Администрация городского поселения «Шерловогорское»

муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня 2024 г.                                                                                                № 185

поселок городского типа Шерловая Гора

«Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское»».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» от 04 июня  2024 года № 184 «О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское»», «Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда», утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года N 170, Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация городского поселения «Шерловогорское» постановляет:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское», согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании газете «вестник городского поселения «Шерловогорское» и обнародования на специальном оборудованном стенде в фойе 2 этажа административного здания администрации городского поселения «Шерловогорское» по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 12.

- Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. шерловогорское. рф).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы городского

поселения «Шерловогорское»                                                    О.В. Шмигирилова

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации городского поселения «Шерловогорское» от 04 июня 2024 года № 185 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

2024-2025 годов потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское»

1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному сезону», утвержденного Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103.

2. Проверку готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов осуществляет межведомственная комиссия по приемке в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения населения городского поселения «Шерловогорское» к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, утвержденная постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» № 184 от 04 июня 2024 года.

3. Перечень потребителей тепловой энергии и объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское», проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду городского поселения «Шерловогорское», указан в приложении 1 к настоящей Программе.

4. Сроком начала работы Комиссии является первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское» (далее График), согласно приложению 2 к настоящей Программе.

5. Сроком окончания работы Комиссии является дата оформления акта готовности городского поселения «Шерловогорское» к работе в осенне-зимний период.

6. Организации, осуществляющие мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также объектов энергоснабжения, предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной Организации, указанного в приложении 2 к настоящей Программе.

- Приказ (распоряжения) руководителя Организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности Организаций к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительный условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 и настоящей Программы.

7. Комиссия в соответствии с графиком рассматривает документы, указанные в пункте 6, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению 3 к настоящей программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

9. При наличии у соответствующей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме согласно приложению 4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

12. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

13. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и пункта 12 настоящей программы.

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2024-2025 годов

потребителей тепловой энергии и

других объектов энергоснабжения

городского поселения «Шерловогорское»

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии

и объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дом Детства | Пляскина Е.А. |
| 2 | Д/с «Солнышко» | Зарюта И.Ю. |
| 3 | Школа № 42 | Кудреватых Ж.Н. |
| 4 | Школа № 47 | Фалилеева Е.В. |
| 5 | Д/с «Петушок» | Дутова Н.Н |
| 6 | Д/с «Полянка» | Аксёнова В.А. |
| 7 | ДЮСШ | Гладких Н.М. |
| 8 | Детская Школа Искусств | Казакова Е.В. |
| 9 | Дом Детского Творчества | Коченова М.Ю. |
| 10 | Дом культуры «Шахтер» | Бородина А.И. |
| 11 | Профилакторий «Топаз» | Соколовская Т.М. |
| 12 | Средняя Школа № 40 Начальная школа № 40 | Лебедь О.А. |
| 13 | Участковая больница № 2 (Шерловая) | Базаров С Б. |
| 14 | Участковая больница №1 (Харанор) | Базаров С.Б. |
| 15 | Шерловогорская ТЭЦ ПАО «ТГК-14» | Митрофанов С.В. |
| 16 | многоквартирные жилые дома с центральным отоплением - 125 ед. |
| 17 | жилые дома с центральным отопление (частный сектор) – 330 ед. |

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2024-2025 годов

теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и

других объектов энергоснабжения

городского поселения «Шерловогорское»

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дом Детства | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г. |
| 2 | Д/с «Солнышко» | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 3 | Школа № 42 | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 4 | Школа № 47 | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 5 | Д/с «Петушок» | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 6 | Д/с «Полянка» | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 7 | ДЮСШ | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 8 | Детская Школа Искусств | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 9 | Дом Детского Творчества | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 10 | Дом культуры «Шахтер» | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 11 | Профилакторий «Топаз» | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 12 | Средняя Школа № 40 Начальная школа № 40 | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 13 | Участковая больница № 2 (Шерловая) | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 14 | Участковая больница №1 (Харанор) | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 15 | Шерловогорская ТЭЦ ПАО «ТГК-14» | с 02.09.2024 г. по 11.09.2024 г |
| 16 | многоквартирные жилые дома с центральным отоплением: |
|  | под обслуживанием МУП «Шерловогорское ЖКХ» | с 15.07.2024 г. по 02.08.2024 г. |
|  | под управление УК ООО «Эксплуатационник-ремонтник» | с 15.07.2024 г. по 02.09.2024 г. |
| 17 | жилые дома с центральным отопление (частный сектор) | с 01.08.2024 г. по 10.09.2024 г. |

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское»

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная 	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) городского поселения «Шерловогорское», теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения городского поселения «Шерловогорское»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан_______________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному период)

Приложение № 2

к Постановлению администрации

городского поселения «Шерловогорское»

№ 185 от 04 июня 2024 года.

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии на территории городского поселения «Шерловогорское».

| Шмигирилова Ольга Вячеславовна | Председатель комиссии | Врио главы городского поселения «Шерловогорское» |
| --- | --- | --- |
| Петух Алексей Владимирович | секретарь | Главный специалист отдела ЖКХ и ЧС администрации городского поселения «Шерловогорское» |
| члены комиссии |
| Милюшкин Роман Владимирович |  | Директор ООО «Эксплуатационник- ремонтник» |
| Купрякова Мария Васильевна |  | Директор МУП «Шерловогорское ЖКХ» |
| Митрофанов Сергей Викторович |  | Главный инженер Шерловогорской ТЭЦ филиала «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» |

# Footnotes

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.