Введение

Внесение изменений в генеральный план городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Технического задания на выполнение работ по разработке проекта «Внесение изменений в генеральный план городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» (приложение №1 к муниципальному контракту от 20.06.2013 г.), Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 26.05.2011 г. №244).

Основанием для разработки Проекта являются следующие документы:

- Постановление администрации городского поселения «Шерловогорское» «О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» от 04 февраля 2013 года №120;

- Муниципальный контракт от 20.06.2013 г. на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район»;

В основу разработки архитектурно-планировочного решения «Внесение изменений в  генеральный план городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» был положен анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности градостроительного развития и материалы ранее разработанной документации:

- Генеральный план городского поселения "Шерловогорское" муниципального района "Борзинский район" (утв. решением Совета городского поселения "Шерловогорское" № 182 от 15.02.2011);

- «Схема территориального планирования муниципального района «Борзинский район» Читинской области» (утв. решением Совета Борзинского муниципального района № 183 от 12.04.2010);

- Комплексная программа социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» 2008-2020 годы», разработанная Читинским институтом «Байкальского государственного университета экономики и права» и утвержденная решением Совета городского поселения «Шерловогорское» № 152 от 20 ноября 2007г.

При разработке разделов генерального плана использована информация, представленная:

- Администрацией городского поселения «Шерловогорское», ОАО «Разрез Харанорский», Шерловогорская ТЭЦ (ТГК-14);

- Управлением Забайкальской железной дороги, ООО «Харанорское ЖКХ»;

- МУП «Эксплуатационник ремонтник», Управлением по недропользованию по Забайкальскому краю;

- Управлением федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, Читинского ЦГСМ-Р;

- Министерством природных ресурсов и экологии Забайкальского края;

- Территориальным лесхозом в Борзинском, Александрозаводском районе;

- Управлением Росприроднадзора по Забайкальскому краю;

- Управлением по технологическому и экологическому надзору «Ростехнадзора» (г. Чита), МУЗЦРБ (г. Борзя), Государственного учреждение культуры;

- Центром по сохранению историко-культурного наследия Читинской области и т.д

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными и законодательными материалами:

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 07.05.2013);

- «Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 23.07.2013);

- «Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (ред. от 28.07.20012);

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об охране атмосферного воздуха";

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.09.2012);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 09.09.2010) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (вместе с "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399);

- "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 30.06.2003 N 125);

В соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, внесение изменений генеральный план городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» содержит положение о территориальном планировании и соответствующие карты, а также материалы по обоснованию проекта.

Проект охватывает временной период до 2035 года с выделением первой очереди - 2015 года.

Раздел 1 Сведения о планах и программах комплексного                   социально-экономического развития

Комплексная программа социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» Читинской области на 2008-2020 годы

Комплексная программа социально-экономического развития (далее - Программа) представляет систему стратегических, долгосрочных, среднесрочных, текущих целей, задач, приоритетов и мероприятий по преобразованию социальной сферы и экономики для непре-рывного повышения качества жизни местного сообщества.

При разработке Программы в качестве принципиальной основы использовались сле-дующие основные положения:

социальный характер, предполагающий повышение качества и доступности социаль-ных услуг для всех жителей местного сообщества;

устойчивость, позволяющая гармонично увязывать экономическое развитие с повы-шением качества окружающей среды;

комплексность, обеспечивающая взаимоувязанное и взаимозависимое развитие соци-альной сферы и экономики;

гибкость и адаптивность, обеспечивающая способность эффективно реагировать на изменения в окружающей (внутренней, внешней) среде.

Программа содержит аналитическую оценку возможностей и проблем развития го-родского поселения «Шерловогорское», формулирует систему целей, задач и основные направления развития, а также намечает механизм реализации программы.

Программа включает следующие разделы:

1. Основные направления социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» на период 2008 – 2020 гг.

2. Среднесрочный план социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» на период 2008 – 2012 гг.

4. Годовой план социально-экономического развития городского поселения «Шерло-вогорское» на 2008 год.

Основной целью Программы является непрерывное повышение качества жизни чле-нов местного сообщества по направлениям, входящим в полномочия городского поселения «Шерловогорское».

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

- формирование условий для улучшения качества жизни населения (развитие образо-вания, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта, куль-туры, улучшения демографической и экологической ситуации);

- реализация приоритетных национальных проектов: «Доступное и комфортное жи-лье – гражданам России», «Здоровье», «Образование», «Развитие агропромышленного ком-плекса»;

- повышение эффективных отраслей, эксплуатирующих природные ресурсы, повы-шение доли перерабатывающих производств;

- создание благоприятного инвестиционного климата и принятие мер по повышению инвестиционной привлекательности приоритетных отраслей экономики;

- развитие кадрового потенциала, сокращение дефицита квалифицированных кадров;

- развитие малого предпринимательства, содействие развитию инфраструктуры под-держки малого бизнеса;

- содействие развитию рыночных и финансовых институтов, финансовой инфра-структуры.

Основными источниками  финансового обеспечения Программы развития социаль-ной сферы являются средства федерального, областного бюджетов, бюджета муниципально-го района, бюджета городского поселения и внебюджетных  источников (собственные сред-ства организаций и кредиты банков).

Потребность в инвестициях на 2008-2020 годы составляет 1 499,2 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 36,5 млн. руб., областного бюджета - 41,3 млн. руб., бюджета муниципального района и бюджета городского поселения - 43,9 млн. руб., вне-бюджетных источников – 1 377,5 млн. руб.

Основными источниками развития экономики при реализации Программы являются внебюджетные источники средств в сумме 617,8 млн. руб.

Раздел 2 Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство

Поселок городского типа Шерловая Гора является единственным населенным пунк-том городского поселения «Шерловогорское», имеющего статус муниципального образова-ния в составе муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края. Его разви-тие с момента основания было связано с освоением месторождений полезных ископаемых.

Территория городского поселения с юга граничит с муниципальными образованиями «Борзинское» и «Чиндантское», с юго-запада - с МО «Приозерное», с востока – с МО «Хада-Булакское» (все – муниципального района «Борзинский район»); с севера и северо-запада – с муниципальным районом «Оловяннинский район» Забайкальского края.

В 1932 г. на территории поселения началась добыча оловянной руды. При руднике, преобразованном в дальнейшем в Шерловогорский ГОК, возник населенный пункт, получивший в 1938 году статус поселка городского типа.

До революции территория городского поселения «Шерловогорское» входила в состав Нерчинско-Заводского округа Забайкальской области (с 1922 г. – Забайкальской губернии). В 1923 г. она была включена в границы Бурят-Монгольской АССР, вошедшей в 1930 г. в Восточно-Сибирский край, при этом территория поселения была включена в состав Агинского аймака. С образованием в 1937 г. Читинской области поселок Шерловая Гора вошел в границы Борзинского административного района, который в соответствии с Законом Читинской области от 19.05.2004 г. № 549-ЗЧО получил наименование «Муниципальный район «Борзинский район». На основании Федерального Конституционного Закона от 21.07.2007 г. №5-ФКЗ в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа 1 марта 2008 г. был образован Забайкальский край.

Поселок городского типа Шерловая Гора расположен в степной полосе Монгольской степной провинции Центральноазиатской пустынно-степной области, на холмистой равнине предгорий Нерчинского хребта. Выгоды его экономико-географического положения связаны с размещением на железнодорожной линии Карымская-Забайкальск и федеральной автомагистрали А-166, которые обеспечивают удобный выход на государства Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Монголию). Реализация выгод экономико-географического положения затруднена слабой заселенностью территории и удаленностью от важнейших экономических центров России.

В состав городского поселения «Шерловогорское» входят четыре участка жилой застройки – центральный поселок Шерловая Гора, Шерловая 1 (Харанор), Вершина и поселок железнодорожной станции Шерловая. Расстояние от центрального поселка до железнодорожной станции составляет 6,8 км.

Городское поселение «Шерловогорское» входит в состав районной системы расселения муниципального района «Борзинский район» и тяготеет к ее центру - городу Борзя, с которым поддерживает административные, трудовые и культурно-бытовые связи. Расстояние до г. Борзя по автомобильной дороге составляет 20 км, от ст. Шерловая до Борзи по железной дороге – 17 км; до ближайшего большого города, краевого центра г. Читы по автомобильной дороге – 353 км, по железной дороге от станции Шерловая - 326 км.

Вне границ муниципального образования функций административного управления и культурно-бытового обслуживания Шерловая Гора не осуществляет.

Раздел 3 Природные условия

3.1 Климат

Климатические характеристики представлены ГУ «Читинский ЦГМС-Р» по метеорологической станции Борзя (исх. от 11.12.2009 г № 20/2-10-833)

Основными факторами, определяющими климат являются: географическое положение данного района на материке Азии, сложное устройство его поверхности, муссонный характер циркуляции атмосферы и циклоническая деятельность.

Описываемая территория занимает промежуточное положение между двумя областями с совершенно различными физико-географическими условиями: влажными прибрежными районами Тихого океана на востоке и континентальными пространствами Восточной Сибири и Монголии на западе. В связи с этим климат формируется под воздействием как океанических, так и континентальных факторов, а потому отличается резко выраженными чертами континентальности и в то же время имеет муссонный характер. Условия циркуляции атмосферы существенно изменяются в зависимости от сезона. В холодный период года здесь устанавливается область высокого давления воздуха – зимний азиатский антициклон. Таким образом, в зимний период преобладающим является континентальный воздух; для него характерны весьма низкие для данных широт температуры, малое влагосодержание и устойчивая стратификация. Летом преобладающими являют муссоны.

Характеристика климата выполнена по данным наблюдений на метеостанции Борзя, расположенной в степной зоне, слабохолмистой местности, в широкой (более 10-15 км) долине р. Борзя. В таблице 3.1.8 приведены основные метеорологические параметры по м/ст Борзя.

Климат района резко-континентальный со значительными контрастами, обусловленными общей циркуляцией атмосферы, радиационным режимом и орографическими особенностями.

Характеризуется длительной зимой и коротким летом, резкими перепадами температуры воздуха и атмосферного давления в течение суток и ото дня ко дню независимо от времени года. Для зимы характерны затишья, сильные морозы. Весна короткая, ясная и сухая, весенние заморозки затягиваются до конца июня. Лето короткое и теплое, в отдельные годы жаркое. Для осени характерны ранние заморозки, ясная, в основном сухая погода.

Среднегодовая температура воздуха -2ºС. Самый холодный месяц январь, его средняя месячная температура -26,4ºС, самые низкие температуры (абсолютный минимум) могут понижаться до -52ºС мороза. Самый теплый месяц июль, его среднемесячная температура 19,1ºС, абсолютный максимум в самые жаркие дни в отдельные годы может достигать 41ºС тепла (таблицы 3.1.1-3.1.3). Годовая амплитуда абсолютных температур воздуха составляет 93ºС.

Район характеризуется большими скоростями ветра в течение всего года, наибольшие приходятся на апрель, май – период перестройки барического поля, когда ветры значительно усиливаются. Средняя месячная скорость в эти месяцы составляет 4,5-4,6 м/с, максимальные могут достигать 40 м/с.

В Борзе преобладают ветры северо-восточного и северо-западного направления (таблица 3.1.1).

Среднегодовое значение относительной влажности воздуха 68%. Наименьшая влажность воздуха наблюдается в апреле – мае (49-53%), наибольшая (78-80%) в декабре – январе. Штили отмечаются за год в 15 % случаев. Наибольшее число их приходится на зимние месяцы, наименьшее – на период с марта по июнь.

Температура воздуха. Средняя многолетняя годовая температуры воздуха в районе имеет отрицательное значение (минус 2,0оС).

Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха продолжается с ноября по март. Самым холодным месяцем является январь со средней месячной температурой воздуха минус 26,4оС и абсолютным минимумом минус 52оС.

Наиболее высокие температуры воздуха приурочены к июлю – самому теплому месяцу (его средняя месячная температура воздуха плюс 19,1(С). Однако, абсолютный максимум температуры воздуха (плюс 41(С) был зафиксирован в июне (таблица 1.1.4).

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 % по метеостанции Борзя составляет минус 44оС, обеспеченностью 0,92 % – минус 40оС (таблица 1.1.5).

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0ºС составляет 183 дня, продолжительность отопительного периода - 242 дня.

Нормативная глубина сезонного промерзания - 3,5м.

Осадки. Выпадение осадков в течение всего года обусловлено преимущественно прохождением западных циклонов. В летний период некоторая часть их связана с муссонной циркуляцией.

Сумма осадков за год составляет 293 мм, в теплое время года выпадает 94 % осадков и лишь 6 % - в холодный период. Наибольшее суточное количество осадков приходится обычно на июнь – август. В годовом ходе минимум осадков наблюдается в январе – феврале (3 мм), а максимум осадков (67 мм) приходится на июль (таблицы 3.1.6, 3.1.7).

В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов. На рассматриваемой территории отмечается 6 дней с туманом в году.

Снежный покров. Снежный покров появляется в среднем 25 октября и сходит 12 апреля. Продолжительность периода со снежным покровом составляет 137 дней, средняя высота снежного покрова из наибольших за зиму по постоянной рейке составляет 7 см. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова колеблется в пределах 10 см. Максимальная высота снега на открытом участке составляет 32 см.

Устойчивый снежный покров наблюдается в среднем с 14 ноября по 22 марта. Средняя дата схода устойчивого снежного покрова – 12 апреля. Разрушение снежного покрова происходит в третьей декаде марта. Число дней со снежным покровом в среднем составляет 137 дней.

Ветер. Особенности физико-географического положения территории и атмосферной циркуляции обусловливают ветровой режим района.

Средние месячные скорости ветра в декабре – январе являются наименьшими в году. Наибольшие скорости ветра отмечаются весной (апрель, май). Средняя годовая скорость ветра составляет 3,2 м/с.

Преобладающим направлением ветра в тёплый, холодный периоды, а также в годовом разрезе являются ветра северо-западного направления (рис. 3.1, 3.2, 3.3).

Рис. 3.1 Роза ветров за год по м/ст Соловьевск

Рис. 3.2 Роза ветров за теплый период по м/ст Соловьевск

Рис. 3.3 Роза ветров за холодный период по м/ст Соловьевск

Таблица 3.1.1 Повторяемость направлений ветров и штилей (%) ст. Борзя (1966-2005 гг.)

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 7 | 29 | 21 | 1 | 5 | 12 | 10 | 15 | 21 |
| II | 9 | 29 | 18 | 2 | 2 | 11 | 12 | 17 | 17 |
| III | 11 | 21 | 13 | 4 | 6 | 11 | 12 | 22 | 12 |
| IV | 14 | 14 | 10 | 5 | 7 | 10 | 12 | 28 | 9 |
| V | 13 | 15 | 11 | 5 | 7 | 10 | 12 | 27 | 9 |
| VI | 11 | 21 | 17 | 8 | 6 | 9 | 10 | 18 | 11 |
| VII | 10 | 25 | 21 | 10 | 6 | 5 | 10 | 13 | 13 |
| VIII | 10 | 23 | 18 | 8 | 6 | 9 | 11 | 15 | 15 |
| IX | 10 | 20 | 14 | 5 | 8 | 9 | 13 | 21 | 14 |
| X | 10 | 17 | 11 | 3 | 8 | 12 | 14 | 25 | 14 |
| XI | 8 | 20 | 14 | 1 | 8 | 14 | 14 | 21 | 17 |
| XII | 7 | 27 | 10 | 1 | 6 | 14 | 11 | 14 | 23 |
| Год | 10 | 22 | 15 | 4 | 6 | 11 | 11 | 20 | 15 |

Таблица 3.1.2 Повторяемость метелевых ветров (%) ст. Борзя (1966-2005 гг.)

| Направление | С | СВ | И | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 28 | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 21 |

Таблица 3.1.3 Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС) ст. Борзя

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -26,4 | -22,1 | -10,9 | 1,3 | 9,8 | 16,7 | 19,1 | 16,6 | 9,2 | -0,4 | -13,6 | -23,4 | -2,0 |

Таблица 3.1.4 Абсолютный максимум температуры воздуха (ºС) ст Борзя

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2 | 7 | 17 | 28 | 36 | 41 | 40 | 39 | 33 | 26 | 13 | 4 | 41 |
| 1941 | 1998 | 1932 | 2003 | 1991 | 1944 | 1943 | 2002 | 2000 | 1986 | 1931 | 1983 | 1944 |

Таблица 3.1.5 Абсолютный минимум температуры воздуха (ºС) ст Борзя

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | -49 | -44 | -31 | -12 | -5 | 1 | -3 | -12 | -29 | -41 | -52 | -52 |
| 1951 | 1902 | 1955 | 1909 | 1972 | 1909 | 1978 | 2005 | 1981 | 1976 | 1981 | 1901 | 1901 |

Таблица 3.1.6 Среднее месячное и годовое количество осадков (мм) ст. Борзя

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IY-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | 46 | 87 | 67 | 39 | 8 | 5 | 4 | 19 | 274 | 293 |

Таблица 3.1.7 Суточный максимум осадков (мм) ст. Борзя

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 11 | 22 | 47 | 70 | 66 | 73 | 60 | 21 | 9 | 9 | 73 |

Таблица 3.1.8 Основные климатические параметры района (по данным м/ст Борзя)

| № | Климатическая характеристика | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожно-климатическая зона согласно СНиП 2.05.02-85 | I |
| 2 | Средняя годовая температура воздуха, оС | -2,0 |
| 3 | Абсолютный максимум температуры воздуха, оС | 41 |
| 4 | Абсолютный минимум температуры воздуха, оС | -52 |
| 5 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью Р = 0,98 %, оС | -44 |
| 6 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью Р = 0,92 %, оС | -40 |
| 7 | Среднее годовое количество осадков, мм | 297 |
| 8 | Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 14.XI |
| 9 | Средняя дата схода устойчивого снежного покрова | 12.IV |
| 10 | Наибольшая декадная высота снежного покрова, см (открытое место) | 32 |
| 11 | Наибольшая декадная высота снежного покрова обеспеченностью Р = 5 %, см | 26 |
| 12 | Средняя годовая скорость ветра, м/с | 3,2 |
| 13 | Преобладающе направление ветра в течении года (по м/ст Соловьевск) | СЗ |
| № | Климатическая характеристика | Значение параметра |
| 14 | Среднее количество дней с туманом за год | 7 |
| 15 | Среднее количество дней с метелью за год | 5 |
| 16 | Число дней с гололедом | 0,3 |
| 17 | Объем снегопереноса за зиму, м3/м | <100 |
| 18 | Нормативная глубина промерзания (м) для: суглинков и глин супесей и песков песков гравелистых и средней крупности крупнообломочных грунтов | 231 281 301 342 |

3.2 Рельеф и геологическая характеристика

По геолого-структурному районированию территория Борзинского района, куда входит городское поселение «Шерловогорское», расположена в пределах двух структурно-формационных зон: большая часть – в Аргунской, меньшая – в Агинской; границей между ними является глубинный Восточно-Азиатский разлом, тянущийся (в пределах Борзинского района) чуть восточнее Торейских озер вблизи и вдоль 116-го меридиана. Самыми древними в районе являются породы рифейского (позднепротерозойского) возраста (от 1650 до 680 млн.лет назад), среди которых встречаются граниты, сланцы, гнейсы, метаморфизированные песчаники. Стратиграфически выше залегают палеозойские комплексы пород: нижнее-среднедевонские песчаники, филлиты, сланцы, известняки, яшмы, метаэффузивы; нижнекаменноугольные песчаники, сланцы, яшмоиды, туфы; позднекаменноугольные граниты, а также верхнепермские песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты, гравелиты. Более широко в районе распространены пароды мезозойского возраста (235-65 млн. лет назад): раннеюрские (алевролиты, аргиллиты, конгломераты, гравелиты, песчаники), среднеюрские (конгломераты, гравелиты, песчано-глинистые отложения, а также породы эффузивного генезиса – базальты, андезиты, туфы), средне-позднеюрские граниты, верхнеюрские (эффузивы, переслаивающиеся с конгломератами, песчаниками, алевролитами), нижнемеловые (песчаники, алевролиты, конгломераты, реже-базальты, туфы и другие эффузивы). Среди двух последних возрастных комплексов пород встречаются пласты бурых, реже - каменных углей. Самыми молодыми и залегающими сверху, но небольшими по мощности комплексами пород здесь являются миоценовые пески, галечники, глины и четвертичные рыхлые отложения разнообразного генезиса (аллювиальные, озерные, склоновые и т.п.): пески, гравий, галечник, глины, супеси и т.д.

Для рельефа Борзинского района характерно сочетание гор и равнин. Горы представлены юго-западными началами двух хребтов: Нерчинского и Кукульбей. Нерчинский хребет занимает юго-восточную и восточную части района, в левобережной части бассейна р. Борзя. В пределах района он имеет протяженность около 100 км, преобладающие высоты 900-1100 м, а максимальная – 1297 м (г. Луковые камни, что в 11 км восточнее – юго-восточнее с. Шоноктуй). Хребет Кукульбей расположен на севере Борзинского района, в правобережной части бассейна р. Борзя. Здесь он вытянут в северо – северо-восточном направлении на 70 км (в пределах района), преобладающие высоты 1000-1200 м, но многие вершины расположены выше 1300 – метровой отметки, в том числе и самая высокая в районе безымянная гора с абсолютной высотой 1391 м, что на водоразделе рек Олдонда и Чепка, в 11 км к северо-северо-западу от с. Олдонда. Сразу отметим, что наименьшая отметка в рельефе района находится на берегу оз. Зун-Торей (596 м) и что перепад высот в рельефе составляет 795 м.

Равнины Борзинского района, занимающие крайний юго-восток, юг, запад и часть северо-востока (между двумя вышеназванными хребтами) – это прямые наследники мезозойских впадин гобийского и забайкальского типов: Западно-Урулюнгуйской, Торейской и Тургино-Харанорской. Все они были составными частями единой и крупной пра-Торейской (Далайнорской) равнины. В процессе неотектонических движений и горообразования в неоген-четвертичное время часть равнинной территории была превращена в предгорья и хребты, сами впадины стали меньше по своим размерам, часть из них приобрели черты впадин Забайкальского типа (в основном – линейность и северо-восточное простирание). В силу этого в современной равнинной морфоструктуре выделяются следующие впадины: Торейская, Тунгиро-Харанорская, Западно-Урулюнгуйская, Борзинская; все они входят в состав Улдза-Торейской высокой равнины, которая занимает юг Забайкалья и «уходит» в Китай и Монголию, где она носит название «Далайнорская».

Рельеф территории городского поселения «Шерловогорское» сложный. В нем выделяются горы, плоские возвышенности с волнисто-равнинными пологими водоразделами, пади, ложбины и понижения. Абсолютные высоты местности изменяются от 1 013 до 653 м.

Территория городского поселения «Шерловогорское» неоднородна по своему генезису: отдельные части её представляют сочетание определенного комплекса форм рельефа, образовавшихся под влиянием различных физико-географических процессов.

3.3 Почвенный покров и растительность

Почвообразующими породами здесь служат продукты выветривания коренных горных пород, имеющие обычно характер элювиально-делювиальных отложений сравнительно небольшой мощности. По гранулометрическому составу среди наносов элювиально-делювиального происхождения преобладают среднесуглинистые, реже встречаются тяжелые и легкие суглинки, супеси и пески. Широкое распространение имеют двучленные отложения суглинков и грубого щебнистого материала - элювия, коренных горных пород. В пределах межгорных котловин широкое развитие получили рыхлые наносы, весьма разнообразные по генезису и составу. Почти для всех почвообразующих пород характерно присутствие щебня плотных пород и наличие карбонатов кальция. В составе растительных группировок степей Забайкалья наблюдается широкий экологический диапазон и разнообразие видового состава, что, по-видимому, связано с пестротой гранулометрического состава почв и почвообразующих пород, а также с горным характером рельефа.

Основными в районе являются каштановые и лугово-каштановые почвы, распространенные на большей его части. В пониженных местах замкнутых котловин и западин встречаются солончаки и солонцовые почвы, непригодные для земледелия. В горах распространены мерзлотно-таежные, дерновые и оподзоленные почвы, которые, также как и солончаки, не представляют интереса для земледелия.

В составе степной растительности преобладают: из злаков - ковыль, змеевка, типчак, мятлик, тонконог, вострец, беломятлик, овсец и др., из разнотравья - пижма, лапчатка бесстебельная, остролодочник, астрагал, прострелы, эдельвейс, осочка твердоватая, полынь холодная, карагана, тимьян, василистник, кровохлебка и др. Также выделяются злаково - разнотравные, злаково-полынные и полынные степи.

Степень покрытия травостоем в данной местности составляет 60-70%, небольшой высоты и низкой продуктивности. Наибольшая продуктивность степной растительности наблюдается в июле. Основная масса корней степных растений сосредоточена в верхнем 10-20 см слое, простираясь параллельно поверхности почвы, с расчетом на улавливание выпадающих осадков с возможно большей площади.

В целом, несмотря на многие благоприятные предпосылки (равнинность рельефа, теплое лето и др.), природные условия для сельскохозяйственной деятельности оцениваются как рискованные за счет, в основном, засух весной и летом, а также поздневесенних и раннелетних заморозков.

3.4 Гидрологические условия

Борзинский район расположен на западной части бассейна р. Амура, которая охватывает водосборы рек Ингоды, Онона, Шилки и Аргуни, располагает в пределах своеобразных ландшафтных зон, соответствующих по широте западносибирским, таежной, лесостепной и степной зонам с вкраплениями участков, характеризующихся высокогорными типами ландшафтов. Эта часть бассейна в целом представляет собой горную страну, где преобладают средневысотные горы, не достигающие снеговой линии.

В гидрографическом отношении водотоки района относятся к бассейну р.Шилки (бассейн р. Амур)

Водный режим

Основным питанием рек района является дождевое. Его доля в среднем составляет 50–80% общего годового стока. На снеговое питание приходится 10–20%, на подземное – 10–30%.

Весеннее половодье обычно бывает невысоким и непродолжительным по времени по сравнению с паводками. Начинает весеннее половодье обычно в первой половине апреля и длится в среднем 42 дня. Конец весеннего половодья приходится на третью декаду мая.

Главной фазой водного режима рек являются дождевые паводки, наблюдающиеся в теплое время года. Паводочный период начинается в июне. Паводки обуславливаются частым выпадением многодневных и интенсивных дождей, являющихся следствием своеобразных условий развития циклонической деятельности на рассматриваемой территории. Средняя интенсивность подъема уровня воды в сутки составляет 0,5–0,8 м, наибольшая – 1,5–3 м. в течении теплого периода в среднем наблюдается 4–6 паводков, а на малых реках – до 6–9. вызываемые длительными и достаточно интенсивными дождями. Летние паводки часто следуют один за другим, обуславливая на реках периоды повышенной водности. Паводковый период в среднем продолжается до 130 дней. Паводки обычно заканчиваются в третьей декаде октября.

Летняя межень обычно не выражена, что объясняется частым выпадением осадков. Зимой сток рек уменьшается вследствие прекращения поверхностного питания и истощения грунтовых вод.

Ледовый режим

После устойчивого перехода температуры воды через 0 °C происходит образование заберегов. Весьма характерным образование для рек исследуемого района является внутриводный лед. Осенний ледоход (шугоход) в отдельные периоды носит весьма интенсивный характер и сопровождается заторами льда. В среднем осенний ледоход начинается 15 – 20 октября. Длительность осеннего ледохода колеблется от 2 до 20 дней. На малых реках района изысканий осенний ледоход (шугоход) наблюдается редко или его совсем не бывает.

Средняя дата начала ледостава конец октября. Продолжительность ледостава на реках района изысканий составляет в среднем 180 дней. Наибольшей толщины лед достигает во второй декаде марта.

Весенний ледоход начинается в среднем в конце апреля и продолжается около 3 дней. Продолжительность со всеми ледовыми явлениями в среднем составляет 188 дней.

На территории городского поселения «Шерловогорское» водные объекты представлены: озерами Хара-Нор, Холво, Провал, группой озер (расположенных с восточной стороны Шерловая 1) и ручьем Заводской. Озера по преимуществу соленые.

Озеро Хара-Нор расположено в степной равнине при подошве хребта Адун-Челона и относится к горько-соленому. Размеры озера ориентировочно составляют 11 км в длину и 10 км  в ширину; посредине его лежит остров.

Озера Холл Во, Провал, группа озер (расположенных с восточной стороны Шерловая 1) и ручей Заводской не изучены, данных по водным объектам нет.

Таблица 3.1.9 Перечень водных объектов городского поселения «Шерловогорское»

| Наименование водотока | Длина водотока (для рек, ручьев), км Площадь водной поверхности (для озер) |
| --- | --- |
| озеро Хара-Нор | Протяженность-10х11 км 1377 га |
| озеро Хол Во | 37 га |
| озеро Провал | 10 га |
| группа озер, расположенных с восточной стороны поселка Шерловая 1 | 3,9 га |
| ручей Заводской | 10,3 км |
| Водохранилище (на ручье Заводском) | 1,9 га |

Заболачивание территории

На территории городского поселения «Шерловогорское» практически отсутствуют заболоченные территории.

Немаловажную роль в образовании так называемых заболоченных территорий является хозяйственная деятельность человека. В результате пережима естественных водотоков происходит подпор грунтовых вод и заболачивание территории.

Заболачиванию подвержены территории шахтных выработок за весь период работы угольной промышленности в границах поселения, карьеров и отвалов открытых горных разработок, земли, нарушенные горными работами.

Раздел 4 Оценка ресурсного потенциала

4.1 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы района относительно не богаты и имеют преимущественно региональное значение.

В соответствии с данными Филиала по Забайкальскому краю ФГУ «ТФИ по Сибирскому федеральному округу» (г.Чита) от 10.12.2009 г. № 435 на территории городского поселения «Шерловогорское» находится лицензия ЧИТ 03106 ТЭ, выданная ОАО «Разрез Харанорский» на добычу валунно-галечных отложений в падях Восточная, Северо-восточная, Юго-восточная и Заводская. На северо-западной стороне от п.г.т. Шерловая Гора расположены месторождение Шерловогорское драгоценных и поделочных камней, а также отвалы Шерловогорского месторождения олова (см. рис. 4.1).

Рис. 4.1

Среди наиболее важных минеральных ресурсов следует отметить бурый уголь (Харанорское месторождение), олово и полиметаллы (Шерловогорское месторождение), камнесамоцветное сырье (Шерловогорское месторождения), подземные воды и строительные материалы.

Самым значимым на сегодня месторождением является Харанорское буроугольное, расположенное на северо-западе района, в непосредственной близости от железной дороги Чита-Забайкальск. 50 угольных пластов общей мощностью 80 м. залегают на глубинах от 5 до 200 м., что позволило добывать их открытым способом. Их запасы оценены в 848 млн.т., при зольности 16,8 % и теплоте сгорания 3069 ккал/кг.

Ещё одним минерагеническим узлом на территории района является Шерловогорский интрузивный массив, где обнаружены месторождения или рудопроявления олова, полиметаллов (каменсамоцветного сырья и др.). Олово полиметаллические оруденения сосредоточены, в основном, в 3-х месторождениях: Сопка Большая, Восточная аномалия (восточное поле) и Аплитовый отрог. Именно первое из указанных выше и отрабатывалось с 1935 по 1991 гг. В двух других есть продуктивные генерации, которые можно отрабатывать, как возможна и повторная отработка хвостов обогащения. Кроме олова, серебра, цинка и др. цветных металлов в породах интрузивного массива имеются вкрапления с самоцветами ювелирного значения.

Шерловая гора Забайкальской области, горного Нерчинского округа, относится к Адун-Чалонской горной системе. Самая возвышенная часть этой горы имеет 2 куполообразные вершины, разделенные отлогим ущельем. Западная вершина называется Ш., а восточная — Луковой горой. Отделяющиеся от Ш. горы 2 отрога называются: один Карамышевской, а другой Золотой горой. Горы эти состоят из гранитной породы, в которой господствуют полевой шпат и стекловидный кварц, слюда же находится в небольшом количестве. В граните находятся гнезда и прожилки топазов, аквамаринов и бериллов. Месторождение здешних самоцветных камней было открыто в 1723 г.

Шерловогорский рудный узел объединяет два сближенных массива позднеюрских гранитов - Адун-Челонский (70 км2) на юго-западе и Шерловогорский (2,5 км2) на северо-востоке. Несмотря на то, что геофизическими исследованиями над ними зафиксирована общая отрицательная аномалия поля силы тяжести, свидетельствующая по мнению большинства геологов о том, что эти два массива представляют на глубине свыше полукилометра единое целое, состав пород, слагающих эти массивы и особенности проявления в их пределах камнесамоцветной и рудной минерализации так резко различны, как если бы они образовывались на совсем разных глубинах.

Адун-Челонский массив сложен в основном крупнозернистыми порфировидными гранитами. Камерные пегматиты, вмещающие камнесамоцветную минерализацию, локализованы преимущественно в его восточной части в виде кустов (сгущений) штокообразных, линзовидных и жилообразных тел сложной морфологии мощностью 0,2-5 м прослеженных по простиранию на 20-40 м и по падению на 10-35 м (а для крутопадающих столбообразных тел и более). На сегодняшнее время известно более 400 таких тел, большая часть из которых отработана старателями. Камерные пегматиты симметрично-зональные, от периферии к центру тел наблюдается смена следующих типичных для этой разновидности пегматитов зон: аплитовидной, графической, блоковой кварц-полевошпатовой и кварцевое ядро. Камеры - миароловые полости с камнесамоцветной минерализацией и коллекционным сырьем приурочены к центральной части тел и обычно располагаются под кварцевым ядром на контакте его с гигантозернистым кварц-полевошпатовым агрегатом блоковой зоны. Помимо основных минералов пегматитов - микроклина (участками амазонитизированного) и кварца, распространены железистый биотит, альбит, светлые слюды, длиннопризматические кристаллы и лучистые агрегаты черного турмалина-шерла, часто флюорит, магнетит, гематит, в подчиненном количестве встречены циркон, касситерит, арсенопирит, пирит, ильменорутил, микролит, колумбит-танталит и другие минералы. В большинстве миароловых камер-пустот, заполненных лимонитизированной слюдистой глинкой, встречены обломки кристаллов и друз мориона, раухкварца, горного хрусталя, микроклина, пластинчатого альбита-клевеландита, флюорита, реже - хорошо образованные кристаллы голубого, золотистого, винно-желтого и реже бесцветного топаза от первых сантиметров до 41х15 см, а также удлиненные кристаллы голубого и серебристо-голубоватого аквамарина размером до 4х15 см. Топаз и аквамарин тесно пространственно ассоциируют с гребенчатым альбитом.

Шерловогорский массив очень слабо эродирован и в его пределах обнажены преимущественно породы эндоконтактовых фаций - гранит-порфиры и аплитовидные граниты.

По современным данным, камнесамоцветная минерализация на Шерловой горе локализована в отличие от Адун-Челона в жильных и жильно-штокверковых телах кварц-мусковитовых, кварц-топазовых и кварц-топаз-мусковитовых грейзенов и ассоциирующих с ними гидротермальных кварцевых, топазовых, аквамарин-топазовых и кварц-аквамариновых жилах выполнения. Эти образования сосредоточены в гранит-порфирах и аплитовидных гранитах, длина жил варьирует от нескольких метров до 100-200 м (наиболее распространенная длина 10-15 м). Морфология жил четковидная - короткие линзы с камнесамоцветной минерализацией разделяются маломощными прожилками-проводниками. На ряде богатых участков месторождения такие четковидные жилы группируются в жильно-штокверковые зоны протягивающиеся по простиранию на 120-250 м при мощности 12-20 м. На глубину грейзеновые тела прослежены единичными буровыми скважинами на 50-70 м, а старыми горными выработками на 8-17 м, протяженность большинства жильно-грейзеновых тел по падению не превышает 10-15 м. Старыми горными выработками подсечены по большому счету лишь две крупные серии грейзеновых зон состоящих из субпараллельных жильно-грейзеновых тел мощностью 0,2-3, реже до 5 м контролируемых кулисообразными трещинами скалывания, падающими под углом 50-60(. Строение грейзеновых тел с камнесамоцветной минерализацией симметрично-зональное: от зальбандов к центру сменяются зоны:

• грейзенизированного гранита;

• кварц-топазового грейзена;

• рудная зона обогащенная крупнокристаллическим железистым вольфрамитом-ферберитом, здесь также обычно присутствует касситерит, молибденит, арсенопирит, висмутин, торбернит, цейнерит, сфалерит, флюорит и гематит;

• зона крупнокристаллической аквамарин-топазовой породы, иногда вместо нее отмечается крупнозернистый топазовый агрегат с обособлениями рыхлой массы гидроокислов железа.

Наиболее ценная по качеству и размерам сырья берилловая камнесамоцветная минерализация локализуется обычно в ядерной части жил, которые выполнены либо плотным агрегатом мелких кристаллов раухкварца в срастании и проросших длиннопризматическими кристаллами аквамарина, либо в пустотах среди друзовидного агрегата призматических кристаллов мутноватого бледного аквамарина с длиной отдельных кристаллов до 5 см. Лучшие кристаллы аквамарина и топаза добывались из полостей в раухкварцевых ядрах, выполненных красной охристо-слюдистой глинкой. Размер таких полостей достигал 1 м по длинной оси. На дне таких полостей находили друзы раухтопаза ювелирного качества, являющиеся превосходных коллекционным материалом, а в массе заполняющей полость глинки - отдельные крупные (до 6х18 см) хорошо образованные бездефектные кристаллы голубовато-серебристого и голубовато-синего аквамарина, нередко покрытые коркой флюорита и гидроокислов железа. Аквамариновое ювелирное и коллекционное сырье хорошего качества отмечалось также на контакте «рудной» зоны и грубозернистого аквамарин-топазового агрегата - здесь находили гнездообразные скопления весом до пуда и более сложенные тесно сросшимися кристаллами голубовато-серебристого до почти бесцветного аквамарина размером 0,5х5-7 см в плотном, участками обохренном, глинисто-скородитовом агрегате голубовато-зеленоватого цвета. Наиболее богатая по объему и качеству аквамариновая минерализация наблюдалась в безтопазовых телах.

Ювелирные разновидности берилла представлены на месторождении в основном светлым серебристо-голубым, ярко-синим и голубовато-зеленоватым аквамарином и бледным лимонно-желтым, насыщенным золотисто-желтым до коричнево-желтого (чайного) и густо-оранжевым гелиодором.

В настоящее время из всего богатства минерально-сырьевых ресурсов добывается бурый уголь (Харанорское буроугольное месторождение) и в минимальных количествах сырье для производства строительных материалов: глина, песок, гравий, камень. Разведано три крупных месторождения песка и гравия: Харанорское месторождение песка и гравия площадью 3,6га, оценочный потенциал объекта – 7,2 тыс.куб.м; карьер по разработке грунта, площадью 2га, расположенный на 368/119 км трассы Чита – Забайкальск; карьер для добычи песчано-гравийной смеси, площадью 2га, расположенный с юго-западной стороны озера Харанор.

На территории городского поселения «Шерловогорское» расположены скважины с пресными подземными водами. 13 скважин залицензированы по лицензии ЧИТ00783 ВЭ, выданной КЭЧ Борзинского района. По гидрогеологическим условиям граница первого пояса ЗСО установлена в радиусе 50 м.

На территории Шерловогорского поселения имеется два участка с подсчитанными запасами подземных вод хорошего качества, но не эксплуатирующиеся. Участок Центральный в 4 км на ВСВ от поселения и участок Восточный в 5.3 км на ВЮВ.

Месторождений подземных минеральных вод на территории городского поселения «Шерловогорское» не обнаружено.

4.2 Лесосырьевые ресурсы

В соответствии с данными Борзинского участкового лесничества от.25.11.2009 г. в границах городского поселения «Шерловогорское» государственного лесного фонда нет.

На территории Шерловогорского поселения присутствуют посадки лесонасаждений с целью защиты территории от ветров и осадков (в основном это территории в районе станции Шеловая), также посадки лесонасаждений выполняют защитную функцию, ограждая территории загрязненные техногенными выбросами от мест проживания человека (селитебных территорий) и особо ценных объектов живой природы.

Раздел 5 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования                 соответствующей территории, возможных направлений ее развития и  прогнозируемых ограничений ее использования

5.1 Функциональный профиль и градообразующие отрасли

С момента основания функциональный профиль поселка Шерловая Гора был обусловлен развитием горнодобывающей промышленности. В XVIII-XIX веках это была добыча цветного камня, с 30-х годов прошлого века – добыча оловянной руды. С начала ХХ века до настоящего времени с перерывами осуществляется добыча бурого угля. С закрытием в 1992-1993 годах прошлого века Шерловогорского ГОКа основным градообразующим предприятием поселка стал Харанорский угольный разрез.

В настоящее время Шерловая Гора остается центром добывающей промышленности. Этот профиль поселка сохраняется и на перспективу. При подготовке данного раздела были учтены предложения и разработки «Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» на 2008-2020 годы», утвержденной решением Совета городского поселения «Шерловогорское» №152 от 20 ноября 2007 г.

С момента закрытия Шерловогорского ГОКа главной специализацией поселка стала угольная промышленность, а именно добыча бурого угля. В настоящее время крупным хозяйствующим субъектом угольной отрасли является ОАО «Разрез Харанорский», в поселке действуют также подразделения, обеспечивающие его производственную деятельность. Разрез расположен в северо-восточной части муниципального образования. Его производственная мощность составляет 5 млн. тонн в год, а фактическая добыча в последние годы в связи с сокращением спроса на уголь на внутреннем рынке и снижением объема поставок за пределы региона составляла 2,4 – 4 млн. тонн. На перспективу представляется возможным техническое перевооружение и реконструкция предприятия с сохранением добычи на уровне 3,5-4,5 млн. тонн. Численность занятых составляет 0,79 тыс. чел. и на перспективу сохраняется на том же уровне.

Пищевая промышленность представлена рядом малых предприятий (ООО ТПФ «ШиК», ООО «Уголек», ООО «Хлеб», ООО «Хлебушко», ООО «Сказка», ООО «Хлеб плюс», ИП Миронова), производящих хлебопекарную продукцию, кондитерские изделия и мясные полуфабрикаты. Общая численность занятых составляет 0,10 тыс. чел.

В соответствии с предложениями «Схемы территориального планирования муниципального района «Борзинский район» Читинской области», на перспективу ожидается развитие существующих и размещение новых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с увеличением численности кадров пищевой промышленности до 0,2 тыс. чел. на I очередь и 0,3 тыс. чел. - на расчетный срок генплана.

К предприятиям энергетики относится Шерловогорская ТЭЦ ОАО «ТГК-14»,  численность кадров которой составляет 0,20 тыс. чел. и сохраняется на перспективу.

По состоянию на исходный год (2009 г.) в промышленности поселка было занято 1,09 тыс. чел. На I очередь и генерального плана численность промышленных кадров составит 1,2 тыс. чел. или 63,2% градообразующих кадров, на расчетный срок – соответственно 1,3 тыс. чел. и 61,9% градообразующих кадров (см. таблицу 5.1.1).

По территории поселения проходит железная дорога, здесь расположены две железнодорожные станции (Шахтерская и Шерловая). В настоящее время движение железнодорожного транспорта осуществляется по однопутной схеме. В перспективе планируется укладка второго пути и электрификация железнодорожных перевозок. В сфере внешнего транспорта занято 0,09 тыс. чел., в связи с реконструкцией линии Карымская-Забайкальск численность кадров увеличивается до 0,1 тыс. чел. на I очередь генерального плана и до 0,2 тыс. чел. - на расчетный срок.

Отрасль материально-технического снабжения в границах муниципального образования представлена военными складами, размещающихся на станции Шерловая, где занято 0,11 тыс. чел. В связи с осуществляемым выносом складов занятость по данной отрасли деятельности на перспективу не предусматривается.

Закрытие в 1992 г. Шерловогорского ГОКа, прекращение работы Сельского Строительного Комбината, ПМК, ГРП и других предприятий привело к высвобождению значительных, по масштабам поселка, трудовых ресурсов, что не было компенсировано размещением новых рабочих мест. В связи с этим трудоспособные жители были вынуждены искать работу за пределами населенного пункта. В настоящее время Шерловая Гора поддерживает интенсивные трудовые связи с близлежащим районным центром - г. Борзя, жители поселка работают также вахтовым методом в других регионах. Всего вне поселка трудоустроено более 0,6 тыс. чел., относящихся к градообразующим кадрам. На перспективу численность постоянных жителей, занятых за пределами поселка, сохраняется ориентировочно на современном уровне.

# Таблица 5.1.1. – Состав градообразующих кадров Шерловогорского городского поселения

| Градообразующие отрасли | Исходный год 2009 г. тыс. чел. | I очередь 2015 г. тыс. чел. | Расчетный срок 2035 г. тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | 0,79 | 0,8 | 0,8 |
| Обрабатывающие производства | 0,10 | 0,2 | 0,3 |
| в т.ч. пищевая промышленность | 0,10 | 0,2 | 0,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,20 | 0,2 | 0,2 |
| Транспорт и связь | 0,09 | 0,1 | 0,2 |
| Материально-техническое снабжение | 0,11 | - | - |
| Работающие за пределами муниципального образования | 0,63 | 0,6 | 0,6 |
| Численность градообразующих кадров | 1,92 | 1,9 | 2,1 |

На 2009 г. общая численность градообразующих кадров составляет 1,92 тыс. чел. На I очередь генерального плана ожидается ее сохранение на современном уровне (1,9 тыс. чел.), а на расчетный срок – небольшой рост (до 2,1 тыс. чел.).

Прогноз численности градообразующей группы на период действия генерального плана представлен в таблице 5.1.1.

5.2. Обслуживающие виды деятельности

К градообслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности данного поселения. В настоящее время численность градообслуживающей группы составляет 1,5 тыс. чел., или 10,4% общей численности населения. Такой уровень представляется недостаточным для населенного пункта, имеющего стабильно работающее градообразующее предприятие. В связи с этим на перспективу намечено увеличение численности градообслуживающих кадров (см. таблицу 5.2.1).

# Таблица 5.2.1 – Численность обслуживающих кадров городского поселения «Шерловогорское»

| Обслуживающие отрасли | Исходный год 2009 г., тыс. чел. | I очередь 2015 г., тыс. чел. | Расчетный срок 2035 г., тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 0,19 | 0,2 | 0,2 |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 0,51 | 0,5 | 0,6 |
| Культура и искусство | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальная защита | 0,24 | 0,3 | 0,4 |
| Розничная торговля и общественное питание | 0,45 | 0,5 | 0,5 |
| Управление, безопасность и связь | 0,09 | 0,1 | 0,1 |
| Всего | 1,50 | 1,7 | 2,0 |

Опыт социального развития свидетельствует, что по мере роста уровня жизни существенно увеличивается объем и удельный вес потребительских расходов на отдых, поддержание здоровья, развлечения, спортивные занятия. Эти сферы деятельности становятся все более прибыльными и более привлекательными для бизнеса. Следовательно, на перспективу следует предусматривать ускоренное развитие соответствующих отраслей сферы услуг и рост численности занятых в них. В целом по группе градообслуживающих отраслей ожидается рост численности занятых до 1,7 тыс. чел. на I очередь и 2,0 тыс. чел. - на расчетный срок генплана (2035 г.).

В пореформенный период отдельно сложилась группа экономически активного населения, занятая индивидуальной трудовой деятельностью. В настоящее время ее численность составляет 0,05 тыс. чел. Эти лица заняты самыми разнообразными видами производства товаров и услуг, которые не представляется возможным разделить между градообразующей и градообслуживающей сферами деятельности, хотя в большинстве случаев они работают в сфере обслуживания. Тем не менее, они вносят определенный вклад в развитие экономики поселка, и на перспективу предполагается рост численности данной группы населения до 0,1 тыс. чел. на I очередь и на расчетный срок генплана.

Общая численность самодеятельного населения п.г.т. Шерловая Гора (лиц, занятых в экономике) на исходный год она составила 3,47 тыс. чел. (24,0% общей численности населения). На перспективу проектом предусматривается увеличение численности занятых в экономике до 3,7 тыс. чел. на I очередь (2015 г.) и до 4,2 тыс. чел. на расчетный срок генерального плана (2035 г.) - см. таблицу 5.2.2.

## Таблица 5.2.2 – Структура самодеятельного населения Шерловогорского городского поселения

|  | Исходный год 2009 г., тыс. чел. | I очередь 2015 г., тыс. чел. | Расчетный срок 2035 г., тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 3,47 | 3,7 | 4,2 |
| в т. ч. градообразующая группа | 1,92 | 1,9 | 2,1 |
| обслуживающая группа | 1,50 | 1,7 | 2,0 |
| ИТД | 0,05 | 0,1 | 0,1 |

## В настоящее время значительная часть жителей поселка (27% общей численности, или около половины трудоспособных возрастов) относится к не занятым в экономике. Фактически подавляющая их часть занята в личном подсобном сельском хозяйстве. В силу сложившегося уклада они играют существенную роль в экономике поселка. Личные подсобные хозяйства заняты в большей степени производством овощей, содержат крупный рогатый скот (более 2 тыс. голов, в т.ч. более 900 коров), а также свиней, овец, коз и птицу. За 2008 г. В поселке произведено 32 т скота и птицы на убой (ж. в.), из которых реализовано более 80%, надоено 32 т молока (реализовано около 60%). В настоящее время имеется фермерское хозяйство ООО «Фермер плюс», на перспективу возможно появление новых фермерских хозяйств.

## 5.3 Население и расселение

Возникновение поселка Шерловая Гора было связано с открытием в XVIII веке месторождения цветных камней (аквамарина, топаза, турмалина) и его освоением. В 20-е годы ХIХ столетия добыча самоцветов была прекращена. В 1928 г. здесь же было открыто месторождение касситерита - оловянного камня, и в 1932 году началась добыча руды. При руднике, выросшем в дальнейшем в Шерловогорский ГОК, возник населенный пункт, получивший в 1938 году статус поселка городского типа. В 1992 г. в связи с истощением месторождения ГОК был закрыт. Резкое сокращение рабочих мест привело к тому, что значительная часть трудоспособного населения стала работать за пределами поселка (главным образом, в г. Борзя).

В начале ХХ века в ходе геологических исследований, связанных со строительством Транссибирской магистрали, было открыто Харанорское угольное месторождение, а в 1908 г. начали работу Харанорские копи. До 1928 г. они разрабатывались подземным способом, но после ряда пожаров добыча была прекращена. С 1957 г. добыча угля возобновилась, сначала Кукульбейским разрезом, а в конце 1970 г. - Харанорским угольным разрезом, который в настоящее время является основным градообразующим предприятием поселка.

По данным переписи населения 2002 г., численность постоянных жителей п.г.т. Шерловая Гора составила 14,62 тыс. чел. В последующие годы население несколько сократилось. Согласно материалам переписи 2010 г., в поселке насчитывалось 12,49 тыс. чел. За период между переписями численность жителей уменьшилась на 2,13 тыс. чел., или на 14,6%. В последующие годы население стабилизировалось и к началу 2013 г. составило 12,48 тыс. чел.

Сокращение численности жителей Шерловой Горы было обусловлено общими для всей России тенденциями естественной убыли населения. Уровень естественной убыли по поселку был сравнительно высоким – 5,7 чел. на 1000 жителей в 2003 г. (см. таблицу 5.3.1). Однако в последующие годы отмечался рост рождаемости (до 11,9 чел. на 1000 жителей в 2008 г.) при одновременном снижении смертности (с 16,9 чел. на 1000 жителей в 2004 г. до 12,9 чел. на 1000 жителей в 2008 г.), что привело к снижению естественной убыли до минимального уровня (1,9 чел. на 1000 жителей в 2008 г.).

#### Таблица 5.3.1 - Динамика численности населения п.г.т. Шерлова Гора по данным текущего статистического учета за 2003-2009 гг.

| Год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года | 14,40 | 14,25 | 14,29 | 14,27 | 14,44 | 14,46 | 14,44 |
| Родилось чел. | 158 | 162 | 154 | 157 | 143 | 172 |  |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 11,0 | 11,4 | 10,8 | 11,0 | 9,9 | 11,9 |  |
| Умерло чел. | 240 | 240 | 221 | 203 | 171 | 187 |  |
| Смертность (на 1000 жит.) | 16,7 | 16,9 | 15,5 | 14,2 | 11,8 | 12,9 |  |
| Естественный прирост (убыль) чел. | - 82 | - 78 | - 67 | - 46 | - 28 | - 15 |  |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | - 5,7 | - 5,5 | - 4,7 | - 3,2 | - 1,9 | - 1,0 |  |
| Прибыло чел. | 318 | 275 | 357 | 397 | 420 |  |  |
| Выбыло чел. | 630 | 609 | 548 | 539 | 530 |  |  |
| Механический прирост (убыль) чел. | - 312 | - 334 | - 191 | - 142 | - 110 |  |  |

Таблица 5.3.2 – Возрастная структура населения п.г.т. Шерлова Гора (в % к общей численности)

| Возрастные группы | по данным текущего учета | прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2003 г. | 2008 г. | 2015 г. | 2035 г. |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 25,0 | 18,3 | 19,0 | 20,0 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 56,2 | 54,6 | 54,0 | 53,0 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 18,8 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Нехватка рабочих мест в поселке привела к формированию механического оттока жителей, составлявшего, по данным текущего статистического наблюдения, до 0,3 тыс. чел. в год. (см. таблицу 5.3.2). Тенденции формирования населения отразились на динамике его демографической структуры. Низкий уровень рождаемости привел к сокращению удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста к 2008 г. по сравнению с 2003 г. с 25,0% до 18,3% (см. таблицу 5.3.3). В то же время старение населения привело к росту удельного веса пенсионных возрастов за 2003-2008 гг. с 18,8% до 27,0%.

Таблица 5.3.3 – Баланс трудовых ресурсов п.г.т. Шерлова Гора  (в % к общей численности)

|  | 2009 г. | 2015 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Население всего | 14,44 | 100,0 | 13,5 | 100,0 | 14,5 | 100,0 |
| Состав трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 7,89 | 54,6 | 7,3 | 54,0 | 7,7 | 53,0 |
| Работающие лица старших возрастов | 0,43 | 3,0 | 0,4 | 3,0 | 0,5 | 3,5 |
| Трудовые ресурсы всего | 8,32 | 57,6 | 7,7 | 57,0 | 8,2 | 56,5 |
| Использование трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| лица, занятые в экономике | 3,47 | 24,0 | 3,7 | 27,4 | 4,2 | 29,0 |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,50 | 3,5 | 0,5 | 3,7 | 0,4 | 2,7 |
| трудоспособные лица, не занятые в экономике* | 3,90 | 27,0 | 3,1 | 22,9 | 3,3 | 22,7 |
| инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,45 | 3,1 | 0,4 | 3,0 | 0,3 | 2,1 |

*включают занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, военнослужащих, безработных и др.

Положительные тенденции демографического развития поселения позволяют принять на перспективу концепцию стабилизации численности жителей. В качестве главных факторов формирования населения п.г.т. Шерловая Гора приняты достижение небольшого естественного прироста населения на период до расчетного срока генерального плана. ожидается также некоторый миграционный приток населения.

В целом по России последние годы отмечены ростом численности трудоспособного населения, что связано с вступлением в трудоспособный возраст многочисленного контингента 80-х годов рождения и выходом из него малочисленных «детей военного времени». Однако в п.г.т. Шерловая Гора удельный вес лиц в трудоспособном возрасте за 2003-2008 гг. сократился на 1,6%, что связано с оттоком населения, поскольку в составе мигрантов обычно преобладают трудоспособные жители. В ближайшие годы эта тенденция динамики возрастной структуры сохранится: в категорию трудоспособного населения вступят поколения начала 90–х годов, когда рождаемость была низкой, а покидать ее будут многочисленные послевоенные поколения. Отчасти это будет компенсироваться притоком жителей в поселок из сельской местности. В результате демографическая структура населения стабилизируется, прогноз возрастной структуры представлен в таблице 5.3.2.

В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте и работающие пенсионеры. По состоянию на 2009 г. их численность составила 8,32 тыс. чел., или 57,6% населения, из них 24,0% (3,47 тыс. чел.) занято в экономике. Более 1,9 тыс. чел. приходится на градообразующие кадры.

На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов и перспектив экономического развития поселка составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок генерального плана (см. таблицу 5.3.4). В связи с созданием новых рабочих мест, прежде всего в сфере обслуживания, ожидается как абсолютный, так и относительный рост численности занятых в экономике. Численность работающих лиц старше трудоспособного возраста на расчетный срок несколько увеличится, что связано с прогнозом дефицита трудовых ресурсов после 2015 г.

Сокращение удельного веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства обусловлено снижением численности лиц, родившихся в 90-х годах ХХ века. Численность и удельный вес инвалидов и пенсионеров в трудоспособном возрасте на перспективу сокращаются.

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, предприятий и учреждений обслуживания, а также лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью.

Таблица 5.3.4 – Трудовая структура населения п.г.т. Шерлова Гора

|  | 2009 г. | 2015 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 3,47 | 24,0 | 3,7 | 27,4 | 4,2 | 29,0 |
| в т. ч. градообразующая группа | 1,92 | 13,3 | 1,9 | 14,1 | 2,1 | 14,5 |
| обслуживающая группа | 1,50 | 10,4 | 1,7 | 12,6 | 2,0 | 13,8 |
| ИТД | 0,05 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,7 |
| Несамодеятельное население | 10,97 | 76,0 | 9,8 | 72,6 | 10,3 | 71,0 |
| Население всего | 14,44 | 100,0 | 13,5 | 100,0 | 14,5 | 100,0 |

На перспективу численность градообразующей группы стабилизируется. В то же время при наличии успешно работающего градообразующего предприятия ожидается рост уровня жизни населения, что приведет к увеличению численности и удельного веса обслуживающей группы до 12,6% населения на I очередь и 13,8% - на расчетный срок генерального плана (см. таблицу 5.3.4).

Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям, обоснованным в разделах 5.1, 5.2 (таблица 5.2.2).

С учетом инерционности процессов формирования населения численность жителей п.г.т. Шерловая Гора на I очередь генерального плана (2015 г.) составит 13,5 тыс. чел. На расчетный срок (2035 г.) ожидается увеличение численности населения до 14,5 тыс. чел.

5.4 Использование территории

5.4.1. Существующая организация территории и ее использование

Площадь муниципального образования в границах городского поселения «Шерлово-горское» составляет 27 727,2 га. Использование территории на 2013 год отражено в таблице 5.4.1.

Поселковой застройкой (включая территорию Харанорского разреза) занято 6 687,5 га, что составляет 24,1% всех земель городского поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 51,5% площади в границах муниципального образования, под прочие виды использования (главным образом, сельскохозяйственного) остается 24,4% земель.

Анализ современного использования городской территории позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю селитебной зоны приходится 586,9 га, или 2,2% территории. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя составляет 406,4 м2. Значительная часть жилой застройки – 77,0% селитебной территории, или 82,6% жилой зоны - приходится на малоэтажную застройку, отличающуюся низкой плотностью. Кроме того, 63,1 га в границах селитебной территории (10,7%) занимают пустующие участки жилой застройки. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов.

Таблица 5.4.1 - Современное использование территории Шерловогорского городского поселения

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 546,8 | 2,0 | 378,7 |
| в т. ч. малоэтажная | 451,7 | 1,6 | 312,8 |
| из нее индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 407,2 | 1,5 | 282,0 |
| прочие малоэтажные жилые дома | 44,5 | 0,1 | 30,8 |
| 3-5-этажная секционная | 32,0 | 0,1 | 22,2 |
| прочие жилые | 63,1 | 0,3 | 43,7 |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 17,8 | 0,1 | 12,3 |
| Озелененные и другие рекреационные территории общего пользования | 17,7 | 0,1 | 12,2 |
| Спортивные сооружения | 4,6 | 0,0 | 3,2 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 586,9 | 2,2 | 406,4 |
| Б Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 5053,6 | 18,2 | 3499,7 |
| Коммунально-складские территории | 167,9 | 0,6 | 116,3 |
| Внешний транспорт | 336,7 | 1,2 | 233,2 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 62,8 | 0,2 | 43,5 |
| Прочие производственные территории | 5,4 | 0,0 | 3,7 |
| Итого в пределах производственных территорий | 5626,4 | 20,2 | 3896,4 |
| В Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 879,9 | 3,2 | 609,3 |
| Луговые территории | 11942,5 | 43,0 | 8270,4 |
| Водные пространства | 1460,0 | 5,3 | 1011,1 |
| Прочие рекреационные территории | 4,4 | 0,0 | 3,1 |
| Итого в пределах ландшафтно-рекреационных территорий | 14286,8 | 51,5 | 9893,9 |
| Г Прочие территории |  |  |  |
| Режимные территории | 474,2 | 1,7 | 328,4 |
| Специальные территории | 76,1 | 0,3 | 52,7 |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 6676,8 | 24,1 | 4623,8 |
| Итого в пределах прочих территорий | 7227,1 | 26,1 | 5004,9 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ | 27 727,2 | 100,0 | 19201,6 |

Промышленные территории - главным образом участки разреза «Харанорский» и Шерловогорской ТЭЦ - занимают площадь в 4 654,6 га, или 16,8% поселковых земель. На внешний транспорт, представленный железной дорогой, приходится 336,7 га, на коммунально-складские территории – 167,9 га. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры занимает 62,8 га, прочие производственные территории (главным образом, карьеры, терриконы и шахтные выработки) – 404,4 га. Всего на производственные территории приходится 5 626,4 га, или 20,2% земель муниципального образования.

Ландшафтно-рекреационные территории занимают преобладающую часть земель городского поселения (14 286,8 га, или 51,5%), в их составе преобладают луговые территории (11 942,5 га). Значительные пространства занимают леса (879,9 га) и водные поверхности озер Хара-Нор, Холво и Провал, а также ручья Заводской (всего 1 460,0 га). К рекреационным территориям относится также участок оздоровительного лагеря «Звездочка» (4,4 га).

В пределах прочих территорий 474,2 га приходится на режимные объекты Министерства обороны РФ; 6 676,8 га занимают земли сельскохозяйственного назначения, 76,1 га – специальные территории (кладбище, свалка и скотомогильник).

В целом использование территории Шерловогорского муниципального образования требует рационализации. В структуре жилой застройки преобладает низкоплотная мало-этажная. Промышленные предприятия не имеют обустроенных санитарно-защитных зон. Ряд действующих промышленных и коммунальных объектов располагается смежно с жилой застройкой, попадающей в зону их санитарной вредности.

5.4.2. Планируемое использование территории

Территория городского поселения «Шерловогорское» составляет 27 727,2 га. Ее проектное использование на расчетный срок генерального плана приведено в таблице 5.4.2.1. Согласно проекту, площадь застроенных земель (включая участок Харанорского разреза, но без учета санитарно-защитных зон и защитных лесов, составит к расчетному сроку 7 133,3 га (25,7% территории муниципального образования).

В соответствии с проектом, в границах городского поселения выделяется территория п.г.т. Шерловая гора в границах населенного пункта площадью 3 272,0 га. Ее проектное использование отражено в таблице 5.4.3.

К расчетному сроку предусматривается рост селитебной территории на 255,4 га, или на 30,3%; к 2035 году она составит 842,3 га. Жилая зона увеличивается на 187,7 га, или на 25,6%, за счет размещения на свободной территории малоэтажной жилой застройки, главным образом усадебной. Строительство секционных жилых домов предлагается, прежде всего, на реконструируемой территории. Предусматривается также использование под застройку пустующих и заброшенных участков в границах селитебной зоны, вынос жилой застройки из зон санитарной вредности. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов.

Несмотря на значительное расширение зоны усадебной застройки, размещение секционных 2-4-этажных жилых домов ведет к несущественному снижению средней по поселку плотности жилой застройки к расчетному сроку на 10,2% (с 527,6 м2/га до 473,8 м2/га), при этом средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов снижается с 26,3 чел./га до 19,7 чел./га. Эта разница обусловлена повышением проектной средней жилищной обеспеченности населения по сравнению с исходной на 2009 г. (с 20 м2/чел. до 24 м2/чел., или на 20%).

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания общепоселкового значения. Их площадь увеличивается на 15,7 га за счет завершения формирования общественных центров в районах Шерловая Гора и Шерловая-1.

Необходимая площадь озелененных территорий внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СП 42.13330.2011 (п.9.13, табл. 4) и для поселка с численностью населения 14,5 тыс. чел. составляет 14,5 га при нормативной обеспеченности 10 м2/чел.

Проектом намечено сохранение до расчетного срока существующих озелененных территорий общего пользования. Генеральным планом предусматривается размещение новых парков в южной и восточной частях района Шерловая Гора, парков и бульваров в се-верной и восточной частях района Шерловая-1 (на территории выносимой железнодорожной ветки); формирование парково-рекреационной зоны по берегам существующих водоемов (Шерловая-1). Общая площадь сохраняемых и размещаемых по проекту озелененных территорий составит к расчетному сроку 61,0 га, или 42,1 м2 на одного жителя, что существенно выше нормативной потребности.

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения Ж СП 42.13330.2011 на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 14,5 тыс. чел. составляет не 10,2-13,05 га.

Проектом предусматривается сохранение существующих спортивных сооружений площадью 4,4 га (основные объекты – стадионы «Ротор», «Труд» и спортивный комплекс ДЮСШ). Генеральным планом предлагается расширение действующих стадионов, а также размещение новых плоскостных спортивных сооружений в районе Шерловая Гора по ул. Шевченко. Общая площадь существующих и проектируемых спортивных сооружений п.г.т. Шерловая Гора к расчетному сроку составит 13,3 га, что несколько превышает объем нормативной потребности.

Расширение участков объектов культурно-бытового обслуживания, озелененных территорий и спортивных сооружений, ведет к снижению плотности населения в границах селитебной территории с 24,6 чел./га в 2009 г. до 17,2 чел./га к 2035 г. (на 26,2%). Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя по проекту увеличивается с 406,4 м2/чел. в 2009 г. (см. таблицу 5.4.2.2) до 580,9 м2/чел. к расчетному сроку генерального плана. Поскольку расширение селитебной зоны является следствием доведения уровня обеспеченности населения объектами культурно-бытового обслуживания до нормативных параметров, рационализации использования пустующих земель, расширения озелененных территорий общего пользования, а следовательно, ведет к повышению комфортности жилой среды, проектная динамика приведенных удельных показателей не указывает на снижение эффективности использования территории.

Проектом предлагается существенное совершенствование функционального зонирования территории городского поселения. Генеральным планом предусматривается формирование санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных объектов, защитных лесов в границах санитарно-защитных зон (в т.ч. путем осуществления лесопосадок); использование пустующих участков в границах селитебной зоны; закрытие и рекультивация существующих свалок, строительство полигона твердых бытовых отходов; создание рекреационной зоны для активного отдыха населения и занятий спортом; частичная рекультивация нарушенных территорий (карьеров и терриконов). Производственные территории по проекту значительно расширяются (на 3 452,0 га, или на 38,0%), главным образом за счет формирования санитарно-защитных зон; расширяются земли сельскохозяйственного использования. Соответственно, сокращается площадь ландшафтно-рекреационных территорий. Уменьшается также площадь специальных территорий (рекультивация свалок). За счет выноса армейских складов сокращается площадь режимных территорий.

Таблица 5.4.2.1 - Проектное использование территории Шерловогорского городского поселения

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 734,5 | 2,6 | 506,5 |
| в т. ч. малоэтажная | 699,5 | 2,5 | 482,4 |
| из нее малоэтажные жилые дома с приусадебными участками | 649,9 | 2,3 | 448,2 |
| прочие малоэтажные жилые дома | 49,6 | 0,2 | 34,2 |
| 3-5-этажная секционная | 35,0 | 0,1 | 24,1 |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме объектов микрорайонного значения) | 33,5 | 0,1 | 23,1 |
| Озелененные и другие рекреационные территории общего пользования | 61,0 | 0,2 | 42,1 |
| Спортивные сооружения | 13,3 | 0,0 | 9,2 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 842,3 | 3,0 | 580,9 |
| Б Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 4870,9 | 17,6 | 3359,2 |
| Коммунально-складские территории | 181,9 | 0,6 | 125,4 |
| Санитарно-защитные зоны | 2804,9 | 10,1 | 1934,4 |
| Защитные леса | 715,4 | 2,6 | 493,4 |
| Внешний транспорт | 505,3 | 1,8 | 348,5 |
| Итого в пределах производственных территорий | 9078,4 | 32,7 | 6260,9 |
| В Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 278,9 | 1,0 | 192,3 |
| Луговые территории | 5578,5 | 20,2 | 3847,2 |
| Водные пространства | 1458,8 | 5,3 | 1006,2 |
| Прочие рекреационные территории | 63,8 | 0,2 | 44,0 |
| Итого в пределах ландшафтно-рекреационных территорий | 7380,0 | 26,7 | 5089,7 |
| Г Прочие территории |  |  |  |
| Участки санитарно-технических устройств | 36,6 | 0,1 | 25,2 |
| Режимные территории | 295,8 | 1,1 | 204,0 |
| Территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий | 400,5 | 1,4 | 276,2 |
| Специальные территории | 30,4 | 0,1 | 21,0 |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 9663,2 | 34,9 | 6664,3 |
| Итого в пределах прочих территорий | 10426,5 | 37,6 | 7190,7 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ | 27727,2 | 100,0 | 19122,2 |

Таблица 5.4.2.2 - Проектное использование территории Шерловогорского городского поселения

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 734,5 | 22,4 | 506,5 |
| в т. ч. малоэтажная | 699,5 | 21,4 | 482,4 |
| из нее малоэтажные жилые дома с приусадебными участками | 649,9 | 19,9 | 448,2 |
| прочие малоэтажные жилые дома | 49,6 | 1,5 | 34,2 |
| 3-5-этажная секционная | 35,0 | 1,0 | 24,1 |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме объектов микрорайонного значения) | 33,5 | 1,0 | 23,1 |
| Озелененные и другие рекреационные территории общего пользования | 61,0 | 1,9 | 42,1 |
| Спортивные сооружения | 13,3 | 0,4 | 9,2 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 842,3 | 25,7 | 580,9 |
| Б Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 226,3 | 6,9 | 156,1 |
| Коммунально-складские территории | 89,4 | 2,7 | 61,6 |
| Санитарно-защитные зоны | 685,0 | 20,9 | 472,4 |
| Защитные леса | 98,7 | 3,1 | 68,1 |
| Внешний транспорт | 89,0 | 2,7 | 61,4 |
| Итого в пределах производственных территорий | 1188,4 | 36,3 | 819,6 |
| В Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Луговые территории | 803,0 | 24,6 | 553,8 |
| Водные пространства | 36,3 | 1,1 | 25,0 |
| Прочие рекреационные территории | 59,4 | 1,8 | 41,0 |
| Итого в пределах ландшафтно-рекреационных территорий | 898,7 | 27,5 | 619,8 |
| Г Прочие территории |  |  |  |
| Участки санитарно-технических устройств | 36,6 | 1,1 | 25,2 |
| Режимные территории | 69,9 | 2,1 | 48,2 |
| Территории, требующие проведения специальных инженерных мероприятий | 25,5 | 0,8 | 17,6 |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 210,6 | 6,5 | 145,3 |
| Итого в пределах прочих территорий | 342,6 | 10,5 | 236,3 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛКА | 3272,0 | 100,0 | 2256,6 |

5.4.3 Предложение по изменению границ населенных пунктов

В соответствии с Законом Читинской области от 19.05.2004 N 552-ЗЧО (ред. от 27.09.2006) "Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения в Читинской области", в границах Борзинского района образовано 15 сельских и 2 городских поселения.

При установлении в 2004 году границ муниципальных образований учитывалось существующее кадастровое деление территории муниципального района «Борзинский район», а также предложения органов местного самоуправления и населения района (Схема (картографическое описание) границ муниципальных образований Борзинского муниципального района, Приложение к Закону Читинской области «Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения в Читинской области», М 1:150000).

В соответствии с Законом Забайкальского края от 27.02.2009 № 147-ЗЗК "О внесении изменения в статью 2 закона Читинской области "Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения в Читинской области" – «Установить границы согласно картографическим описаниям, наименования вновь образованных муниципальных образований, наделив их статусом городского поселения:

пункт 2) на территории муниципального района "Борзинский район":

а) городское поселение "Борзинское", включающее город Борзя, разъезд Зун-Торей (приложение 4.16);

б) городское поселение "Шерловогорское"»

В материалах проекта «Схема территориального планирования муниципального района «Борзинский район» Читинской области», (выполненной ООО «НИПИ территориального планирования и управления», г. Чита, в 2007 г.) границы городского поселения "Шерловогорское" не изменяются.

В материалах Генерального плана городского поселения «Шерловогорское» отражены установленные границы поселения в соответствии с вышеназванными Законами и нанесены в соответствии с данными, переданными администрацией Шерловогорского МО (письмо от 02.12.2009 г.№16/9813 «О представлении каталога  координат поворотных точек границы поселения»).

Граница поселения пересекает участок, занятый огородами в южной части поселения. Учитывая, что эта территория не застроена и относится функционально к землям сельскохозяйственного использования и на перспективу к развитию не предлагается, границы городского поселения «Шерловогорское» в материалах Генерального плана приняты в соответствии с установленными границами поселения.

Площадь городского поселения «Шерловогорское» 27 727,2 га.

В материалах проекта «Схема территориального планирования муниципального района «Борзинский район» Читинской области» (утв. решением Совета Борзинского муниципального района № 183 от 12.04.2010) условно отражены границы населенного пункта п.г.т. Шерловая Гора. Однако начертание границы населенного пункта не установлено. В материалах кадастрового деления территории поселения, переданных Борзинским филиалом-отделом ОВКОН на территорию городского поселения «Шерловогорское», данные о границах населенного пункта отсутствуют.

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». В соответствии со ст.84 Земельного кодекса РФ, «Установлением или изменением границ населенных пунктов является: 1)утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования».

Проектом Генерального плана городского поселения «Шерловогорское» на основном чертеже предлагается начертание границы населенного пункта п.г.т. Шерловая Гора. При установлении границы в материалах генерального плана учитывалось существующее кадастровое деление территории, границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, а также перспективы развития населенного пункта на расчетный срок генерального плана.

Площадь территории п.г.т. Шерловая Гора в проектируемых границах составит 3 242,0 га.

Для установления границы населенного пункта в системе координат требуется выполнение Проекта границы населенного пункта.

Таблица 5.4.3– Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из их границ

| Существующая категория земель | Номер земельного участка | Планируемая категория земель | Площадь, га | Номер участка на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 75:04:330102 (включается часть квартала) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 1 | 35,64 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 75:04:110275 (включается часть квартала) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 2 | 0,65 |
| КАТЕГОРИЯ НЕ УСТАНОВЛЕНА | 75:04:330101:2 (включается часть земельного участка) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 3 | 0,97 |
| КАТЕГОРИЯ НЕ УСТАНОВЛЕНА | 75:04:110501:3 (земельный участок) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 4 | 17,34 |
| ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 75:04:310101:1 (включается часть земельного участка) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 5 | 0,62 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 75:04:110501 (включается часть квартала) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 6 | 3,70 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 75:04:290204 (включается часть квартала) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 7 | 0,16 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 75:04:290205 (включается часть квартала) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 8 | 153,06 |
| ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 75:04:290205:153 (включается часть земельного участка) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 9 | 120,27 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 75:04:110265 (включается часть квартала) | ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 10 | 10,28 |
| ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 75:04:110265:7; 75:04:110265:123; 75:04:110265:124 (включаются земельные участки) | ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 11 | 16,03 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 75:04:330101; 75:04:330102 (включается часть кварталов) | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 12 | 106,56 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 75:04:340106 (включается часть квартала) | ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 13 | 2,52 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 75:04:330101:323 (включается часть земельного участка) | ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 14 | 1,43 |

5.5 Архитектурно-планировочная организация территории

5.5.1 Архитектурно-планировочные решения

Генеральным планом предусматривается развитие населенного пункта п.г.т Шерловая Гора.

Генеральным планом рассматриваются несколько основных направлений развития территории городского поселения:

•	Незначительного снос ветхого и аварийного жилья и замена их жилыми домами секционного типа 3-5 эт. на территории  Шерловой Горы, Шерловая 1(Харанор) (в соответствии с постановлением Администрации от «06» октября 2009г. № 99 «Об утверждении целевой подпрограммы «Переселение граждан городского поселения «Шерловогорское» из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и /или с высоким уровнем износа (2010-2012 годы)»);

•	Выделение резервных территорий (115,1 га), осваиваемых на перспективу (Шерловая Гора, Шерловая 1(Харанор), станция Шерловая);

•	Частичная регенерация территории бывшего военного городка (станция Шерловая) с размещением жилого фонда секционного типа на перспективу и малоэтажной застройки усадебного типа.

Шерловая гора

Генеральным планом предусматривается размещение многоэтажных жилых домов секционного типа в кварталах, расположенных между улицами Малое и Большое Садовое кольцо. Размещение жилых домов секционного типа предусматривается с целью завершения застройки сложившихся кварталов. Под перспективную малоэтажную застройку предусматриваются территории с северной, южной и восточной стороны поселка Шерловая Гора на свободных от застройки территориях. С южной стороны поселка предусматривается завершение формирования сложившихся кварталов малоэтажной застройки (по ул. Лазо, Оловянная, Чапаева, Журавлева и т. д). С восточной стороны, параллельно ул. Дзержинского, предусматривается пробивка новых улиц и формирование новых кварталов малоэтажной застройки.

Предусматривается вынос малоэтажного жилого фонда попадающего в санитарно-защитные зоны от полигона ТБО и КОС Шерловой Горы.

Резервируются территории для размещения объектов социально-культурного и бытового назначения.

Шерловая 1

Генеральным планом предусматривается размещение дополнительно многоэтажных жилых домов секционного типа в центральной части Шерловая 1 (Харанор) по ул.50 лет Октября. С целью формирования городского центра предусматривается размещение секционных домов с помещениями обслуживания населения в первых этажах домов.

Под перспективную малоэтажную застройку предусматриваются территории с северной, южной и восточной стороны поселка Шерловая 1(Харанор) на свободных от застройки территориях.

Размещение малоэтажной застройки предусматривается на территориях, расположенных на окраине поселка и использующихся в настоящее время для ведения огородного хозяйства. Предусматривается пробивка новых улиц с восточной и северной стороны поселка и формирование новых кварталов малоэтажной застройки.

Станция Шерловая

Проектом генерального плана предусматривается частичная регенерация территории бывшего военного городка. На его территории предусматривается размещение жилых домов секционного типа на перспективу, формирующих центр поселка, и малоэтажной застройки усадебного типа в южном и восточном направлении.

Вершина

Генеральным планом предусматривается незначительное развитие поселка Вершина в юго-западном направлении. При разработке разведанного месторождения полудрагоценных камней, в поселке предусматривается размещение жилого фонда для размещения семей работников вновь создаваемого предприятия.

Формирующиеся жилые районы предусматривают размещение жилого фонда с формированием небольших по площади общественно-коммерческих зон для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания. Генпланом предусматривается резервирование территорий почти в каждом жилом районе (Шерловая Гора, Шерловая 1(Харанор), станция Шерловая) для размещения спортивных объектов и рекреации.

5.5.2 Функциональное зонирование территории

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Виды функциональных зон, параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения представлены в таблицах 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3.

Таблица 5.5.1 – Параметры функциональных зон

| ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН |
| --- |
| ИНДЕКС ЗОНЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | ПЛОЩАДЬ, ГА |
|  |  | П.г.т. "Шерловая Гора" | Городское поселение "Шерловогорское" |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |
| Ж1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ С ПРИУСАДЕБНЫМИ УЧАСТКАМИ | 649,89 |  |
| Ж2 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 49,65 |  |
| Ж3 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 35,05 |  |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |
| ОД1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 21,02 |  |
| ОД2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 12,54 |  |
| ОД3 | ЗОНЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ | 13,28 |  |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |
| П1 | ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ | 221,90 | 4648,98 |
| П2 | ЗОНЫ КОММУНАЛЬНЫХ И СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОБЪЕКТОВ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ | 89,39 | 92,52 |
| П3 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 35,14 | 0,12 |
| П4 | ЗОНЫ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА | 1,35 |  |
| П5 | ЗОНЫ ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА | 87,09 | 418,18 |
| П6 | КАРЬЕРЫ, ТЕРРИКОНЫ, ШАХТНЫЕ ВЫРАБОТКИ | 25,46 | 375,02 |
| П7 | САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ | 682,88 | 2122,04 |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |
| СХ | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 210,83 | 9452,38 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| Р1 | ЗОНЫ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 785,20 | 4793,11 |
| Р2 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | 60,98 |  |
| Р3 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ | 59,43 | 4,39 |
| Р4 | ЗОНЫ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ |  | 278,90 |
| Р5 | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 36,31 | 1422,52 |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| СП1 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 97,88 | 617,57 |
| СП2 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ | 69,87 | 225,92 |
| СП3 | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ |  | 13,05 |
| СП4 | ЗОНЫ КЛАДБИЩ |  | 17,38 |
| ИТОГО: | 3245,16 | 24482,10 |

Таблица 5.5.2 - Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| социальная инфраструктура |
| в планируемых границах пгт. Шерловая Гора |
| №18 | Зоны объектов здравоохранения | Стационары расширение на 40 коек | Планируемые | Расчетный срок | 1,98 |
| №25 | Зоны объектов здравоохранения | Поликлиники на 20 посещений в смену | Планируемые | Расчетный срок | 1,34 |
| №28 | Зоны объектов здравоохранения | Молочные кухни 200 порций | Планируемые | Первая очередь | 2,44 |
| №27 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Клуб на 100 мест | Планируемые | Первая очередь | 1,55 |
| №75 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Клуб на 600 мест | Планируемые | Расчетный срок | 0,52 |
| №62 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | Объекты дошкольного образования на 15 мест и 15 мест начальной школы | Планируемые | Первая очередь | 1,23 |
| №72 | Застройка малоэтажными жилыми домами | Детское дошкольное учреждение 160 мест | Планируемые | Первая очередь | 1,14 |
| №48 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Пожарные депо | Планируемые | Расчетный срок | 1,04 |
| транспортная инфраструктура |
| железнодорожный транспорт |
|  |  | подъездной путь в районе Шерловая 1, протяженностью 2 км | Ликвидируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | подъездные пути на территории бывшего сельского строительного комбината, общей протяженностью 2,2 км | Ликвидируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | подъездной путь к бывшим складам ГСМ, протяженностью 0,3 км | Ликвидируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | подъездные пути на территориях бывшей мехколонны №78 и бывшего ПМК-2, протяженностью 0,46 км | Ликвидируемые | Расчетный срок |  |
| автомобильный транспорт |
| в границах поселения |
|  |  | автодорога местного значения Тасырхой - Приозерная – Шерловая Гора , протяженностью 1,9 км | Реконструируемые | Первая очередь |  |
|  |  | от автомобильной дороге федерального значения А-350 "подъезд к п.г.т. Шерловая" | Реконструируемые | Первая очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения до проектируемого кладбища, протяженностью 0,96 км | Планируемые | Первая очередь |  |
| в планируемых границах пгт. Шерловая Гора |
| №16 | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | Автостанция | Планируемые | Расчетный срок | 0,61 |
| №68 | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | Автостанция | Планируемые | Расчетный срок | 0,29 |
| Инженерная инфраструктура |
| Электроснабжение |
| в планируемых границах пгт. Шерловая Гора |
| №77 | Зоны объектов инженерной инфраструктуры | ПС «Шерловая в/ч» | Реконструируемые | Первая очередь | 0,07 |
| в границах поселения |
| №76 | Зоны объектов инженерной инфраструктуры | ПС «Поселковая» | Реконструируемые | Расчетный срок | 0,50 |
| Связь, телевидение, радио |
|  |  | АТС | Реконструируемые | Расчетный срок |  |
| Инженерная подготовка территории |
|  |  | Нагорные канавы, перехватывающие ливневые стоки, протяженностью 1 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Открытые каналы, протяженность составит 9,5 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
| Санитарная очистка |
| в границах поселения |
| №79 | Зоны специальных объектов | Полигон ТБО | Планируемые | Первая очередь | 11,45 |
| №86 | Зоны специальных объектов | Полигон ТБО | Планируемые | Первая очередь | 1,43 |
| объекты по предупреждению ЧС |
| №27 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Пункты сбора (ПС) | Планируемые | Первая очередь | 1,55 |
| №72 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | Пункты сбора (ПС) | Планируемые | Первая очередь | 1,14 |
| №80 | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами | Пункты сбора (ПС) | Планируемые | Первая очередь |  |
| №90 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Пункты сбора (ПС) | Планируемые | Первая очередь |  |
| №27 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) | Планируемые | Первая очередь | 1,55 |
| №72 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | Приемные пункты временного размещения (ППВР) | Планируемые | Первая очередь | 1,14 |
| №79 | Зоны физкультурно-спортивных объектов | Приемные пункты временного размещения (ППВР) | Планируемые | Первая очередь |  |
| №91 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) | Планируемые | Первая очередь |  |
| №48 | Зоны режимных объектов | Пожарные депо | Планируемые | Расчетный срок | 1,04 |
| №27 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Система оповещения населения | Планируемые | Первая очередь | 1,55 |
| №67 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | Система оповещения населения | Планируемые | Расчетный срок | 1,87 |
| №81 | Зоны объектов здравоохранения | Система оповещения населения | Планируемые | Первая очередь |  |
| №82 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Система оповещения населения | Планируемые | Первая очередь |  |
| №87 | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | Пожароопасные объекты | Планируемые | Расчетный срок |  |
| №88 | Зоны внешнего транспорта | Пожароопасные объекты | Планируемые | Первая очередь |  |
| №89 | Зоны производственных объектов | Пожароопасные объекты | Планируемые | Первая очередь |  |
| №92 | Зоны водных объектов | Поверхностные водозаборы | Планируемые | Первая очередь |  |
| №93 | Зоны водных объектов | Поверхностные водозаборы | Планируемые | Первая очередь |  |
| №94 | Зоны водных объектов | Поверхностные водозаборы | Планируемые | Первая очередь |  |
| №95 | Зоны водных объектов | Поверхностные водозаборы | Планируемые | Первая очередь |  |
| №96 | Зоны водных объектов | Поверхностные водозаборы | Планируемые | Первая очередь |  |
| №97 | Зоны водных объектов | Поверхностные водозаборы | Планируемые | Первая очередь |  |
| №98 | Зоны водных объектов | Поверхностные водозаборы | Планируемые | Первая очередь |  |
| №99 | Зоны водных объектов | Поверхностные водозаборы | Планируемые | Первая очередь |  |
| №100 | Зоны водных объектов | Поверхностные водозаборы | Планируемые | Первая очередь |  |

Таблица 5.5.3 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилой фонд |
| в планируемых границах пгт. Шерловая Гора |
| №29 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 0,3 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 0,43 |
| №30 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 0,6 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 0,95 |
| №31 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 0,5 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 0,88 |
| №32 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 1,1 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 1,71 |
| №33 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 0,4 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 0,77 |
| №34 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 1,1 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 1,93 |
| №35 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 1,3 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 2,46 |
| №36 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 0,4 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 0,69 |
| №37 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 0,5 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 0,96 |
| №38 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 2,8 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 5,05 |
| №24 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 5 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 2,30 |
| №44 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 4,2 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 2,71 |
| №45 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 1,9 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 1,23 |
| №46 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 9,4 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 6,14 |
| №47 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 1,6 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 1,09 |
| №1 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 3 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 1,99 |
| №3 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 0,45 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 0,45 |
| №67 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 1,2 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 1,87 |
| №69 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 7,5 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 4,80 |
| №7 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 0,75 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 0,76 |
| №73 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 0,7 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 0,75 |
| №74 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | 0,2 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 0,21 |
| №6 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | 1,4 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Первая очередь | 1,83 |
| №10 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | 0,8 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 0,61 |
| №11 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | 0,4 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 0,33 |
| №12 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | 1,6 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 1,35 |
| №13 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | 0,6 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 0,39 |
| №21 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | 2,1 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 1,30 |
| №22 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | 1,7 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 1,10 |
| №23 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | 0,4 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 0,20 |
| №17 | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами | 16,4 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 1,90 |
| №8 | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами | 17 тыс. м2 общей площади жилого фонда | Планируемые | Расчетный срок | 2,18 |
| Социальная инфраструктура |
| №5 | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами | Гостиница на 100 мест | Планируемые | Расчетный срок | 0,39 |
| №10 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | Предприятия общественного питания на 50 мест | Планируемые | Расчетный срок | 0,61 |
| №12 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | Предприятия общественного питания на 50 мест | Планируемые | Расчетный срок | 1,35 |
| №14 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Рыночные комплексы 250 м2 торговой площади | Планируемые | Первая очередь | 0,36 |
| №15 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Магазины 250 м2 торговой площади | Планируемые | Первая очередь | 0,24 |
| №19 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Магазины 250 м2 торговой площади, предприятия непосредственного бытового обслуживания на 15 мест, предприятия общественного питания на 50 мест, рыночные комплексы на 250 м2 торговой площади | Планируемые | Первая очередь | 1,36 |
| №2 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Химчистка на 60 кг, баня на 45 мест, прачечная на 200 кг вещей в смену, предприятия непосредственного бытового обслуживания на 50 рабочих мест | Планируемые | Расчетный срок | 0,38 |
| №20 | Зоны объектов и сооружений физической культуры и массового спорта | Предприятие общественного питания на 120 мест, спортивно-оздоровительные комплексы на 50 мест, бассейны крытые на 300 м2 зеркала воды | Планируемые | Расчетный срок | 2,73 |
| №22 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | Кафе 120 мест, магазины на 150 м2 торговой площади | Планируемые | Расчетный срок | 1,10 |
| №26 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Объекты культурно-бытового обслуживания | Планируемые | Расчетный срок | 0,69 |
| №6 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | Магазины 150 м2 торговой площади | Планируемые | Расчетный срок | 1,83 |
| №73 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | Предприятия общественного питания 250 мест | Планируемые | Расчетный срок | 0,75 |
| Производственные объекты |
| №51 | Зоны коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли | Производственные территории | Планируемые | Расчетный срок | 2,04 |
| №52 | Зоны коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли | Производственные территории | Планируемые | Расчетный срок | 0,64 |
| №53 | Зоны производственных объектов | Производственные территории | Планируемые | Расчетный срок | 112,80 |
| №84 |  |  |  |  | 17,80 |
| №85 |  |  |  |  | 55,64 |
| в границах Шерловогорского городского поселения |
| №83 | Зоны производственных объектов | Производственные территории | Планируемы | Расчетный срок | 34,84 |
| Транспортная инфраструктура |
| Улично-дорожная сеть |
|  |  | ул. Бабушкина до границы квартала многоэтажной жилой застройки, протяженностью 0,36 км | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | ул. Пушкина до границы квартала многоэтажной жилой застройки, протяженностью 0,36 км; | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | участок магистральной улицы районного значения и жилой улицы, ограничивающих квартал жилой застройки, с выходом на ул. Бабушкина, протяженностью 0,68 км | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | ул. Спортивной до районной магистрали, протяженностью 0,26 км | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | связка ул. Гагарина – ул. Жукова – магистральная улица районного значения, протяженностью 0,33 км | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Дзержинского, протяженностью 0,2 км | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Юбилейная, протяженностью 0,4 км | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | ул. Большое Садовое Кольцо с выходом на ул. Юбилейная по параметрам магистральной улицы общегородского значения, протяженностью 0,62 км | Реконструируемые/ Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | ул. Юбилейная, протяженностью 0,2 км | Реконструируемые | Первая очередь |  |
|  |  | сети местных улиц и дорог в районе размещения кладбища, полигона ТБО и электроподстанции, обеспечивающих их обслуживание и выходы на общегородскую магистраль, общей протяженностью 4,9 км | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | общегородская магистральная улица от ул. Горького до ул. Юбилейной, протяженностью 2,8 км; | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | связки районной и общегородской магистралей в северной части п. Шерловая 1, протяженностью 0,9 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | местная улицы вдоль линии ЛЭП, связывающей ул. Спортивную с проектируемой районной магистралью, протяженностью 1,33 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | ул. Железнодорожной от ул. Торговой в южном направлении, протяженностью 0,5 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | улица местного значения, связывающую ул. Спортивную с зоной промышленных предприятий, протяженностью 1,2 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | ул. Кирзавод, протяженностью 0,5 км | Реконструируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | ул. Новой до ул. Спортивной и строительство въезда на общегородскую магистральную улицу, протяженностью 0,7 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | ул. Юбилейной и участка магистральной дороги районного значения до территории промзоны, протяженностью 1,11 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. 50 лет Октября, протяженностью 0,6 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Шевченко, протяженностью 0,66 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | улица в юго-восточной части населенного пункта, протяженностью 1,3 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | участок дороги от проектируемой общегородской магистрали до ул. Кошевого, протяженностью 1,3 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | улица от п. Вершина до п. Шерловая Гора по правому берегу р. Заводской, протяженностью 3,66 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | путепровод в юго- восточной части населенного пункта | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | дороги на станции Шерловая, обеспечивающей выход с ул. Линейная через прокол под железнодорожным полотном в восточную часть поселка, протяженностью 1,0 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | сети местных улиц и дорог в новых жилых кварталах, общей протяженностью 4,1 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в центральной части населенного пункта, общей протяженностью 6,7 км | Реконструируемые/ Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | ул. Промышленная, протяженностью 0,25 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в юго-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 4,1 км | Реконструируемые/ Планируемые | Расчетный срок |  |
| сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств |
|  |  | автозаправочная станция по Федеральной автодороге в районе железнодорожной станции Шахтерская | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | автозаправочная станция по Федеральной автодороге в районе железнодорожной станции Шерловая | Планируемые | Первая очередь |  |
| №78 | Зоны коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли | Гаражный кооператив по ул Торговой вместимостью 350 машино-мест | Планируемые | Первая очередь | 1,5 |
|  |  | Автозаправочная станция по ул. Шевченко | Планируемые | Расчетный срок |  |
| №49 | Зоны коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли | Гаражи в двухуровневом исполнении по ул. Железнодорожная, вместимостью 630 машино-мест | Планируемые | Расчетный срок | 1,60 |
| Инженерная инфраструктура |
| Теплоснабжение |
|  |  | Сети теплоснабжения d 150, 551,4,0 п.м. | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | Сети теплоснабжения d 150, 861,4 п.м. | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети теплоснабжения d 150, 211,3 п.м. | Реконструируемые |  |  |
| Водоснабжение |
|  |  | Сети водоснабжения L=1,2 км | Ликвидируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоснабжения d100 L=7,75 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоснабжения d200 L=2,89 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоснабжения d100 L=0,95 км | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d100 L=0,2 км | Реконструируемые | Расчетный срок |  |
| водоотведение |
|  |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации d200 L=0,98 км | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации d200 L=6,5 км | Планируемые | расчетный срок |  |
|  |  | Канализационная насосная станция | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Канализационные очистные сооружения (КОС) п. Шерлова Гора | Реконструируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети дождевой канализации d400 L=7,23 км | Планируемые | Первая очередь |  |
|  |  | Сети дождевой канализации d400 L=3,76 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети дождевой канализации d500 L=2,11 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети дождевой канализации d600 L=2,42 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети дождевой канализации d1200 L=0,34 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации, совмещенные с дождевой, 2d150 L=2,77 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации, совмещенные с дождевой, d200 L=0,53 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Сети хозяйственно-бытовой канализации, совмещенные с дождевой, d300 L=1,32 км | Планируемые | Расчетный срок |  |
| Санитарная очистка |
| в границах поселения |
| №63 | Зоны кладбищ | Расширение кладбища | Планируемые | Первая очередь | 4,57 |
| №50 | Зоны кладбищ | Кладбище | Планируемые | Первая очередь | 2,52 |
| Инженерная подготовка территории |
|  |  | Рекультивация территории, составляет 495 тыс. м2 | Реконструируемые | Расчетный срок |  |
|  |  | Работы по рекультивации отработаных карьеров, объемом 280 тыс. м3 | Реконструируемые | Расчетный срок |  |

5.6 Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

5.6.1 Жилищный фонд

Существующее состояние

По данным статистической отчетности, жилищный фонд п.г.т Шерловая Гора по состоянию на 2009 г. составил 288,5 тыс. м2 общей площади. На муниципальный жилой фонд приходилось 81,0 тыс. м2 общей площади (28,1%), на государственный – 2,6 тыс. м2, или 0,9%, на частный – 204,9 тыс. м2 общей площади (71,0%), в т.ч. на индивидуальный жилищный фонд – 59,4 тыс. м2, или 20,6%. В последующий период за счет убыли ветхого жилья жилищный фонд поселка сократился до 283,0 тыс. м2 общей площади.

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой зоны составила 625,8 м2/га. В малоэтажной жилой застройке (1-2 этажа) этот показатель снижается до 413,7 м2/га, в 3-5-этажной секционной - повышается до 5 037,2 м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке составила 31,3 чел/га (в 1-2-этажной застройке –20,7 чел./га, в 3-5-этажной – 251,9 чел./га).

Жилищный фонд поселка представлен в большей степени капитальными жилыми домами. Среди них преобладают секционные 3-5-этажные, на которые приходится около 47% всего жилищного фонда. Эта застройка располагается в районах Шерловая Гора и Шерловая-1. Там же размещается многоквартирная 2-этажная застройка, формирующая 15% общей площади жилья. На одноэтажные жилые дома приходится до 38% общей площади, среди них преобладает индивидуальный жилой фонд (54% одноэтажного, или около 21% всего жилищного фонда). Cтруктура этажности жилой застройки по планировочным районам отражена в таблице 5.6.1.

Наиболее новый 5-этажный жилищный фонд размещается в районе Шерловая 1 (Харанор), где он формирует 2-й микрорайон. Центральная часть района занята кварталами 2-этажной безусадебной застройки с включением 3-х и 5-этажныж жилых домов. По периферии располагаются кварталы усадебной застройки.

Старый центр района Шерловая Гора сформирован кварталами 2-этажных секционных жилых домов. С севера-востока к нему примыкает 3-4-5-этажный микрорайон «Сельский строитель». Основные массивы усадебной застройки района размещаются на его западной, восточной и южной окраинах.

Таблица 5.6.1 - Распределение жилищного фонда п.г.т. Шерлова Гора по этажности, тыс. м2 общей площади по состоянию на 2009 г.

| Планировочные районы | Жилищный фонд с количеством этажей | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Шерловая Гора | 55,1 | 19,7 | 7,0 | 16,8 | 26,5 | 125,1 |
| Шерловая-1 | 42,3 | 23,2 | 16,8 | - | 68,4 | 150,7 |
| ст. Шерловая | 7,7 | - | - | - | - | 7,7 |
| Вершина | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
| Всего | 110,1 | 42,9 | 23,8 | 16,8 | 94,9 | 288,5 |
| % | 38,2 | 14,9 | 8,2 | 5,8 | 32,9 | 100,0 |

Жилые поселки станции Шерловая и Вершина сформированы одноэтажной, в значительной степени изношенной, одноэтажной усадебной застройкой.

Жилищный фонд п.г.т. Шерловая Гора находится в удовлетворительном техническом состоянии. На жилые дома, признанные непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа (более 70%) приходится 10,6 тыс. м2 общей площади жилья, или 3,7% всего жилищного фонда поселка.

Средняя обеспеченность одного жителя поселка общей площадью жилищного фонда составляет 22,7 м2, что выше среднего уровня по муниципальному району «Борзинский район».

Строительство многоквартирных домов в поселке не ведется, осуществлялась только индивидуальная застройка в небольших объемах (см. таблицу 5.6.2), в последние годы ввод жилищного фонда практически отсутствует.

Таблица 5.6.2 – Ввод жилищного фонда по п.г.т. Шерлова Гора, тыс. м2 общей площади квартир

| 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,18 | 0,25 | 0,09 | 0,74 | 0,50 |

Жилищный фонд поселка имеет достаточно высокий уровень благоустройства. Благоустроенные жилые дома размещаются в границах планировочных районов Шерловая Гора и Шерловая 1. Средняя обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                             – 83,8%;

канализацией                              – 82,7%;

центральным отоплением         – 84,4%;

горячим водоснабжением         – 83,6%;

ваннами (душем)                        – 81,5%;

напольными электроплитами   – 83,2%;

газоснабжение отсутствует.

Согласно целевой программе «Переселение граждан городского поселения «Шерловогорское» из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и /или с высоким уровнем износа (2007- 2010 годы)», принятой постановлением главы администрации городского поселения от 11 октября 2007 г. №84, предусматривалась ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в объеме 16,1 тыс. м2 общей площади с обеспечением проживающих там граждан новым жильем. Хотя данная программа в полном объеме не реализуется, ее следует учитывать в планах перспективного развития поселка.

Проектное решение

Необходимый жилищный фонд для п.г.т. Шерловая Гора на расчетный срок генерального плана (2035 г.), определен в объеме 348,0 тыс. м2 общей площади при средней обеспеченности 24,0 м2 на одного жителя.

Существующий жилищный фонд поселка составляет 283,0 тыс. м2 общей площади, отличается удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются ветхие 1-3-этажные жилые дома, а также жилые дома, располагающиеся в пределах санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов. Из них на долю жилых домов со сверхнормативным износом (более 70%) приходится около половины общего объема предлагаемого сноса (10,6 тыс. м2 общей площади). Пригодный для проживания жилищный фонд в объеме 11,7 тыс. м2 общей площади, или 4,1% существующего, предлагается к сносу в связи с организацией санитарно-защитных зон. Общий объем убыли жилищного фонда составит 22,3 тыс. м2 общей площади, или 7,9% существующего фонда, его размещение по территории поселка отражено в таблице 5.6.3. Предполагается, в частном секторе замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно.

Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 260,7 тыс. м2 общей площади, структура его этажности и размещение по территории города отражены в таблице 5.6.3. Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 87,3 тыс. м2 общей площади. Проектное решение на расчетный срок предусматривает жилищный фонд в размере 348,0 тыс. м2.

Генеральным планом предусматривается размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхой жилой застройки. Среднеэтажные (4 этажа) жилые жома размещаются на реконструируемой территории района Шерловая Гора. В районах Шерловая Гора и Шерловая-1 на территории, высвобождаемой при сносе ветхого жилья частично восстанавливается 2-этажная безусадебная застройка. Усадебная 1-2-этажная жилая застройка до расчетного срока развивается на свободной территории во всех районах поселка, кроме п. Вершина.

Прогноз объема муниципального жилищного строительства на расчетный срок связан с реализацией проектных предложений по убыли жилья в связи со сносом ветхого муниципального жилищного фонда и под организацию санитарно-защитных зон, заменяемого в соотношении 1:1. Общая площадь сносимого по указанным причинам жилищного фонда составляет 22,3 тыс. м2, этот объем принят как объем муниципального жилищного строительства на расчетный срок.

Генеральным планом предусматривается размещение нового жилищного фонда при следующей структуре этажности:

в 1-2-этажных усадебных жилых домах – 44,9 тыс. м2 общей площади – 51,4%;

в 2-этажных секционных жилых домах – 9,0 тыс. м2 общей площади – 10,3%;

в 4-этажных секционных жилых домах – 33,4 тыс. м2 общей площади – 38,3%;

Предлагаемая структура застройки сбалансирована по этажности и типам жилья. Строительство экономичных 4-этажных секционных домов отвечает спросу на жилье, доступное для широких слоев населения, и позволит сформировать жилищный фонд для переселения жителей из ветхих и аварийных домов. Восстановление 2-этажной жилой застройки позволит сохранить сложившийся архитектурный облик поселка.

Таблица 5.6.3 - Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный срок по планировочным районам, причинам сноса и этажности

тыс. м2 общей площади

| Планировочные районы | Существующий жилищный фонд | убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | убыль пригодного для проживания одноэтажного жилищного фонда под организацию санитарно-защитных зон | убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | всего |  |  |  |
| Шерловая Гора | 119,6 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 3,2 | 9,1 | 12,3 | 107,3 |
| Шерловая-1 | 150,7 | 2,6 | 4,1 | - | 6,7 | 0,4 | 7,1 | 143,6 |
| ст. Шерловая | 7,7 | 0,7 | - | - | 0,7 | 2,2 | 2,9 | 4,8 |
| Вершина | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Итого | 283,0 | 3,8 | 5,7 | 1,1 | 10,6 | 11,7 | 22,3 | 260,7 |

Развитие усадебной застройки отвечает образу жизни значительной части населения и существующему спросу.

На расчетный срок жилищный фонд п.г.т. Шерловая Гора (с учетом сохраняемого) распределится по этажности следующим образом:

в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками– 139,5 тыс. м2 общей площади – 40,1%;

в 2-3-этажных секционных жилых домах – 63,4 тыс. м2 общей площади – 18,2%;

в 4-5-этажных секционных жилых домах – 145,1 тыс. м2 общей площади – 41,7%.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на расчетный срок приведено в таблице 5.6.4.

Таблица 5.6.4 – Размещение жилищного фонда на расчетный срок по планировочным районам

тыс. м2 общей площади

| Планировочные районы | Сохраняемый опорный жилищный фонд | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 усадеб-ный | 2 секционный | 4-5 секционный | итого |  |  |
| Шерловая Гора | 107,3 | 29,7 | 4,8 | 33,4 | 67,9 | 175,2 | 7,3 |
| Шерловая-1 | 143,6 | 10,2 | 4,2 | - | 14,4 | 158,0 | 6,6 |
| ст. Шерловая | 4,8 | 5,0 | - | - | 5,0 | 9,8 | 0,4 |
| Вершина | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | 0,2 |
| Всего | 260,7 | 44,9 | 9,0 | 33,4 | 87,3 | 348,0 | 14,5 |

Средняя плотность населения в жилой застройке (без учета резервных территорий) по проекту составит 25,4 чел/га. Более 85% территории жилой застройки (485,8 га из 570,8 га) приходится на малоэтажную усадебную застройку, средняя плотность населения при расчетной жилищной обеспеченности составит там 13 чел/га. Плотность населения в секционной 3-5-этажной застройке составит около 200 чел./га.

Первая очередь строительства

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения I очереди строительства (13,5 тыс. чел.) определен в объеме 297,0 тыс. м2 общей площади исходя из средней обеспеченности 22 м2 на одного жителя.

Проектом на I очередь строительства снос муниципальных жилых домов не предусматривается. Предполагается, что в частном секторе замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно. Сохраняемый опорный фонд составит 283,0 тыс. м2 общей площади.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит 14,0 тыс. м2 общей площади. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории. Весь новый жилищный фонд муниципального образования формируется за счет малоэтажной усадебной застройки. До конца I очереди проекта она развивается в районах Шерловая-1 и ст. Шерловая, где осваиваются свободные территории.

Проектом предусматривается размещение на I очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности.

На I очередь строительства жилищный фонд п.г.т. Шерловая Гора (с учетом сохраняемого) распределяется по этажности следующим образом:

- в 1-2-этажных усадебных жилых домах – 124,1 тыс. м2 общей площади – 41,8%;

- в 2-3-этажных секционных жилых домах – 61,2 тыс. м2 общей площади – 20,6%;

- в 4-5-этажных секционных жилых домах – 111,7 тыс. м2 общей площади – 37,6%.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на I очередь строительства приведено в таблице 5.6.5.

Таблица 5.6.5 - Размещение жилищного фонда на I очередь по планировочным районам

тыс. м2 общей площади

| Планировочные районы | Сохраняемый опорный жилищный фонд | Проектируемый 1-2 этажный усадебный жилищный фонд | Всего по проекту | Население тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шерловая Гора | 119,6 | - | 119,6 | 5,4 |
| Шерловая-1 | 150,7 | 9,0 | 159,7 | 7,3 |
| ст. Шерловая | 7,7 | 5,0 | 12,7 | 0,6 |
| Вершина | 5,0 | - | 5,0 | 0,2 |
| Всего | 283,0 | 14,0 | 297,0 | 13,5 |

5.6.2. Социальная инфраструктура

1.Существующее состояние

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами приложения Ж СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения

На исходный год разработки генплана в п.г.т. Шерловая Гора действовало 3 муниципальных общеобразовательных школы - №№40, 42 и 47 (общая вместимость 2 180 мест). Численность учащихся составила 1 829 чел., школы поселка загружены в пределах проектной нормы – от 69,3% (школа №47) до 100% (школа №42).

Сеть внешкольных учреждений поселка представлена Домом детского творчества, детской музыкальной школой и детско-юношеской спортивной школой. В них занимается 1 307 чел., или более 70% общей численности учащихся. Кроме того, действует учебно-производственный комбинат, который посещает 787 чел.

## Дошкольные образовательные учреждения

В поселке функционирует сеть из 5 детских дошкольных образовательных учреждений. Общая вместимость детских садов города составляет 555 мест. Большинство детских учреждений недогружено, в незначительной степени перегружен только д/с «Ладушки». В среднем уровень загрузки составляет 80,9%. В поселке действует также Дом детства на 150 мест.

## Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть поселка на исходный год разработки генерального плана была представлена 58 объектами: 55 магазинами, 2 павильонами и 1 киоском. Суммарная торговая площадь магазинов города составляет 3 298,1 м2. Общедоступная сеть общественного питания в жилой застройке состоит из кафе-бара «Рандеву» и закусочной «Вираж» общей вместимостью 100 мест. Кроме того, на промплощадке разреза «Харанорский» действует рабочая столовая на 40 мест.

## Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения Шерловой Горы представлены двумя участковыми больницами общей вместимостью 157 коек с поликлиниками (детской и взрослой при каждой больнице) на 245 посещений в смену и отделениями скорой помощи, расположенными в районах Шерловая Гора и Шерловая-1. На станции Шерловая действует фельдшерско-акушерский пункт.

Аптечная сеть на территории поселка состоит из 4 объектов с общей площадью торгового зала 138,7 м2.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Бытовое обслуживание населения представлено малыми предприятиями, оказывающими услуги по ремонту бытовой техники, фото- и парикмахерские услуги. Действует также ювелирная мастерская. Всего насчитывается 7 рабочих мест. В поселке работает баня на 30 мест, имеется пожарное депо.

## Учреждения культуры и искусства

В поселке действуют ДК «Шахтер» вместимостью 190 мест, Центр досуга молодежи «Багульник» на 150 мест, две поселковых и две детских библиотеки с общим книжным фондом 49,3 тыс. экземпляров.

## Спортивные сооружения

Спортивные объекты на территории поселка представлены стадионом «Ротор» и «Труд», а также спорткомплексом и площадками Шерловской детско-юношеской спортивной школы №1. Территория спортивных сооружений составляет 4,4 га. Действует спортивный зал ДЮСШ (1 020 м2 площади пола), два зала бокса, разминочный зал, тир.

## Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Услугами связи население Шерловой Горы обеспечивают 2 отделения Управления Федеральной почтовой связи Забайкальского края – ФГУП «Почта России», 2 филиала ОАО «Ростелеком», операторы сотовой связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС») и ОАО «МегаФон». В поселке действуют также два отделения Сбербанка РФ.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания п.г.т. Шерловая Гора отражено в таблице 5.6.6. В поселке достаточно общеобразовательных школ, детских дошкольных и внешкольных учреждений, аптек, спортивных залов, отделений связи и банков. Близка к нормативу обеспеченность больничными стационарами, поликлиниками, магазинами, книжным фондом библиотек, банями. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как предприятия общественного питания, клубные учреждения, плоскостные спортивные сооружения, предприятия непосредственного бытового обслуживания населения и бани. Отсутствуют рынки, молочные кухни, гостиницы, прачечные и химчистки.

По территории поселка объекты первичного обслуживания размещены неравномерно, что в целом соответствует размещению населения. Относительно хорошо обеспечены районы Шерловая Гора и Шерловая 1 (Харанор), где проживает более 95% населения. Там действуют общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, поликлиники, отделения связи и банков. В районе Шерловая 1 (Харанор) нет предприятий общественного питания, однако он лучше, чем Шерловая Гора, обеспечен дошкольными образовательными учреждениями. Магазины работают во всех планировочных районах, наиболее крупные находятся в районе Шерловая Гора. Магазин и столовая есть также вне районов жилой застройки, на промплощадке разреза «Харанорский». Размещение объектов обслуживания микрорайонного значения по планировочным районам поселения отражено в таблице 5.6.7.

Таблица 5.6.6. Современная обеспеченность населения Шерловогорского городского поселения объектами культурно-бытового обслуживания

Население 14,44 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| Детские учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 35 | 555 | 38 | 100 |
| Общеобразовательные школы | место | 127 | 2 180 | 151 | 100 |
| Внешкольные учреждения (10% общего числа школьников) | место | 13 | 1 307 | 91 | 100 |
| Музыкальные, художественные, детско-юношеская спортивная школы | место | 10 | 787 | 55 | 100 |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары | койка | 13,47 | 157 | 10,9 | 81 |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 245 | 17,0 | 94 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 2 | 1 на 7,3 тыс. чел. | 100 |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 4 | 1 на 3,6 тыс. жит. | 100 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 1 020 | 71 | 100 |
| Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 4,4 | 0,3 | 43 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы | мест | 70 | 340 | 24 | 34 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 49,3 | 3,4 | 68 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 общей площади | 280 | 3 260,6 | 226 | 81 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 140 | 10 | 25 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 7 | 0,5 | 10 |
| Бани | место | 3 | 30 | 2,1 | 70 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 2 | 1 на 7,2 тыс. чел. | 100 |
| Отделения банков | операц. место | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2 | 1 на 7,2 тыс. чел. | 100 |

Таблица 5.6.7- Размещение объектов обслуживания микрорайонного значения по п.г.т. Шерлова Гора

| Планировочные районы | Население | Общеобразовательные школы | Дошкольные образовательные учреждения | Магазины | Предприятия общественного питания | Отделения связи | Отделения банков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | место | место | м2 торг. площади | место | объект | объект |
| Шерловая Гора | 6,3 | 1 140 | 175 | 1 681,6 | 80 | 1 | 1 |
| Шерловая 1 (Харанор) | 7,5 | 1 040 | 380 | 1 433,7 | - | 1 | 1 |
| ст. Шерловая | 0,4 | - | - | 35,7 | 20 | - | - |
| Вершина | 0,2 | - | - | 27,1 | - | - | - |
| Итого планировочные районы | 14,4 | 2 180 | 555 | 3 178,1 | 100 | 2 | 2 |
| Разрез «Харанорский» | - | - | - | 82,5 | 40 | - | - |
| Всего по поселку | 14,4 | 2 180 | 555 | 3 260,6 | 140 | 2 | 2 |

Проектное решение

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами приложения Ж СП 42.13330.2011, а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

В связи с тем, что п.г.т. Шерловая Гора не является центром межселенного культурно-бытового обслуживания, расчет нормативной потребности производился для объектов, обслуживающих непосредственно население поселка.

Согласно прогнозу, численность жителей п.г.т. Шерловая Гора к расчетному сроку (2035 г.) составит 14,5 тыс. чел. На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания (см. таблицу 5.6.8).

Таблица 5.6.8 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Шерловогорского городского поселения на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на поселок (14,5 тыс. чел.) | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 45 | 653 | 555 | 98 | Детский сад 1х160 Шерловая Гора; комплекс начальной школы и детского сада по 15 мест ст. Шерловая |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 1 740 | 2 180 | - |  |
| Внешкольные учреждения, 10% от общего количества школьников |  | 12 | 174 | 1 307 | - | - |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 1 тыс. чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 80* | 1 160 | - | 1 160 | 1х1 200 Шерловая Гора |
| Стационары | койка | 13,47 | 195 | 157 | 38 | расширение на 40 коек Шерловая Гора |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 263 | 245 | 18 | 1х20 ст. Шерловая |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 2 | 2 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 12 тыс. жит. | 1 | 4 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 870 | 1 020 | - | - |
| Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 20 | 290 | - | 290 | 1х300 Шерловая-1 |
| Клубные учреждения | зрит. место | 70 | 1 015 | 340 | 675 | 1х100 ст. Шерловая, 1х600 Шерловая Гора |
| Магазины | м2 торг. площади | 280 | 4 060 | 3 260,6 | 799,4 | 2х150, 2х250 Шерловая Гора, Шерловая-1 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 348-580 | - | 348-580 | 2х250 Шерловая Гора, Шерловая-1 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 580 | 140 | 440 | 4х50, 2х120 Шерловая Гора, Шерловая-1 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 5 | 73 | 7 | 66 | 1х15 Шерловая-1, 1х50 Шерловая Гора |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 145 | - | 145 | 1х200 Шерловая Гора |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 58 | - | 58 | 1х60 Шерловая Гора |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 72,5 | 49,3 | 23,2 | расширение существующих |
| Гостиницы | мест | 6 | 87 | - | 87 | 1х100 Шерловая Гора |
| Бани | место | 5 | 73 | 30 | 43 | 1х45 Шерловая Гора |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1-2 | 2 | - | - |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1-2 | 2 | - | - |

* в расчете на 1 000 жителей

Таблица 5.6.9 - Расчет потребности в объектах обслуживания микрорайонного значения

| Объекты | Планировочные районы с численностью населения (тыс. чел.) |
| --- | --- |
|  | Шерловая Гора 7,3 | Шерловая-1 6,6 | ст. Шерловая 0,4 | Вершина 0,2 | Всего 14,5 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
| Норматив 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность мест | 876 | 792 | 48 | 24 | 1 740 |
| Существующие объекты | 1 140 | 1 040 | - | - | 2 180 |
| Дополнительная потребность | - | - | 48 | 24 | 72 |
| Предложения по размещению | - | - | 1х15 | - | 15 |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| Норматив 45 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность мест | 329 | 297 | 18 | 9 | 653 |
| Существующие объекты | 175 | 380 | - | - | 555 |
| Дополнительная потребность | 154 | - | 18 | 9 | 181 |
| Предложения по размещению | 1х160 | - | 1х15 | - | 175 |
| Магазины |  |  |  |  |  |
| Норматив 100 м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность м2 торг. площ. | 730 | 660 | 40 | 20 | 1 450 |
| Существующие объекты | 1 681,6 | 1 433,7 | 35,7 | 27,1 | 3 178,1 |
| Дополнительная потребность | - | - | 4,3 | - | 4,3 |
| Предложения по размещению | - | - | - | - | - |
| Предприятия общепита |  |  |  |  |  |
| Норматив 8 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность мест | 58 | 53 | 3 | 2 | 116 |
| Существующие объекты | 80 | - | 20 | - | 100 |
| Дополнительная потребность | - | 53 | - | 2 | 55 |
| Предложения по размещению | - | 1х50 | - | - | 50 |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |
| Норматив 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Потребность объектов | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Существующие объекты | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению | - | - | - | - | - |

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания был произведен расчет потребности в основных объектах микрорайонного значения по планировочным районам (см. таблицу 5.6.9). Расчетное население по каждому участку застройки определено исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (24,0 м2 общей площади на 1 жителя) и проектного размещения жилищного фонда.

Генеральным планом предусматривается развитие общественных центров в основных районах размещения населения поселка - Шерловая Гора и Шерловая-1. В районе Шерловая Гора намечено также расширение больничного комплекса и строительство молочной кухни, размещение коммунально-бытового комплекса в составе предприятий бытового обслуживания, прачечной, химчистки и бани. Ряд объектов обслуживания (комплекс начальной школы и детского сада, поликлиника, клуб) предусматриваются на ст. Шерловая.

На I очередь строительства генеральным планом предусматривается продолжение формирования общественных центров в районах Шерловая Гора и Шерловая-1. Ряд объектов, обслуживающих жилую зону, размещается непосредственно в жилой застройке.

До конца I очереди проекта (2015 г.) предусматривается в целях организации социального и культурно-бытового обслуживания населения разместить наиболее востребованные объекты социальной инфраструктуры (см. таблицу 5.6.10).

#### Таблица 5.6.10 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания на I очередь строительства

Шерловая Гора

Дошкольное образовательное учреждение на на 160 мест

Молочная кухня на 1 200 порций в сут.

Магазин на 250 м2 торговой площади

Рынок на 250 м2 торговой площади

Шерловая-1

Магазин на 250 м2 торговой площади

Рынок на 250 м2 торговой площади

Предприятие общественного питания на 50 мест

Предприятие бытового обслуживания на 15 рабочих мест

ст. Шерловая

Клуб на 100 мест

5.6.3 Производственные территории и объекты

1. Существующие территории и объекты

В настоящее время на рассматриваемой территории городского поселения Шерловогорское размещается 16 действующих объектов производственного и коммунально-складского назначения. Площадь занимаемой территории составляет порядка 4115 га (включая территории недействующих предприятий). Самым крупным предприятием является ОАО «Разрез Харанорский». В северной части пос. Шерловая Гора расположена производственная зона, протянувшаяся на 3 км вдоль ул. Промышленная и железнодорожной ветки в северном направлении от жилой застройки посёлка (S=62 га). Основная часть предприятий, располагавшихся на данной территории, за годы реформ пришла в упадок и была ликвидирована (ССК, ЖБИ, складские базы, базы ПМК и др.). В данное время на территории производственной зоны действует Шерловогорская ТЭЦ, электроподстанция, база МУП «Эксплуатационник-ремонтник», складская база Азия-импорт, частично используется площадка завода ЖБИ. Неиспользуемые участки в настоящее время представляют собой заброшенные территории с развалинами строений некогда существовавших предприятий. Небольшая часть предприятий располагается локально в застройке посёлка. В основном это малые предприятия, занимающиеся производством пищевых продуктов, обслуживанием автотранспорта (СТО, пекарни и др.).

На юго-восточной окраине пос.Шерловая Гора размещаются очистные сооружения, свалка, электроподстанция Южных электрических сетей и площадки не действующих предприятий АО «Гарант», старательской артели «Ангатуй». В этом же районе размещается шламоотстойник Шерловогорской ТЭЦ. Площадка очистных сооружений пос. Шерловая-1 находится на северо-восточной окраине посёлка.

К полосе отвода железной дороги ст. Шерловая примыкает территория военных складов расформированной воинской части.

Перечень предприятий и коммунально-складских объектов с их краткой характеристикой приведен в таблице 5.6.11

Таблица 5.6.11 – Перечень промышленных и коммунально-складских объектов городского поселения «Шерловогорское» муниципального образования «Борзинский район»

| Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Численность работающих (чел.) | Площадь занимаемой территории (га) | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленность |  |
| ОАО «Разрез Харанорский» | Горнодобывающая | 1 130 | 3 711 | 1 000 |
| Шерловогорская ТЭЦ | Теплоэнергетика | 201 | 7,9 | 300 |
| Площадка обогатительной фабрики бывшего Шерловогорского ГОКА | Горнодобывающая |  | 12 | 300 |
| Коммунально-складские объекты пос.Шерловая гора |
| ИП (складская база) «Азия импорт» | Склады | - | 3,4. | 50 |
| МУП «Эксплуатационник–ремонтник» -площадка №1 -площадка №2 | Коммунальное хозяйство | 92 | 4,1 | 50 |
| База Шерловогорской методической экспедиции | Горнодобывающая | - | 0,5 | 50 |
| ОАО «Разрез Харанорский» (площадка бывшего завода ЖБК) |  | - | 3,2 | 100 |
| Электроподстанция | Электроснабжение | - | 1,8 |  |
| Очистные сооружения пос. Шерловая Гора | Коммунальное хозяйство |  | 3,5 | 200 |
| СТО (площадка бывшей базы артели «Топаз») | Обслуживание автотранспорта | - | 4,0 | 50 |
| Территория бывших промышленно-коммунальных и складских объектов производственной зоны пос. Шерловая гора |  | - | 41,14 |  |
| Шерловогорский ССК |  |  | 24,06 | 100 |
| Гараж Шерловогорской а/к ТСО «Забайкалстрой» |  |  | 1,6 | 100 |
| База ОТ ТОО ПМК-2 |  |  | 0,35 | 50 |
| База Шерловогорской ПМК |  |  | 2,03 | 100 |
| База ТОО «Аргунь» |  |  | 2,7 | 50 |
| ПМК-2 ПАКО «Забайкалстрой» |  |  | 5,7 | 100 |
| ТОО «Забайкалье» |  |  | 0,6 | 50 |
| Шерловогорская мехколонна № 78 ОАО «Забайкалсельэлектросеть-строй» |  |  | 4,1 | 100 |
| Площадка бывшего кирзавода |  | - | 2,1 | 50 |
| ООО «Хлебушко» | Пищевая | 23 | 0,5 |  |
| Коммунально-складские объекты пос. Шерловая-1 |
| База ООО Харанорское ЖКХ (площадка бывшей базы геологоразведочной партии) | Коммунальное хозяйство | 90 | 2,2 | 50 |
| Площадка временного хранения транспорта (Площадка бывшей пилорамы) | Транспорт | - | 3,3 | 50 |
| Территория бывших коммунально-складских объектов локальной группы предприятий пос.Шерловая-1 |  | - | 4,1 | 50-100 |
| Очистные сооружения пос. Шерловая-1 |  | - | 1,9 | 200 |
| Шламоотстойник Шерловогорской ТЭЦ | Теплоэнергетика | - | 14,2 | 300 |
| Подстанция Южных электросетей Шерловогорская | Электроснабжение | - | 3,3 |  |
| АЗС | Обслуживание автотранспорта | - | 0,36 | 50 |
| Склады ВМ |  |  | 160 | 1000 |
| Склады ВМ ОАО «Разрез Харанорский» |  |  | 32,1 | 1000 |
| Склады ГСМ |  |  | 44 | 100 |
| АО «Аквамарин» ( отвод) | Горнодобывающая |  | 17,5 | 300 |
| Хвостохранилище Шерловогорского ГОКА | Горнодобывающая |  | 28 | 500 |

2. Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района в соответствии с документами планирования развития территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Забайкальского края

Схемой территориального планирования Забайкальского края строительства новых и реконструкции существующих промышленных объектов не предусматривается.

3.  Проектное предложение

На перспективу все существующие предприятия сохраняются на занимаемой территории и развиваются в своих границах с учётом положений генплана Шерловогорского муниципального образования. При этом предусматривается благоустройство территорий с организацией необходимых СЗЗ. Предполагается преобразование планировочной структуры территории производственной зоны пос. Шерловая гора, занятой площадками предприятий, прекративших свою деятельность. Часть заброшенных производственных площадок, расположенных выше территории Шерловогорской ТЭЦ, используются как резерв для размещения на расчётный срок предприятия по переработке бурых углей для производства параксилола. Размещение предприятия предусматривается на двух площадках (17,8га и 55,6га).

Сохраняемые заброшенные производственные площадки рассматривается как резервная территория для организации многофункциональной зоны, не исключающей возможность размещения коммунально-складских объектов и небольших специализированных производств IV-V класса по санитарной классификации.

Локальная группа производственных площадок недействующих предприятий п. Шерловая 1 (ул. Железнодорожная) также подлежит реорганизации с ликвидацией площадки не действующего деревообрабатывающего предприятия (площадка временного размещения автотранспорта), Sтер.=3,3 га. Территорию бывшего автотранспортного предприятия можно использовать в качестве резерва под размещение предприятия по оказанию транспортно-пассажирских услуг.

На ст. Шерловая почти все объекты воинской части подлежат выводу, кроме складских территорий, примыкающих к жилой застройке станции. Перечень площадок, подлежащих ликвидации, приведён в таблице 5.6.12

Таблица 5.6.12 – Перечень производственных территорий, подлежащих ликвидации

| Наименование | Местонахождение | Площадь территории, га | Сроки выноса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Шерловогорский ССК | пгт. Шерловая гора ул. Промышленная | 24,6 | Расчетный срок |
| База Шерловогорской ПМК |  | 2,03 | - |
| Шерловогорская мехколонна №78 ОАО «Забайкалсельэлектросетьстрой» |  | 4,1 | - |
| Площадка временного хранения транспорта (бывшая пилорама) | Шерловая 1 ул. Железнодорожная | 3,3 | Расчётный срок |

На 1 очередь проекта генплана в районе площадки обогатительной фабрики бывшего Шерловогорского ГОКА предусматривается резерв для размещения предприятия по переработке и утилизации твёрдых техногенных отходов оловополиметаллического месторождения.  Площадь территории 34,8га.

На расчётный срок на территории МО Шерловогорское предусматривается размещение ещё двух предприятий. В районе п. Вершина произведён отвод под размещение предприятия по добыче полудрагоценных камней. Ориентировочная площадь разрабатываемого горного массива 17,5 га. С юго-западной стороны оз. Харанор намечается размещение карьера по добыче гравийно-песчаной смеси. Площадь территории 2 га.

В результате ликвидации части производственных площадок ожидается сокращение производственных территорий с 4 115 га до 4 000 га (с учётом выводимых объектов ст. Шерловая).

5.6.4 Транспортная инфраструктура

# Внешний транспорт

- Существующие объекты

Транспортная сеть городского поселения "Шерловогорское" представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. Расстояние от поселения до г. Чита по железной дороге составляет 326 км, по автомобильной дороге - 353 км.

Через городское поселение "Шерловогорское" проходят важнейшие пути сообщения Забайкалья – железная дорога "Карымская – Забайкальск" и автодорога федерального значения А-350 "Улан-Удэ – Чита - Забайкальск", выходящие на международные границы с Китаем.

Железнодорожный транспорт

С севера на юг по территории Шерловогорского городского поселения проходит железная дорога "Карымская – Забайкальск" (Южный ход) Читинского отделения Забайкальской железной дороги ОАО "РЖД". Дорога имеет два главных пути, тип тяги – тепловозная. Протяженность железной дороги в границах поселения составляет 19,85 км. Расстояние до районного центра г. Борзя – 17 км.

На территории Шерловогорского городского поселения имеются две железнодорожные станции – Шахтерская и Шерловая.

Станция Шахтерская – главная погрузочная станция Забайкальской железной дороги. Станция расположена в степной местности на линии Карымская – Забайкальск в Борзинском районе Читинской области, в 25 км от ст. Борзя. Административно подчинена поселку Шерловая Гора. Станция может перерабатывать ежесуточно 430–450 вагонов, уходящих с углем на ТЭЦ и котельные Читинской и Амурской областей, Хабаровского и Приморского краев. По характеру и объему работы станция – грузовая, 1 класса.

Станция Шерловая – железнодорожная станция на линии Карымская–Забайкальск в Борзинском районе Читинской области. Расположена на равнинной степной местности, в 17 км от ст. Борзя. Подчинена администрации п.г.т. Шерловая Гора. По характеру и объему работы станция – промежуточная, 5 класса. На станции имеется железнодорожный вокзал вместимостью 50 пассажиров.

Станции обслуживают междугородние и пригородные пассажирские перевозки. Пригородные перевозки осуществляются в направлении Оловянная – Борзя, ежедневно, 1 раз в сутки.

Для обслуживания промышленных предприятий в поселке Шерловая Гора построена железнодорожная ветка, которая примыкает к железнодорожной магистрали "Карымская – Забайкальск" в районе станции Шахтерская. Железнодорожная ветка имеет сеть подъездных путей, многие из которых на сегодняшний день не эксплуатируются в связи с закрытием предприятий.

Автомобильный транспорт

Автомобильная дорога федерального значения А-350 проходит по территории Шерловогорского городского поселения параллельно железнодорожной магистрали "Карымская – Забайкальск". Дорога имеет III техническую категорию с шириной проезжей части – 7 метров, с асфальтобетонным покрытием. Расстояние по автодороге до г. Борзя составляет 20 км. Интенсивность движения по Федеральной автодороге неуклонно растет в связи с увеличением объемов перевозок между Россией и Китаем.

К Федеральной автодороге примыкает дорога местного значения – подъезд к п.г.т Шерловая Гора. Дорога IV технической категории с шириной проезжей части – 6 метров, с асфальтобетонным покрытием. Протяженность дороги составляет 5 км. Интенсивность движения на дороге на 2006 год составила 3982 приведенных автомобилей в сутки.

Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии близком к аварийному.

Пересечение подъездной автодороги к Харанорскому угольному разрезу с Федеральной автодорогой выполнено в двух уровнях с устройством путепровода на автодороге А-350. Пересечения автодорог с железнодорожной магистралью осуществляется в одном уровне, за исключением существующего прокола под железнодорожным полотном в районе станции Шерловая на расстоянии 1,3 км южнее вокзала. Здесь проходит грунтовая дорога.

Основные характеристики автодорог общего пользования Шерловогорского городского поселения приводятся в таблице 5.6.13.

Таблица 5.6.13. - Основные характеристики автодорог общего пользования городского поселения «Шерловогорское»

| Наименование автодорог | Местоположение (адрес) | Категория | Характеристики автодорог |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность км (в границах муниципального образования) | Ширина земляного полотна м | Интенсивность движения прив. авт./сут. средне годовая | Придорожная полоса | Тип покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автодороги федерально значения |
| 1.А-350 "Улан-Удэ – Чита - Забайкальск" | в границах Шерловогорского городского поселения | III | 19,4 | 12 |  | 50 | асфальтобетонное |
| Автодороги местного значения |
| Подъезд к п.г.т Шерловая Гора | От а\д "Улан-Удэ – Чита - Забайкальск" до границы населенного пункта | IV | 5 | 8-6 | 3982 | 50 | асфальтобетонное |

На территории Шерловогорского городского поселения действуют пригородные маршруты общественного транспорта. Перевозка осуществляется автомобильным транспортом ООО "Автотранс", расположенном в г.Борзя. Движение осуществляется по маршруту г. Борзя – Шерловая 1 – Шерловая Гора. Характеристика работы маршрутного транспорта приводится в таблице 5.6.14.

Таблица 5.6.14 - Основные характеристики работы маршрутного транспорта городского поселения «Шерловогорское»

| Наименование маршрута | Длина в одном направлении, км | Перевезено пассажиров тыс. пас/год | Объем перевозок в максим. месяц, тыс. пасс. | Количество машин в движении | Средняя дальность поездки, км | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Борзя – Шерловая 1 – Шерловая Гора | 30 | 300 | 26 | 6 шт. | 30 | 25 |

Основные недостатки сети автомобильных дорог:

- неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;

- не развита система сервисного обслуживания автодорог;

- несоответствие параметров автодорог размерам существующих транспортных потоков и возможностям пропуска транзитных крупногабаритных транспортных средств.

- Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района в соответствии с документами планирования развития территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, предусматривались следующие мероприятия:

- реконструкция автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск на участке км 6 + 000 - км 486 + 000 протяженностью 480 км, по параметрам II технической категория, ликвидацией пересечений с железной дорогой в одном уровне (Борзинский район).

- электрификация участка железнодорожных путей общего пользования железной дороги "Карымская – Забайкальск", протяженностью 365,6 км (Борзинский район).

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Борзинского района.

Схемой территориального планирования Борзинского района мероприятия не предусматривались.

3. Проектные предложения

Железнодорожный транспорт

В период с 2000 г. по 2004 г. объемы железнодорожных перевозок из России в Китай выросли с 19,6 до 38,3 млн. тонн, в том числе через пограничный переход Забайкальск - Маньчжурия - более чем в два раза (с 5,8 до 12,8 млн. тонн). Наибольший объем перевозок составляют нефтяные грузы, доля которых в общем грузопотоке возрастет с 24% в 2004 году до 47% в 2010 году. Железнодорожный участок Карымская — Забайкальск занимает ведущее положение в обеспечении внешнеторговых перевозок в КНР. В настоящее время ОАО "РЖД" разработан инвестиционный проект "Перевозки нефти в Китай", предусматривающий увеличение пропускной способности участка Карымская - Забайкальск (Южного хода) за счет проведения реконструктивных мероприятий. Важнейшей частью реконструкции направления станет развитие станционных путей. Увеличение длины и веса, передаваемых в Китай поездов, позволит уменьшить их количество, сократить таможенные процедуры, и, следовательно, увеличить объем передаваемых грузов. Важным этапом в рамках реконструкции станет электрификация Южного хода, которая позволит оптимизировать перевозочный процесс, уменьшить экологические последствия увеличения объема перевозок. В итоге ожидается увеличение пропускных и провозных способностей дороги в 2 - 2,5 раза. В 2010 году здесь за сутки сможет проходить до 30 пар поездов.

Железнодорожные подъездные пути, проходящие по территории поселка Шерловая Гора, частично ликвидируются. Проектом предусматривается демонтировать следующие участки:

- подъездной путь в районе Шерловая 1, протяженностью 2 км;

- подъездные пути на территории бывшего сельского строительного комбината, общей протяженностью 2,2 км;

- подъездной путь к бывшим складам ГСМ, протяженностью 0,3 км;

- подъездные пути на территориях бывшей мехколонны №78 и бывшего ПМК-2, протяженностью 0,46 км.

Общая протяженность демонтируемых путей на расчетный срок составит 5,5 км.

Автомобильный транспорт

Генпланом предлагается проведение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции дорожных покрытий участков дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Схемой территориального планирования муниципального района «Борзинский район» Читинской области, выполненной ООО «НИПИ территориального планирования и управления» в 2007 г. предусматривается реконструкция автодороги местного значения Тасырхой - Приозерная – Шерловая Гора с устройством капитального покрытия проезжей части, протяженностью 22,2 км. Протяженность участка реконструкции в границах муниципального образования составляет 1,9 км.

Областная целевая программа "Дороги Забайкалья XXI века", разработанная ОАО Иркутскгипродорнии в 2007г., предусматривает проведение реконструктивных мероприятий по подъезду от Федеральной автодороги А-350 к п.г.т. Шерловая Гора. Перспективная интенсивность движения на этой дороге на основе прогноза социально-экономического и транспортного развития на 2027 г. составит 6862 приведенных автомобилей в сутки. Исходя из полученных результатов прогнозируемой интенсивности, необходимо реконструировать дорогу по нормативам II технической категории.

Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемого кладбища, протяженностью 0,96 км.

Дальнейшее развитие получат пригородные автобусные маршруты, при этом необходимо введение комплекса мероприятий по повышению качественного уровня перевозок и обновление автобусного парка комфортабельными автобусами.

Для обслуживания пассажиров внегородских сообщений проектом предлагается на расчетный срок генплана строительство двух автостанций на 25 мест по улицам Ленина и 50 лет Октября.

Городской транспорт.

Существующие объекты

Пассажирские перевозки в Шерловогорском городском поселении осуществляются только ведомственным и легковым личным транспортом. Общественный транспорт в поселении отсутствует.

Ведомственные автобусы выполняют рейсовые маршруты по доставке работников Харанорского угольного разреза до места работы и обратно. Количество выполняемых рейсов в сутки – 27. Маршруты движения автобусов проходят по ул. Большое Садовое Кольцо, ул. Дзержинского, ул. Юбилейная, ул. 1 Мая, ул. Ленина и ул. 50 лет Октября.

В таблице 5.6.15  приводится количественная характеристика всего городского транспорта, представленная за последние три года.

Таблица 5.6.15  - Количественная характеристика всего городского транспорта, представленная за последние три года Шерловогорского городского поселения

| Виды транспортных средств | Количество, шт. |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Общее количество автомашин в городе, в том числе: а) автобусов б) микроавтобусов в) грузовых автомобилей г) прицепов и полуприцепов д) специальных автомобилей е) легковых автомобилей ж) мототранспорт | 1 141 7 73 17 6 997 41 | 1 166 12 87 20 6 1 009 32 | 1 309 16 19 93 21 7 1 126 27 |

Как видно из таблицы, наибольший количественный рост происходит по легковым автомобилям. За 3 года общее количество транспорта увеличилось на 168 единиц, из них 129 единиц приходится на легковые автомобили. Уровень автомобилизации составляет 78 автомобилей на 1000 жителей, что является низким показателем. По Читинской области этот показатель составляет 144 автомобилей.

При въезде в п. Шерловая 1 по ул. 50 лет Октября действует автозаправочная станция, а по ул. Кошевого размещается станция техобслуживания.

Для хранения автотранспортных средств в поселках Шерловая гора и Шерловая 1 существуют 3 гаражных кооператива. Гаражный кооператив по ул. Дзержинского, рассчитанный на 200 машино-мест, гаражи в п. Шерловая 1 в районе многоэтажной застройки, рассчитанные на 400 автомобилей, и  гаражи по ул. Железнодорожной, вместимостью 20 машино-мест.

Проектные предложения

Проектом предусматривается на территории Шерловогорского городского поселения на расчетный срок развитие общественного транспорта. Разработанная маршрутная сеть автобусного движения охватывает всю рассматриваемую территорию с нормативными радиусами пешеходной доступности.

Существующая маршрутная сеть ведомственного транспорта основного градообразующего предприятия Харанорского угольного разреза дополняется маршрутом, обеспечивающего транспортную связь железнодорожной станции Шерловая с центральной частью, проектируемой автостанцией, зоной промышленных предприятий и селитебных территорий. Маршруты автобусного движения пройдут по всем общегородским магистралям, ул.1 Мая, ул. Большое Садовое Кольцо и ул. Советская.

Общая протяженность автобусных маршрутов составит 27,0 км.

Для расчета необходимого количества подвижного состава парка автобусов для обслуживания пассажирских перевозок (без учета ведомственного транспорта) использована следующая формула:

N=A*L*C / 365*H*M*Vэ*K*F, где

N – инвентарное количество подвижного состава;

А – годовой объем пассажироперевозок;

L – средняя дальность поездки;

С – коэффициент неравномерности, учитывающий сезонные и суточные колебания пассажиропотоков, принимаемый равным 1,2;

365 – число дней работы транспорта в году;

Н – среднесуточное число часов работы подвижного состава на линии;

М – вместимость единицы подвижного состава;

Vэ – эксплуатационная скорость;

К – среднесуточный коэффициент наполнения подвижного состава;

F – коэффициент использования парка подвижного состава.

Годовой объем пассажироперевозок определяется следующим образом:

А=N*P, где

N – численность населения, тыс. жит.;

Р – годовая маршрутная транспортная подвижность. Принимается 60 поездок на 1 жителя в год (по аналогу)

Годовой объем пассажироперевозок составит на расчетный срок – 60*14,5=870 тыс. чел.

За расчетный автомобиль принимается автобус малой вместимости. Результаты расчета количества подвижного состава приведены в таблице 5.6.16.

Таблица 5.6.16 - Результаты расчета количества подвижного состава

| Показатели | Единица измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Годовой объем пассажироперевозок | тыс. пасс. | 870 |
| Средняя дальность поездки | км | 7,0 |
| Средняя эксплуатационная скорость | км/час | 30 |
| Среднесуточная продолжительность работы на линии | час | 12 |
| Вместимость подвижного состава | чел. | 15 |
| Коэффициент использования парка подвижного состава |  | 0,9 |
| Коэффициент использования вместимости |  | 0,8 |
| Инвентарное количество подвижного состава | ед. | 6 |

Для обслуживания пассажирских перевозок на расчетный срок генплана необходимо 6 автобусов малой вместимости.

Прогнозируемый уровень автомобилизации принимается на первую очередь 100 автомобилей на 1000 жителей, а на расчетный срок –180 автомобилей на 1000 жителей. Парк легковых автомобилей количественно будет выглядеть так:

на первую очередь – 1350 автомобилей;

на расчетный срок – 2610 автомобилей.

В районах малоэтажной застройки с приусадебными участками гаражи размещаются на территории усадеб. Для жителей многоэтажной застройки, исходя из уровня 100%-ной обеспеченности автовладельцев гаражами, необходимо:

на первую очередь – 830 мест в гаражах;

на расчетный срок – 1570 мест в гаражах.

В настоящее время количество машино-мест в гаражах для постоянного хранения индивидуальных автомобилей составляет 620.

На первую очередь предусматривается строительство гаражного кооператива по ул. Торговой вместимостью 350 машино-мест, а на расчетный срок строительство гаражей в двухуровневом исполнении рядом с существующими гаражами по ул. Железнодорожной, вместимостью 630 машино-мест. Таким образом, на расчетный срок генплана общее количество машино-мест в гаражах составит 1600.

Для обслуживания транспорта проектом предлагается строительство двух автозаправочных комплексов на первую очередь генерального плана по Федеральной автодороге в районе железнодорожных станций Шахтерская и Шерловая. На расчетный срок генерального плана предусмотрено строительство третьей АЗС по ул. Шевченко.

Улично-дорожная сеть

Существующие объекты

В состав Шерловогорского городского поселения входят: Шерловая Гора, Шерловая 1 (Харанор), станция Шерловая и Вершина.

Поселок Шерловая Гора имеет преимущественно прямоугольную структуру улично-дорожной сети, сформированную вдоль основной транспортной оси, проходящей по улицам Ленина и Кошевого. Общегородскими магистральными улицами являются ул. Шевченко, Ленина и Кошевого, обеспечивающими въезд в поселок, выход на Федеральную трассу и связь с промтерриторией бывшего ГОКа. Магистральными улицами районного значения являются:

  - ул. Большое Садовое Кольцо;

  - ул. Малое Садовое Кольцо;

  - ул. 1 Мая;

  - ул. Дзержинского;

  - ул. Матросова;

  - ул. Геологическая;

  - ул. Октябрьская.

По этим улицам осуществляются основные транспортные связи жилых районов с общественными центрами и выходы на городские магистрали.

Улично-дорожная сеть Шерловая 1 (Харанор) сформирована квартальной застройкой вдоль основной планировочной оси, проходящей с севера на юг по ул. 50 лет Октября.

Улица 50 лет Октября выполняет функцию магистральной улицы общегородского значения, обеспечивая въезд в поселок и основную транспортную связь с территорией Харанорского угольного разреза. Магистральными улицами районного значения являются:

- ул. Торговая;

- ул. Горького;

- ул. Спортивная;

- ул. Железнодорожная;

- ул. Бабушкина;

- ул. Андрея Учанина.

Районные магистрали обеспечивают связь жилых кварталов с общественно-деловой и спортивной зонами, а также выходы на внешние автодороги.

На станции Шерловая территория разделена железнодорожной магистралью и Федеральной автодорогой на две части. Основной массив жилой застройки расположен в западной части поселка. Жилые кварталы сформированы с севера на юг вдоль магистральной улицы – ул. Линейной. В восточной части поселка жилье рассредоточено по обособленным кварталам, перемежающимся с территориями режимных объектов, в связи с чем, улично-дорожная сеть не имеет определенной структуры.

Структура улично-дорожной сети в п. Вершина обусловлена сложным пересеченным рельефом. Дороги в поселке проложены в основном вдоль горизонталей для обеспечения допустимых уклонов.

Основные маршруты движения грузового транспорта проходят по улицам – Ленина, Кошевого и 50 лет Октября.

Существующие технические параметры значительной части улиц и дорог не удовлетворяют нормативным показателям. Капитальное покрытие проезжей части имеется только на улицах Ленина, Кошевого и 50 лет Октября. На остальных улицах гравийное покрытие. Улицы в основном не имеют благоустройства – отсутствуют тротуары, освещение, озеленение.

В таблице 5.6.17 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети Шерловогорского городского поселения:

Таблица 5.6.17 - Краткая характеристика улично-дорожной сети Шерловогорского городского поселения

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 124,3 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц | 8,7 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 2,3 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц | 0,2 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 53,99 км2 |

В результате анализа существующей улично-дорожной сети Шерловогорского городского поселения выявлены следующие ее недостатки:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц;

- технические параметры значительной части улиц и дорог не удовлетворяют нормативным показателям;

- пропуск грузовых потоков через селитебные территории;

- отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах частичное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц.

Проектные предложения

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи районов городского поселения и выходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению.

Основные мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети намечаются в поселках Шерловая Гора и Шерловая 1.

Транспортный каркас города формируют магистральные улицы и дороги. Проектом предусматривается строительство магистральной улицы общегородского значения, обеспечивающей дополнительную связь поселков Шерловая Гора и Шерловая 1 (Харанор). Магистраль пройдет по ул. Горького, по северной границе промзоны с выходом в п. Шерловая Гора на вновь проектируемую улицу, идущую в створе ул. Большого Садового Кольца до пересечения с ул. Ленина. Данная магистраль обеспечит транспортные связи жилых районов с пром. территорией, а также будет способствовать слиянию двух обособленных поселков.

Проектом предусматривается формирование сети районных магистралей, обеспечивающих выходы на общегородские магистральные улицы. Строительство магистральной улицы районного значения преимущественно грузового движения предусматривается от проектируемой общегородской магистрали в районе промзоны до ул. 50 лет Октября. Улица прокладывается параллельно подъездному железнодорожному пути по границе жилой застройки. Также предусматривается формирование районной магистрали по ул. Спортивной, ул. Новой с выходом на ул. Шевченко. В п. Шерловая Гора магистральные улицы районного значения являются ул. Дружбы, ул. 1 Мая, ул. Советская и ул. Большое Садовое Кольцо с выходом на общегородскую магистраль, а также ул. Дзержинского и ул. Юбилейная. В промышленной зоне также формируются районные магистральные улицы, обеспечивающие выходы на общегородские магистрали.

В поселках станции Шерловая и Вершина предусматриваются мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети с расширением и спрямлением улиц до нормативных параметров.

Для обеспечения транспортных связей внутри жилых и промышленных районов система магистральных улиц дополняется сетью улиц и дорог местного значения.

По развитию улично-дорожной сети Шерловогорского городского поселения на первую очередь предусматриваются следующие мероприятия:

- продление ул. Бабушкина до границы квартала многоэтажной жилой застройки, протяженностью 0,36 км;

- продление и спрямление ул. Пушкина до границы квартала многоэтажной жилой застройки, протяженностью 0,36 км;

- строительство участка магистральной улицы районного значения и жилой улицы, ограничивающих квартал жилой застройки, с выходом на ул. Бабушкина, протяженностью 0,68 км;

- пробивка ул. Спортивной до районной магистрали, протяженностью 0,26 км;

- строительство связки ул. Гагарина – ул. Жукова – магистральная улица районного значения, протяженностью 0,33 км;

- строительство улицы перпендикулярной ул. Дзержинского, протяженностью 0,2 км;

- строительство улицы перпендикулярной ул. Юбилейная, протяженностью 0,4 км;

- формирование ул. Большое Садовое Кольцо с выходом на ул. Юбилейная по параметрам магистральной улицы общегородского значения, протяженностью 0,62 км;

- реконструкция ул. Юбилейная, протяженностью 0,2 км;

- строительство сети местных улиц и дорог в районе размещения кладбища, полигона ТБО и электроподстанции, обеспечивающих их обслуживание и выходы на общегородскую магистраль, общей протяженностью 4,9 км.

Таким образом, на 1-ю очередь предусматривается строительство:

магистральных улиц общегородского значения – 0,42 км;

магистральных улиц районного значения – 0,66 км;

улиц и дорог местного значения – 7,4 км.

Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети на расчетный срок генплана:

- строительство общегородской магистральной улицы от ул. Горького до ул. Юбилейной, протяженностью 2,8 км;

- строительство связки районной и общегородской магистралей в северной части п. Шерловая 1, протяженностью 0,9 км;

- строительство местной улицы вдоль линии ЛЭП, связывающей ул. Спортивную с проектируемой районной магистралью, протяженностью 1,33 км;

- продление ул. Железнодорожной от ул. Торговой в южном направлении, протяженностью 0,5 км;

- строительство улицы местного значения, связывающую ул. Спортивную с зоной промышленных предприятий, протяженностью 1,2 км;

- реконструкция ул. Кирзавод, протяженностью 0,5 км;

- продление ул. Новой до ул. Спортивной и строительство въезда на общегородскую магистральную улицу, протяженностью 0,7 км;

- строительство ул. Юбилейной и участка магистральной дороги районного значения до территории промзоны, протяженностью 1,11 км;

- строительство улицы перпендикулярной ул. 50 лет Октября, протяженностью 0,6 км;

- строительство улицы перпендикулярной ул. Шевченко, протяженностью 0,66 км;

- строительство улиц в юго-восточной части населенного пункта, протяженностью 1,3 км;

- строительство участка дороги от проектируемой общегородской магистрали до ул. Кошевого, протяженностью 1,3 км;

- строительство автодороги от п. Вершина до п. Шерловая Гора по правому берегу р. Заводской, протяженностью 3,66 км;

- строительство путепровода в юго- восточной части населенного пункта;

- строительство дороги на станции Шерловая, обеспечивающей выход с ул. Линейная через прокол под железнодорожным полотном в восточную часть поселка, протяженностью 1,0 км;

- строительство сети местных улиц и дорог в новых жилых кварталах, общей протяженностью 4,1 км.

Объемы работ на расчетный срок генплана составят:

магистральных улиц общегородского значения – 3,65 км;

магистральных улиц районного значения – 2,05 км;

улиц и дорог местного значения – 16,96 км.

Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети за расчетный срок генплана:

- формирование улично-дорожной сети в центральной части населенного пункта, общей протяженностью 6,7 км;

- продление ул. Промышленная, протяженностью 0,25 км;

- формирование улично-дорожной сети в юго-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 4,1 км.

Объемы работ за расчетный срок генплана составят:

улиц и дорог местного значения – 11,05 км.

В таблице 5.6.18 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана:

Таблица 5.6.18  - Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 126,61 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц, в том числе: | 43,3 км |
| улиц и дорог общегородского значения | 20,9 км |
| улиц и дорог районного значения | 22,4 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 1,86 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц и дорог | 0,64 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 67,93 км2 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями отдаленные районы, повышает плотность сети магистральных улиц, обеспечивает удобные выходы на внешние дороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

5.6.5 Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

- Существующие объекты

Электроснабжение городского поселения «Шерловогорское» Борзинского района осуществляется от Читинской энергосистемы (Харанорской ГРЭС).

Электроснабжение потребителей городского поселения «Шерловогорское» осуществляется от следующих центров питания: ПС «Шерловогорское» 220/110/10кВ, ТЭЦ 110/35/6кВ, ПС «Поселковая» 35/6кВ, ПС «Шерловская в/ч» 35/6кВ, ПС « Центральная» 110/35кВ, ПС «Карьерная» 36/6кВ, ПС «Карьерная-2» 36/6кВ, ПС «Карьерная-3» 35/6кВ.

Основные данные по существующим подстанциям Шерловогорского городского поселения  представлены в таблице 5.6.19.

Таблица 5.6.19 – Основные источники электроэнергии, находящиеся на территории городского поселения «Шерловогорское»

| п.п | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру на декабрь 2009 г. МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС МВА | На шинах 10кВ МВА | На шинах 6кВ МВА |
| 1 | Шерловогорская | 220/110/10 | 2х63 | 45.9 | 2.71 |  |
| 2 | ТЭЦ | 110/35/6 | 1х15+1х20 | 13.7 | - | 7.6 |
| 3 | Поселковая | 35/6 | 1х3.2+1х4.0 | 4.2 | - | 4.2 |
| 4 | Шерловая в/ч | 35/6 | 2х1.6 | 2.0 | - | 2.0 |
| 5 | Центральная | 110/35/6 | 2х16 | 12.8 | - | 0.5 |
| 6 | Карьерная | 35/6 | 2х6.3 | 4.2 | - | 4.2 |
| 7 | Карьерная-2 | 35/6 | 1х6.3 | 4.0 | - | 4.0 |
| 8 | Карьерная-3 | 35/6 | 1х6.3 | 4.11 | - | 4.11 |
|  | Итого по ПС |  |  |  | 29.32 |

Согласно контрольным замерам на декабрь 2009 г. совмещенный максимум электрических нагрузок городского поселения «Шерловогорское» на шинах 6-10 кВ центров питания составил 29.32 МВт.

Из таблицы 5.6.19 видно, что подстанция ПС «Шерловская в/ч», ПС «Поселковая» в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов) имеют загрузку выше предельно допустимой.

Электрические сети 35-110 кВ выполнены воздушными одноцепными и двухцепными.

Территориальное расположение подстанций и линий электропередачи представлено на чертеже «Инженерная инфраструктура. Электроснабжение».

2. Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района в соответствии с документами планирования развития территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Забайкальского края

Схемой территориального планирования Забайкальского края предполагается замена существующих трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности.  Поскольку в среднем, замеры по нагрузкам на трансформаторных подстанциях населенных пунктов и прочих потребителей, выполненные в 2005 году, показывают, что нагрузки на шинах 6-10кВ питающих подстанций не превышают 30%.

3. Проектные предложения

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению на территории Шерловогорского городского поселения.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213, и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты электрических  нагрузок по каждому населённому пункту Шерловогорского городского поселения представлены в  таблицах 5.6.20 и 5.6.21.

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 5.6.22.

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии Шерловогорского городского поселения Шерловогорское на 2009г составляет 187 896 МВт∙часов в год. При численности населения 14,438 тыс. человек удельное потребление составляет 13 014 кВт∙часов на человека в год.

Проектируемое электроснабжение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 35кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок, с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Таблица 5.6.20 – Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на 1 очередь строительства

| Населённый пункт | Проектируемый жилищный фонд | Нагрузка объектов социального, культурного и бытового назначения | Тепловая нагрузка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 этажа (усадебная застройка) | Убыль жилищного фонда |  |  |  |
|  | тыс. м2 | кВт | тыс. м2 | кВт | кВт | кВт | кВт |
| 1 | 2 3 | 3 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Шерловая гора | - - | - 250 | 8,7 | 87 | 455 | - | 368 |
| Шерловая-1 (Харанор) | 9,0 | 165,6 | 6,7 | 67 | 385 | - | 484 |
| ст. Шерловая | 5,0 | 92 | 0,7 | 7,0 | 46 | - | 131 |
| Вершина | - - | - - |  |  | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 983 |

Таблица 5.6.21 – Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на расчётный срок

| Населённый пункт | Проектируемый жилищный фонд | Нагрузка объектов социального, культурного и бытового назначения | Тепловая нагрузка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 этажа (усадебная застройка) | 2, 4-5 этажа | Убыль жилищного фонда |  |  |  |
|  | тыс. м2 | кВт | тыс. м2 | кВт | тыс. м2 | кВт | кВт | кВт | кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Шерловая Гора | 33,2 | 863 | 38,2 | 790 | 9,1 | 91 | 578 | - | 2140 |
| Шерловая-1 (Харанор) | 1,2 | 22 | 4,2 | 274 | - | - | 472 | - | 768 |
| ст. Шерловая | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 |
| Вершина | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2953 |
|  | ИТОГО с учётом 1 очереди строительства | 3936 |

Таблица 5.6.22 – Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

| Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- |
|  |  | МВт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Существующее положение 2009 г. | 29,32 |  |  |
| Первая очередь | 30,303 | 0,983 | 3,35 |
| Расчетный срок | 33,256 | 3,936 | 13,42 |

Проектируемый рост нагрузок на основных источниках электроснабжения представлен в таблице 5.6.23

Таблица 5.6.23 – Сводная таблица прироста нагрузок по основным источникам электроснабжения

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансформаторов (расчётный срок), МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах 6-10кВ, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | прирост эл. нагрузок | 2022 г. | прирост эл. нагрузок | 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Шерловогорская | 220/110/10 | 2х63 | 2,71 | 0,6 | 3,31 | 1,92 | 5,41 |
| ТЭЦ | 110/35/6 | 1х15+1х20 | 7,6 | 0 | 7,6 | 0 | 7,6 |
| Поселковая | 35/6 | 2х6,3 | 4,2 | 0,52 | 4,72 | 0,9 | 5,62 |
| Шерловая в/ч | 35/6 | 2х2,5 | 2,0 | 0,126 | 2,126 | 0,044 | 2,17 |
| Центральная | 110/35/6 | 2х16 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Карьерная | 35/6 | 2х6,3 | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 4,2 |
| Карьерная-2 | 35/6 | 1х6,3 | 4,0 | 0 | 4 | 0 | 4,0 |
| Карьерная-3 | 35/6 | 1х6,3 | 4,11 | 0 | 4,11 | 0 | 4,11 |
| Итого: |  |  | 29,32 |  | 30,56 |  | 33,25 |
| Итого с учетом Кс=0,95 |  |  | 27,85 |  | 29,03 |  | 31,58 |

Связь, телевидение, радио

1. Существующие объекты

В настоящее время населению городского поселения Шерловогорское предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: услуги стационарной телефонной связи, услуги сети сотовой подвижной связи; услуги радио- и телевизионного вещания.

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи в городского поселения Шерловогорское, является ОАО "«Сибирьтелеком»".

Обеспечение стационарной телефонной связью Междугородная связь осуществляется  через АМТС г. Чита АХЕ-10. Организация связи по району - через ЦАТС г. Борзя. Ёмкость АТС п. Шерловая гора  составляет 600 телефонных номеров, АТС находится по адресу ул. Сельских Строителей, 4. Монтированная ёмкость АТС п. Шерловая-1 составляет 900 телефонных номеров, АТС находится по адресу Микрорайон 2. Количество заявок на установку телефонов п. Шерловая гора 174 , п. Шерловая-1 134 заявки.

В настоящее время системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям осуществляется  подвижными средствами оповещения

Услуги кабельного телевидения не предоставляются, используется спутниковое телевидение

2. Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района в соответствии с документами планирования развития территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района.

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Забайкальского края

Схемой территориального планирования Забайкальского края мероприятий по развитию систем связи, телевидения и радиовещания не предусматривается.

3. Проектное предложение

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития городского поселения «Шерловогорское» 2008-2020 годы», разработанной Читинским институтом «Байкальского государственного университета экономики и права» и утвержденная решением Совета городского поселения «Шерловогорское» № 152 от 20 ноября 2007г. в развитие сетей связи предусматривается:

- замена устаревшего станционного оборудования (ОАО «Сибирьтелеком»);

- реконструкция существующих соединительных линий (ОАО «Сибирьтелеком»);

- строительство новых соединительных линий (ОАО «Сибирьтелеком»);

- установка радиоудлинителей и спутниковых телефонов;

- развитию маломощной сети эфирного теле – и радиовещания, обеспечивающей уверенный прием телерадиопрограмм в городском поселении;

участие в государственных инвестиционных программах по модернизации спутниковой распределительной системы «Экран» с целью повышения качества телерадиовещания, расширения зоны вещания центральных и региональных телерадиопрограмм.

Таблица 5.6.24 - Расчет потребности телефонов жилого фонда по планировочным районам на 1 очередь строительства (2015 г.)

| Планировочные районы | 1-2 этажа усадьбы | 2 этажа секционный | 4-5 этажей секционный | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шерловая Гора | - | - | 50 | 50 |
| Шерловая - 1 | 63 | - | - | 63 |
| ст. Шерловая | 15 | - | - | 15 |
| Вершина | - | - | - | - |

Таблица 5.6.25 - Расчет потребности телефонов жилого фонда по планировочным районам на расчётный срок (2035 г.)

| Планировочные районы | 1-2 этажа усадьбы | 2 этажа секционный | 4-5 этажей секционный | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шерловая Гора | 332 | 20 | 100 | 452 |
| Шерловая - 1 | 102 | 15 | - | 117 |
| ст. Шерловая | 15 | - | - | 15 |
| Вершина | - | - | - | - |

Таблица 5.6.26 - Расчет потребности телефонов для объектов культурно-бытового обслуживания

| 1 очередь |
| --- |
|  | Шерловая Гора | Шерловая - 1 | ст. Шерловая | Вершина |
| Дошкольные учреждения | - | - | - | - |
| Школы | - | - | - | - |
| Молочные кухни | 1х1200 (2) | - | - | - |
| Стационары | - | - | - | - |
| Поликлиники, амбулатории | - | - | - | - |
| Бассейны крытые | - | - | - | - |
| Клубные учреждения | - | - | 1х100 (2) | - |
| Магазины | 1х250 (1) | 1х250 (1) | - | - |
| Рыночные комплексы | 1х250 (1) | 1х250 (1) | - | - |
| Предприятия общепита | 2х50 (2) 1х120 (1) | 1х50 (1) 1х120 (1) | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | - | 1х15 (1) | - | - |
| Прачечные | - | - | - | - |
| Химчисти | - | - | - | - |
| Библиотеки | Расширение существующих |
| Гостиницы | - | - | - | - |
| Бани | - | - | - | - |
| Всего | 7 | 5 | 2 | - |
| Расчетный срок (2035 г.) |
| Дошкольные учреждения | 1х160 (2) | - | 1х15 (1) |  |
| Школы |  |  |  |  |
| Молочные кухни | 1х1200 (2) | - | - | - |
| Стационары | Расш. на 40 коек (1) | - | - | - |
| Поликлиники, амбулатории | - | - | 1х20 (1) | - |
| Бассейны крытые | - | 1х300 (1) | - | - |
| Клубные учреждения | 1х600 (2) | - | 1х100 (2) | - |
| Магазины | 1х150 (1) 1х250 (1) | 1х150 (1) 1х250 (1) | - | - |
| Рыночные комплексы | 1х250 (1) | 1х250 (1) | - | - |
| Предприятия общепита | 2х50 (2) 1х120 (1) | 2х50 (2) 1х120 (1) | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | 1х50 (1) | 1х15 (1) | - | - |
| Прачечные | 1х200 (1) | - | - | - |
| Химчисти | 1х60 (1) | - | - | - |
| Библиотеки | Расширение существующих |
| Гостиницы | 1х100 (2) | - | - | - |
| Бани | 1х45 (1) | - | - | - |
| Всего | 19 | 8 | 4 | - |

Таблица 5.6.27 -  Расчет потребности телефонов для объектов обслуживания микрорайонного значения

| 1 очередь |
| --- |
|  | Шерловая Гора | Шерловая - 1 | ст. Шерловая | Вершина |
| Предприятия общепита | - | 1х50 (1) | - | - |
| Всего | - | 1 | - | - |
| Расчетный срок |
| Дошкольные учреждения | 1х160 (2) | - | 1х15 (1) | - |
| Школы | - | - | 1х15 (1) | - |
| Предприятия общепита | - | 1х50 (1) | - | - |
| Всего | 2 | 1 | 2 | - |

Итого на 1 очередь возникает потребность:

Шерловая Гора – 57 №;

Шерловая – 1 – 69 №;

Ст. Шерловая – 17 №.

Итого на расчетный срок:

Шерловая Гора – 473 №;

Шерловая – 1 – 126 №;

Ст. Шерловая – 21 №.

Потребность в телефонных номерах будет удовлетворена за счет расширения существующих АТС.

Теплоснабжение

1. Существующие объекты

В состав Шерловогорского городского поселения входит один населенный пункт – посёлок городского типа Шерловая гора, расположен в 26,3 км от районного центра г. Борзая.

Территория поселения состоит из планировочных районов Шерловая Гора, Шерловая 1, Станция Шерловая и Вершина.

Основными потребителями тепловой энергии посёлков Шерловая Гора и Шерловая 1 является жилищно-коммунальный сектор, представленный застройкой многоэтажными (3-5 эт.), среднеэтажными и малоэтажными домами.

Промышленные предприятия этих посёлков, в связи с прекращением своей деятельности, тепловую энергию в настоящее время не потребляют.

Основным источником теплоснабжения этих посёлков является Шерловогорская ТЭЦ (ТКК-14). Состав оборудования Шерловогорской ТЭЦ представлен в таблице 5.6.28.

Таблица 5.6.28 – Состав оборудования Шерловогорской ТЭЦ

| Тип оборудования | Кол- -во | Паропроизводительность, т/час | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Паровые котлы 4КД-Дукла «М» (Е-50-39) | 3 | 50,0 | 99,55 |
| Паровые котлы БКЗ-50-39ф | 1 | 50,0 |  |
| Турбогенератор ПТ-12-35/10м | 1 |  |  |

Отпуск тепла от Шерловогорской ТЭЦ для теплоснабжения п.г.т. Шерловая Гора осуществляется по тепломагистралям 1,2,5. Для посёлка Шерловая 1 по тепломагистралям 3,4. Тепловые сети двухтрубные. Параметры теплоносителя 95-70С. Система теплоснабжения открытая, с непосредственной подачей воды на горячее водоснабжение из тепловых сетей.

Основной тип прокладки тепловых сетей подземный и частично подземный  (тепломагистраль №5). На тепломагистралях №3 и №4 установлены подкачивающие насосные станции на обратном трубопроводе.

Присоединенная существующая тепловая нагрузка посёлков, по сведениям Шерловогорской ТЭЦ, составляет - 35,0 Гкал/час. Тепловая мощность ШТЭЦ - 99 Гкал/час. Неблагоустроенная малоэтажная застройка, не присоединенная к централизованной схеме теплоснабжения, отапливается печами. Хлебопекарня «Хлебушко» имеет собственную котельную.

Посёлок на станции Шерловая включает в себя территории военных частей, склад ГСМ, продовольственный склад и территории, застроенные жилыми домами и объектами социального и культурного назначения.

На сегодняшний день территория и жилой фонд военного городка, в связи с выводом воинских частей, заброшена. На станции Шерловая централизованное теплоснабжения отсутствует. Теплообеспечение предусматривается автономными теплоисточниками. Продовольственный склад имеет свою котельную. В котельной установлено 4 котла марки КВТ-2. Собственная котельная бывшей школы №35 в настоящее время отапливает расположившийся там ФАП. Пост ЭЦ на станции Шерловая имеет электроотопление. Электроотопление также предусмотрено в двухэтажном жилом доме на станции «Шахтёрская». Котельная склада ГСМ законсервирована. Собственная котельная размещена на территории промплощадки ОАО «Разрез Харанорский».

Восточная часть станции Шерловая, жилой район Вершина застроены малоэтажными (в основном одноэтажными деревянными) жилыми домами усадебного типа с печным отоплением.

2. Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района в соответствии с документами планирования развития территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Забайкальского края

Схемой территориального планирования Забайкальского края строительства новых и реконструкции существующих объектов теплоснабжения не предусматривается.

3. Проектные предложения

Теплопотребление

Теплопотребление жилищно-коммунального сектора рассчитано из принятого уровня численности населения и нормы обеспеченности жилой площадью проектируемой застройки в размере 24 м2 на человека на расчетный срок и 22 м2 на человека на I очередь строительства.

Предварительная прогнозная оценка тепловых нагрузок выполнена по укрупненным показателям расхода тепла с учётом внедрения мероприятий по энергосбережению. Максимальная часовая тепловая нагрузка не отопление жилых и нежилых зданий определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии на отопление зданий, принимаемых по таблице 8, 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Удельный показатель на 1м2 общей площади для 1-2 и 2 этажной застройки принят 72,8 ккал/час, для 4-5 этажной застройки – 48 ккал/час.

Средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий определен по формуле:

Qгвс= 1.2 ma (55-tc)  ,

24

где а – норма расхода воды на горячее водоснабжение на 1 человека в сутки принимается 105 л/сут;

m – число человек.

Тепловая нагрузка на вентиляцию и горячее водоснабжение нежилых зданий различного функционального назначения принята по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым. Расчетные данные сведены в таблицах – 5.6.29, 5.6.30, 5.6.31.

В соответствии с выполненными расчётами тепловые нагрузки проектируемой застройки составляют:

- на расчётный срок – 13, 11 Гкал/час / 15,29 МВт,

- на первую очередь строительства – 3,09 Гкал/час / 3,67 МВт.

Теплопотребность существующих строений, потребляющих в настоящее время тепловую энергию и подлежащих сносу, составляет:

- на расчётный срок – 1,86 Гкал/час / 2,16 МВт,

Учитывая тепловые нагрузки этих зданий, прирост теплопотребления составит:

- на расчётный срок – 11,25 Гкал/час / 13,13 МВт,

- на первую очередь – 3,09 Гкал/час / 3,67 МВт.

Проектом планируется полное благоустройство перспективной застройки.

В связи с распадом промышленных предприятий и практически не потребляющих тепловую энергию, Шерловогорская ТЭЦ имеет значительный резерв тепловой мощности (установленная мощность 99 Гкал/час, присоединённая нагрузка – 35 Гкал/час).

Суммарная теплопотребность с учётом проектируемой застройки составит:

- на расчётный срок – 46,25 Гкал/час / 53,82 МВт,

- на первую очередь строительства – 38,1 Гкал/час / 44,36 МВт.

Для перспективного развития системы теплоснабжения посёлков принят теплоисточник Шерловогорская ТЭЦ. Согласно сведениям предприятия ШТЭЦ (письмо № 04-31-07 от 05.12.2009 г.), техническое состояние оборудования ТЭЦ и тепловых сетей удовлетворительное.

Для теплоснабжения сохраняемой и новой застройки, размещаемой на территории существующих кварталов с централизованным теплоснабжением, существующие тепловые сети сохраняются. Для теплообеспечения малоэтажной застройки в районах пгт Шерловая Гора и Шерловая 1 дополнительно прокладываются тепловые сети диаметром 150 мм.

На станции Шерловая планируемые объекты культурно-бытового обслуживания с тепловой нагрузкой 0,16 Гкал/ час на расчётный срок и 0,09 Гкал/час на I очередь строительства намечается обеспечить теплом от существующей котельной бывшей школы №35, отоплением малоэтажной усадебной застройки на ст. Шерловая предусматривается от автономных источников тепла (печей, котлов).

Таблица 5.6.29 – Таблица тепловых нагрузок проектируемого жилищного фонда

| Планировочные районы | Проектируемый жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | Общая площадь, тыс. м2 | Тепловые нагрузки, Гкал/ч /МВт | SQо+Qгвс |
|  | Этажность |  |
|  | 1-2 усад.я | 2 секц. | 4-5 секц. | 1-2 усад. | 2 секц. | 4-5 секц. |  |
|  |  |  |  | Qо | Qгвс | Qо | Qгвс | Qо | Qгвс |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расчетный срок |
| Шерловая Гора | 29,7 | 4,8 | 33,4 | 2,16 2,51 | 0,32 0,37 | 0,35 0,41 | 0,05 0,06 | 1,60 1,86 | 0,37 0,43 | 4,85 5,64 |
| Шерловая-1 | 10,2 | 4,2 | - | 0,74 0,86 | 0,11 0,13 | 0,31 0,35 | 0,05 0,06 | - | - | 1,21 1,40 |
| ст. Шерловая | 5,0 | - | - | 0,36 0,42 | 0,05 0,06 | - | - | - | - | 0,41 0,48 |
| ИТОГО | 44,9 | 9,0 | 33,4 | 3,26 3,79 | 0,48 0,56 | 0,66 0,76 | 0,10 0,12 | 1,60 1,86 | 0,37 0,43 | 6,47 7,52 |
|  | 87,3 | 3,74 4,35 | 0,76 0,88 | 1,97 2,29 |  |
|  |  | 6,47 7,52 |  |
| Первая очередь строительства |
| Шерловая Гора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Шерловая-1 | 9,0 | - | - | 0,65 0,76 | 0,10 0,12 | - | - | - | - | 0,75 0,88 |
| ст. Шерловая | 5,0 | - | - | 0,36 0,42 | 0,06 0,07 | - | - | - | - | 0,42 0,49 |
| ИТОГО | 14,0 | 1,01 1,18 | 0,16 0,19 | - | - | - | - | 1,17 1,37 |
|  |  | 1,17 1,37 |  |

Таблица 5.6.30 – Таблица тепловых нагрузок объектов культурно-бытового обслуживания на расчётный срок

| Объекты | Единица измерения | Планировочные районы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Шерловая Гора | Шерловая-1 | ст. Шерловая |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/ч /МВт |
|  |  | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| дошкольные образовательные учреждения | 160 мест | 0,16 0,19 | 0,07 0,08 | 0,11 0,13 |  |  |  |  |  |  |
| комплекс начальной школы и детского сада | 15 мест |  |  |  |  |  |  | 0,04 0,05 | 0,03 0,03 | - |
|  | 15 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стационары |  | 0,15 0,17 | 0,08 0,10 | 0,15 0,17 |  |  |  |  |  |  |
| поликлиника | 20 посещ. в смену |  |  |  |  |  |  | в комплексе начальной школы и детского сада |
| бассейны крытые | 300 м2 зеркала воды |  |  |  | 0,17 0,20 | 0,22 0,26 | 0,55 0,64 |  |  |  |
| клубные учреждения | 600 зрительных мест | 0,23 0,27 | 0,12 0,14 | 0,62 0,72 |  |  |  |  |  |  |
| клубные учреждения | 100 зрительных мест |  |  |  |  |  |  | 0,03 0,04 | 0,01 0,01 | 0,05 0,06 |
| магазины | 250 м2 торг. площади | 0,04 0,05 | 0,02 0,02 | 0,10 0,12 | 0,04 0,05 | 0,02 0,02 | 0,10 0,12 |  |  |  |
| магазины | 150 м2 торг. площади | 0,03 0,03 | 0,02 0,02 | - | 0,03 0,03 | 0,02 0,02 | - |  |  |  |
| рыночные комплексы | 250 м2 торг. площади | 0,04 0,05 | 0,02 0,02 | 0,10 0,12 | 0,04 0,05 | 0,02 0,02 | 0,10 0,12 |  |  |  |
| предприятия общественного питания | 120 мест | 0,05 0,06 | 0,10 0,12 | 0,16 0,19 | 0,05 0,06 | 0,10 0,12 | 0,16 0,19 |  |  |  |
| предприятия общественного питания | 50 мест | 2х 0,025 0,03 | 2х 0,05 0,07 | 2х 0,07 0,08 | 2х 0,025 0,03 | 2х 0,05 0,07 | 2х 0,07 0,08 |  |  |  |
| предприятия бытового обслуживания | 50 рабочих мест | 0,07 0,08 | 0,15 0,17 | 0,14 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| предприятия бытового обслуживания | 15 рабочих мест |  |  |  | 0,04 0,05 | 0,08 0,09 | 0,04 0,05 |  |  |  |
| прачечные самообслуживания | 200 кг белья в смену | 0,03 0,04 | 0,13 0,15 | 0,30 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| химчистка самообслуживания | 60 кг вещей в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гостиница | 100 мест | 0,15 0,17 | 0,14 0,16 | 0,17 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| бани | 45 мест | 0,03 0,04 | 0,14 0,16 | 0,10 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| пожарное депо | 2 машины |  |  |  | 0,04 0,05 | 0,08 0,09 | 0,10 0,12 |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 1,03 1,18 | 1,07 1,26 | 2,09 2,44 | 0,46 0,55 | 0,64 0,76 | 1,19 1,39 | 0,07 0,09 | 0,04 0,05 | 0,05 0,06 |
|  |  | 4,19 4,88 | 2,29 2,69 | 0,16 0,20 |
|  |  | 6,64 7,77 |

Таблица 5.6.31 – Таблица тепловых нагрузок объектов культурно-бытового обслуживания на 1 очередь строительства

| Объекты | Единица измерения | Планировочные районы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Шерловая Гора | Шерловая-1 | ст. Шерловая |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/ч /МВт |
|  |  | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв | Qо | Qгвс | Qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| клубные учреждения | 100 зрительных мест |  |  |  |  |  |  | 0,03 0,04 | 0,01 0,01 | 0,05 0,06 |
| магазины | 250 м2 торг. площади | 0,04 0,05 | 0,02 0,02 | 0,10 0,12 | 0,04 0,05 | 0,02 0,02 | 0,10 0,12 |  |  |  |
| рыночные комплексы | 250 м2 торг. площади | 0,04 0,05 | 0,02 0,02 | 0,10 0,12 | 0,04 0,05 | 0,02 0,02 | 0,10 0,12 |  |  |  |
| предприятия общественного питания | 120 мест | 0,05 0,06 | 0,10 0,12 | 0,16 0,19 | 0,05 0,06 | 0,10 0,12 | 0,16 0,19 |  |  |  |
| предприятия общественного питания | 50 мест | 2х 0,025 0,03 | 2х 0,05 0,07 | 2х 0,07 0,08 | 0,025 0,03 | 0,05 0,07 | 0,07 0,08 |  |  |  |
| предприятия бытового обслуживания | 15 рабочих мест |  |  |  | 0,04 0,05 | 0,08 0,09 | 0,04 0,05 |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 0,18 0,22 | 0,24 0,28 | 0,50 0,59 | 0,19 0,24 | 0,27 0,31 | 0,45 0,56 | 0,03 0,04 | 0,01 0,01 | 0,05 0,06 |
|  |  | 0,92 1,09 | 0,91 1,11 | 0,09 0,11 |
|  |  | 1,92 2,30 |

Водоснабжение

1. Существующие объекты

Обеспечение питьевой водой жителей Шерловогорского городского поселения осуществляется от двух подземных водозаборов, расположенных восточнее п. Шерловая – 1 («Харанорский водозабор», «Северный водозабор»).

Холодная вода из артезианских скважин «Харанорского водозабора» поступает в резервуары емкостью по 250 м³ каждый, откуда перекачивающими насосами по трубопроводу Ø 426 мм, протяженностью 9,7 км подается в резервуар «Северного водовода» емкостью 150 м³; в данный резервуар также подается вода из скважин «Северного водовода». Далее вода перекачивающими насосами «Северного водовода» по трубопроводу Ø375, 325 мм протяженностью 3,9 км подается в приемные резервуары емкостью 1000 м³ и емкостью 300 м³, из которых вода подается на технологические нужды ШТЭЦ и на перекачивающие насосы 3-го подъема. Насосами 3-го подъема вода подается в расходные резервуары емкостью 500 м³ и емкостью 300 м³, откуда самотеком поступает в распределительную водопроводную сеть пос. Шерловая Гора. В распределительную водопроводную сеть пос. Шерловая 1 (пос. Харанор) вода подается непосредственно из трубопровода «Северного водовода».

Характеристики водозаборов и сооружений водопровода

1. «Харанорский водозабор», расположенный на расстоянии 10 км юго-западнее ст. Шерловая, состоит из трёх артезианских скважин первого подъема с насосами ЭЦВ12-150-120, производительностью 150 м³/час, напором 120 м вод. ст. В работе находится 2 скважины, 1 – в резерве;

Глубинные насосы подают воду в резервуары чистой воды 2*250 м³, откуда насосная станция II подъема по водоводам Ду = 300-400 мм подается вода на резервуар, емкостью 150 м³, расположенный на «Северном водозаборе».

В насосной станции II подъема установлены 3 насоса: Д-500-95, производительностью 500 м³/час., напором 95 м вод. ст.; ЦНС-300-240, производительностью 300 м³/час., напором 240 м вод. ст; ЦНС-400-210, производительностью 400 м³/час, напором 210 м вод. ст. В работе находится 1 насос, 2 насоса - в резерве;

2. «Северный возабор», расположенный на расстоянии 2 км севернее ст. Шерловая, состоит из двух артезианских скважин первого подъема с насосами ЭЦВ12-150-120, производительностью 150 м³/час, напором 120 м вод.ст. В работе находится 1 скважина, 1 – в резерве;

Глубинные насосы подают воду в резервуар чистой воды 150 м³, откуда насосная станция II подъема по водоводу Ду = 300-350 мм подает воду на ШТЭЦ, разводящие сети посёлков Шерловая Гора, Шерловая-1.

В насосной станции второго подъема установлены 3 насоса:

- ЦНС-300-240, производительностью 300 м³/час, напором 240 м вод.ст.;

- ЦНС-300-180, производительностью 300 м³/час, напором 180 м вод.ст;

- ЦНС-400-105, производительностью 400 м³/час, напором 105 м вод.ст.

В работе находится 1 насос, 2 насоса - в резерве;

3. Перекачивающая насосная 3-го подъема, расположена на расстоянии 25 метров юго-западнее ограды Шерловогорской ТЭЦ, состоит из:

- 2-х перекачивающих насосов Д-200-90, производительностью 200 м³/ч, напором

90 м.вод.ст.;

- 2-х приемных резервуаров емкостью 1000 м³ и 300 м³;

- 2-х резервуаров запаса холодной воды емкостью 500 м³ и 300 м³.

4. На балансе ШТЭЦ находится 7 резервуаров холодной воды, в том числе:

- 2 резервуара емкостью по 250 м³ каждый на «Харанорском водозаборе»;

- 1 резервуара емкостью 150 м³ на «Северном водоводе»;

- 2 приемных резервуара емкостью 1000 м³ и емкостью 300 м³;

- 2 расходных резервуара емкостью 500 м³ и емкостью 300 м³.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и качество питьевой воды

На сегодняшний день выполнено ограждение артезианских скважин, территорий перекачивающих насосных станций «Харанорского водозабора» и «Северного водовода».

Водопроводные очистные сооружения – отсутствуют.

Данные по качеству питьевой воды:

- цветность – 15;

- запах – отсутствует;

- мутность – 0,12 мг/дм³;

- азот нитратов – 0,04 мг/дм³;

- сухой остаток – 220 мг/дм³;

- общая жесткость – 3,1 мг/дм³;

- хлориды – 11,3 мг/дм³;

- сульфаты – 76,8 мг/дм³;

- железо – 0,18 мг/дм³;

- молибден – 0,03 мг/дм³;

- полифосфат – 0,11 мг/дм³;

- медь – 0,07 мг/дм³;

- фтор – 0,85 мг/дм³;

- кальций – 18,03 мг/дм³;

- магний – 10,9 мг/дм³.

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Программой социально-экономического развития городского поселения “Шерловогорское” муниципального района “Борзинский район” Читинской области на 2008-2020 годы предусмотрен капитальный ремонт водопроводных сетей, предусмотрено стопроцентное обеспечение населения питьевой водой.

3.Проектные предложения

Требуется увеличение суммарного объема резервуаров чистой воды и при необходимости увеличение производительности водозаборов.

Согласно требованиям СНиП 2.04.03-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», необходимо разработать, проект санитарных зон 2 и 3-го поясов источников водоснабжения и мероприятия по их содержанию.

Проектом предусматривается по ул. Оловянная от пересечения с ул. Ленина и до участка жилой застройки, на юге п. Шерловая Гора строительство водопровода Ду = 200 мм. На северо-западе п. Шерловая Гора строительство водопровода Ду = 100 мм. Перекладка двух трубопроводов с северо-восточной стороны поселка от насосной (в обход жилой застройки).

Строительство водопровода на юге п. Шерловая 1 Ду = 100 мм и на северо-востоке Ду = 300 мм.

Строительство водопровода Ду = 200 мм на ст. Шерловая и его подключение к существующему водоводу Д = 426 мм.

Таблица 5.6.32 – Расчет водопотребления на расчетный срок

| Расчетный срок |
| --- |
| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут | Неучтенный расход | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение (в т.ч. аварийный), м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Шерловая Гора | 7,4 | 300 | 1,1 | 1,3 | 3 174,6 | 15 | 648,0 |
| Шерловая-1 | 6,6 | 300 |  |  | 2 831,4 |  |  |
| ст. Шерловая | 0,3 | 300 |  |  | 128,7 |  |  |
| Вершина | 0,2 | 300 |  |  | 85,8 |  |  |
| Итого | 14,5 |  |  |  | 6 220,5 |  | 648,0 |

Таблица 5.6.33 – Расчет водопотребления на расчетный срок (продолжение)

| Расчетный срок |
| --- |
| Учреждения и предприятия обслуживания | Единица измерения | Потреб-ность | Норма водопотребления на единицу измерения, л | Расчетное водопотребление, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 730 | 130 | 94,9 |
| Общеобразовательные школы | место | 2 180 | 20 | 43,6 |
| Внешкольные учреждения | место | 1 307 | 20 | 26,14 |
| Молочные кухни | порция в сут. 1 ребенка | 1 200 | 16 | 19,2 |
| Стационары | койка | 197 | 240 | 47,28 |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 265 | 15 | 3,975 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 2 | 300 | 0,6 |
| Аптеки | объект | 4 | 16 | 0,32 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 1 020 | 100 | 102 |
| Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 300 | 100 | 30 |
| Клубные учреждения | место | 1 040 | 10 | 10,4 |
| Магазины (продовольственные/промтоварные) | м2 торг. площади | 4 060 | 250/16 | 38,3 |
| Рыночные комплексы | м2 торг. площади | 580 | 250/16 | 9,6 |
| Предприятия общественного питания | место | 580 | 12 | 6,96 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 72 | 16 | 1,2 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 200 | 75 | 15 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 60 | 75 | 4,5 |
| Отделения связи | объект | 2 | 16 | 0,2 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 72,5 | 16 | 1,16 |
| Гостиницы | место | 100 | 300 | 30 |
| Бани | место | 75 | 540 | 40,5 |
| Отделения банков, операционная касса | операцион. касса | 2 | 16 | 0,2 |
| Итого (соц. кул.-быт.) |  |  |  | 526,0 |
| Итого (население) |  |  |  | 6 220,5 |
| Итого (население + соц культбыт) |  |  |  | 6 746,5 |
| 8ч × 70% |  |  |  | 1 575,0 |
| Пожарный запас, м3 |  |  |  | 648,0 |
| Объем неприкосновенного запаса в резервуаре, м3 |  |  |  | 2 223,0 |

Водоотведение

1.Существующее состояние

Схема канализации городского поселения Шерловогорское централизованная с разделением по посёлкам Шерловая Гора и Шерловая 1.

С посёлка Шерловая Гора все стоки через канализационный коллектор канализационной насосной станцией (КНС) перекачиваются на очистку на муниципальные очистные сооружения биологической очистки (КОС), проектной мощностью 4 320 м3/сутки. Фактически поступает 2 597 м3/сутки.

В состав очистных сооружений входят:

Песколовки – 2шт.;

Первичные отстойники - 6шт.;

Биофильтры;

Вторичные отстойники - 4шт.;

Хлораторная;

Песковая площадка;

Иловые площадки - 4шт;

Хозяйственно-бытовые стоки посёлка Шерловая Гора самотёком по системе канализационных сетей поступают на очистные сооружения. Единственная канализационная насосная станция (КНС) установлена на очистных сооружениях. Приёмный резервуар КНС имеет ёмкость 30 м3, что соответствует десятиминутной максимальной производительности насоса 4НФ. В грабельном отделении оборудовано механизированной малогабаритной вертикальной решёткой РММВ-1000, на случай ремонта механизированной решётки установлена резервная решётка с ручной очисткой. В машинном отделении КНС установлены два насоса марки 4НФ один из них рабочий второй резервный

Таблица 5.6.34 – Техническая характеристика насосов и электродвигателей к ним

| Насосы | Электродвигатели |
| --- | --- |
| Марка насоса | Производитель-ность | Напор, м | Диаметр, мм | Мощ-ность, кВт | Число оборо-тов в мин. | Марка |
|  | м3/час | л/сек. |  | рабо-чего колеса | всасывающего патрубка | напор-ного патрубка |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4НФ | 180 | 50 | 23 | 300 | 100 | 100 | 22 | 1500 | А02-71-4 |

Рис.2 – Схема очистных сооружений

Загрязненные хозяйственно-бытовые сточные воды от п. Шерловая–1 через канализационный коллектор перекачиваются на очистку на муниципальные очистные сооружения биологической очистки (КОС). Производительность очистных сооружений составляет – 2 600 м3/сутки. Фактическое количество поступающих сточных вод на очистку составляет – 1 000 м3/сутки. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в озеро Хара-Нор. В весенне-летний период в канализационные сети попадают ливневые стоки.

Очистные сооружения состоят из следующих основных зданий и сооружений:

- приемная камера сточных вод поселка;

- КНС-1;

- здание мастерской;

- песколовки 2 шт.;

- распределительная камера первичных отстойников;

- блок емкостей в составе: первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары с кислородом, аэробные минерализаторы;

- производственный корпус;

- хлораторная со складом хлора (на реконструкции);

- водоизмерительный лоток;

- распределительное устройство;

- насосная станция хоз.фекальных стоков;

- камера опорожнения блока емкостей;

- иловые и песковые площадки;

- внутриплощадочные коммуникации и сооружения на них;

- приемная камера.

Технологический процесс очистки производится по следующей схеме (Рис.3)

Рис.3 – Схема технологического процесса очистных сооружений

Сброс точных вод очистных сооружений ООО «Харанорское ЖКХ» производится самотечной канализацией. В 300 м от оз. Хара-Нор сточные воды очистных сооружений сливаются с дренажными водами «Разреза Харанорский»и далее ручьем по поверхности земли сбрасываются непосредственно на береговую линию озера.

Сточные воды являются основным источником микробного загрязнения объектов окружающей среды, в т.ч. поверхностных вод, что является фактором риска распространения возбудителей инфекций. Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды являются наиболее опасными в эпидемическом отношении.

Таблица 5.6.35 – Интенсивность загрязнения сточных вод по микробиологическим показателям

| Вид сточных вод | Микробиологические показатели |
| --- | --- |
|  | Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | Колифаги, БОЕ/100 мл | Вирусы, БОЕ/100 мл | Сальмонеллы, КОЕ/100 мл | Туберкулезная палочка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Хозбытовые сточные воды | 10-10 | 10-10 | До 10 | 10-10 | + |

В соответствии с санитарными правилами по охране поверхностных вод от загрязнения, сточные воды, опасные в эпидемическом отношении, должны подвергаться обеззараживанию.

Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод производится для уничтожения содержащихся в них патогенных микробов и устранения опасности заражения водоема этими микробами при спуске в него очищенных сточных вод.

Для обеззараживания сточной воды на очистных сооружениях применяется гипохлорит натрия или кальция.

Хлорная известь хранится в металлических закрытых бочках. Индикаторами микробиологическими показателями эффективности обеззараживания являются:

- общие колиформные бактерии – характеризуют уровень фекального загрязнения сточных вод и степень вероятности присутствия возбудителей бактериальных кишечных инфекций;

- колифаги - индикаторы вирусного загрязнения хозяйственно-бытовых сточных вод;

Термотолерантные (фекальные) колиформные бактерии – индикаторы микроорганизмов.

Наряду с микробиологическими показателями, контроль по обеззараживанию сточных вод хлором может осуществляться по определению его остаточной концентрации. Концентрация остаточного хлора в воде должна определяться в месте выпуска сточных вод.

Критерии эффективности обеззараживания сточных вод приведены в таблице 5.6.36.

Таблица 5.6.36 – Критерии эффективности обеззараживания сточных вод

| Сточные воды | Микробиологические показатели |
| --- | --- |
|  | Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | Колифаги, БОЕ/100 мл | Термотолерантные н колиформные | Патогенные микроорганизмы | Фекальные стрептококки, (КОЕ 100 мл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Хозбытовые сточные воды | Не более 100 | Не более 100 | Не более 100 | Отсутствие | - |

Зоны санитарной охраны

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Для очистных сооружений механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка и закрытых помещениях санитарно-защитная зона составляет 150 метра. От озера Хара-Нор санитарно-защитная зона установлена – 50 м. Для обозначения санитарно-защитной зоны установлены соответствующие указательные знаки, ограждение отсутствует. Вокруг очистных сооружений санитарно-защитная зона не установлена, очистные сооружения по периметру огорожены забором из колючей проволоки.

2. Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования муниципального района “Борзинский рай-он” Читинской области мероприятий не предусмотрено.

Программой социально-экономического развития городского поселения “Шерловогорское” муниципального района “Борзинский район” Читинской области на 2008-2020 годы предусмотрен ремонт очистных сооружений.

3.Проектные предложения

Требуется строительство канализационных трубопроводов на застраиваемых участках: в южной части п. Шерловая Гора Ду = 200 мм; в северо-восточной части по ул. Дзержинского Ду = 200 мм до существующего канализационного трубопровода Ду = 370 мм; в северо-восточной части по ул. Кошевого Ду = 200 мм до существующего Ду = 320 мм; на востоке центральной части Ду = 200 мм до существующего Ду = 200 мм; по ул. Матросова Ду = 200 мм до существующего Ду = 200 мм и по ул. Геологическая Ду = 200 мм до существующего трубопровода Ду = 200 мм.

В южной и северной частях п. Шерловая 1 строительство канализационных трубопроводов Ду = 200 мм до очистных сооружений.

Со ст. Шерловая предлагается совместное отведение ливневых и канализационных стоков по трубопроводам Ду = 200 и 300 мм. Для перекачки стоков на очистные сооружения п. Шерловая 1 необходимо строительство канализационной насосной станции и напорного трубопровода Ду = 150 мм в две нитки.

Также необходима реконструкция (КОС) п. Шерловая Гора и Шерловая 1. Для повышения качества очистки требуется новое строительство сооружений доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения (УФО). Необходимость хлорирования стоков согласуется с организациями Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Рыбоохраны.

Ливневая канализация

1.Существующее состояние

Ливневой канализации в поселке нет.

2. Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты реги-онального значения, объекты регионального значения и местного значения муници-пального района

Схемой территориального планирования муниципального района “Борзинский рай-он” Читинской области мероприятий не предусмотрено.

Программой социально-экономического развития городского поселения “Шерлово-горское” муниципального района “Борзинский район” Читинской области на 2008-2020 годы мероприятий не предусмотрено.

2.Проектные предложения

Согласно требованиям СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения” черт.1 интенсивность дождя с Читинской области составляет - 70 л/сек с 1 га. В соответствии п.3.2. при интенсивности дождя менее 90 л/сек с 1 га следует рассматривать возможность применения полураздельной системы канализации. Учитывая, что при интенсивных дождях и снеготаянии возникает значительные расходы, которые могут переполнить коллекторы хозбытовой канализации, проектируется отдельно сеть ливневой канализации, не связанной с хозбытовой.

Предусматривается следующая схема: ливневые стоки по коллекторам собираются в районе существующих КОС. Диаметры центральных коллекторов принимаются от 400 до 1 200 мм. Вода собирается в регулирующие резервуары. После окончания дождя насосы в течение суток перекачивают воду из регулирующих резервуаров на КОС.

В связи с этим необходимо строительство трубопроводов и ливневой канализации. В п. Шерловая Гора по ул. Кошевого Ду = 400 мм, по ул. Комсомольская Ду = 500 мм, затем Ду = 600 мм до пересечения со второй веткой ливневой канализации и Ду = 1 200 мм до регулирующих резервуаров. Вторая ветка проходит по ул. Дзержинского Ду = 400 мм до пересечения с ул. Октябрьская и далее по ул. Оловянная Ду = 500 мм до регулирующих резервуаров.

В южной части п. Шерловая 1 строительство трубопроводов Ду = 400 и 600 мм до регулирующих резервуаров, в северной части Ду = 600 и 800 мм.

Для п. Шерловая Гора объем резервуаров 2 000 м3 – 2 шт, для п. Шерловая 1 – 1 500 м3 – 2 шт.

При интенсивных и длительных по времени дождях, часть ливневых вод, при переполнении резервуаров, транспортируется в водоемы без очистки (СНиП 2.04.03-85 предусматривает возможность сброса 30% ливневых стоков без очистки).

Инженерная подготовка территории

- Существующее состояние

Шерловогорское городское поселение расположено на территории со сложным рельефом. Восточная часть поселения занимает территорию с горным рельефом с вершинами, имеющими отметки выше 1000 м. Перепад высот здесь достигает 250 м. Южная часть занимает равнинную поверхность с отметками высот 650–680 м. Поселки Шерловая гора и Шерловая 1 занимают территорию предгорий.

По инженерно-геологическим условиям территория Шерловогорского городского поселения имеет следующие неблагоприятные факторы:

- наличие мест с высоким уровнем грунтовых вод, заболоченностей;

- наличие нарушенных территорий;

- затопление строений, находящихся у подножий гор в результате ливневых стоков со склоновых поверхностей;

- отсутствие ливневой канализации и организованного поверхностного стока.

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- осушение заболоченных участков;

- строительство нагорных перехватывающих канав;

- рекультивация нарушенных территорий;

- организация отвода поверхностных вод.

2. Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района в соответствии с документами планирования развития территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Борзинского района

Схемой территориального планирования Борзинского района мероприятия не предусматривались.

3. Проектные предложения

На территории Шерловогорского городского поселения в местах с высоким уровнем грунтовых вод и тенденцией к заболачиванию проложены открытые каналы. Головной канал проходит от станции Шахтерской вдоль железнодорожного полотна и выходит к озеру Хара-Нор. В районе оз. Провал также проложена сеть каналов с промежуточным сбросом в озеро. В засушливые годы каналы пересыхают. Общая протяженность существующих каналов составляет 15,4 км.

Территория, расположенная между п. Шерловая 1 и промышленной зоной, также подвержена подтоплению. Проектом предлагается по руслу существующего пересыхающего ручья проложить открытые каналы с примыканием к существующему головному каналу с последующим сбросом в оз. Хара-Нор. Поперечное сечение канала принимается трапецеидальным с укреплением откосов посевом трав. Строительство каналов предусматривается на расчетный срок, протяженность составит 9,5 км.

Строительство нагорных канав

В п. Шерловая Гора застройка, расположенная у подножий гор в северной части, во время ливневых дождей подвергается затоплению потоками воды со стороны горных склонов.

Проектом предлагается строительство нагорных канав, перехватывающих ливневые стоки. Строительство канав предусматривается на расчетный срок. Общая протяженность составляет 1 км. Сечение канавы должно быть достаточным для пропуска ливневых вод 1%-ной обеспеченности. Выпуск из нагорных канав осуществляется частично в р. Заводской (по границе водораздела), частично в систему ливневой канализации. Откосы и дно канав укрепляются камнем.

Рекультивация нарушенных территорий

В районе п. Шерловая 1 и поселка при железнодорожной станции Шерловая имеются территории несанкционированных свалок. Проектом предусматривается рекультивация этих территорий, которая включает в себя мероприятия по расчистке площадок, планировке, уплотнению грунта с последующей отсыпкой слоя плодородной почвы и посадками зеленых насаждений. Рекультивация предусматривается на расчетный срок генплана, площадь рекультивируемых территорий составляет 495 тыс. м2.

На территории п. Шерловая 1 в районе оз. Провал имеются несколько отработанных карьеров. Генеральным планом на месте этих карьеров предлагается размещение рекреационных зон. Проектом инженерной подготовки предусматривается проведение мероприятий по рекультивации карьеров, которые включают следующие виды работ: полная или частичная засыпка с послойным уплотнением, вертикальная планировка с организацией поверхностного стока, укрепление рекультивируемых участков одерновкой, посевом трав, кустарниковой и древесной растительностью.

Работы по рекультивации предусматриваются на расчетный срок объемом 280 тыс. м(.

Организация отвода поверхностных вод

Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами и устройствами и последующего отведения на очистные сооружения.

Проектом предусматривается устройство ливневой канализации закрытого типа. Поверхностные стоки по лоткам проезжей части дорог поступают через дождеприемники в сеть ливневой канализации и коллекторами отводятся на очистные сооружения.

Санитарная очистка

1. Существующие объекты

Ежегодно на территории городского поселения Шерловогорское образуется 14,68 тыс. м3 ТБО. Объем ТБО складывается из нескольких потоков:

- от жилого фонда;

- от торговых организаций, различных предприятий и учреждений.

По видам, образующиеся отходы, можно разделить следующим образом: ТБО, уличный смёт, ветки, негабаритные отходы. Преобладающая часть ТБО складируется на полигоне, расположенном в 800 м в юго-западном направлении от границ застройки пос. Шерловая Гора. На полигоне ведутся приём ТБО, складирование в траншеи с последующим уплотнением бульдозером. Площадь территории полигона составляет – 11,4 га. Часть ТБО, в основном из частного сектора, попадает на несанкционированные свалки. Площадь территории несанкционированных свалок составляет ориентировочно - 2,8 га. Сбором и доставкой отходов на полигон занимаются два предприятия: МУП «Эксплуатационник- ремонтник» и ООО «Харанорское ЖКХ». Сбор и удаление отходов ведётся по системе непосредственного сбора ТБО жилого сектора мусоровозным транспортом по графику на договорной основе. На сегодняшний день наболевшей проблемой является удаление отходов из частного сектора, где не хотят заключать договора на вывоз ТБО, в итоге образуются несанкционированные свалки мусора. Механизированной уборки автодорог и улиц нет.

По состоянию на 01.01.2009г. на сборе и вывозе ТБО задействовано 17 единиц спецавтотранспорта различных марок (МУП «Эксплуатационник – ремонтник» - 8 ед., ООО «Харанорский ЖКХ» - 9ед.).

Таблица 2.5.18 - Перечень уборочных машин и механизмов.

| Наименование | Тип, марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МУП «Эксплуатационник-ремонтник» |
| Бульдозер | ДЗ-32 | 1 |
| КАМАЗ-самосвал | ХТЗ 55111 ОМ | 1 |
| ЗИЛ – 530 | АО | 1 |
| Трактор | Т- 150 К | 1 |
| ГАЗ (мусоровоз) 53 | КО 5038 | 1 |
| Автопогрузчик |  | 1 |
| Автомобиль-мусоровоз | ГАЗ 53-А | 1 |
| Экскаватор | ЭО-2621 |  |
| ООО «Харанорское ЖКХ» |
| Мусоровоз А 686 | ЗИЛ 4333-60 | 1 |
| Мусоровоз А691 | САЗ 3507-01 | 1 |
| Автомашина ассенизационная ГАЗ | КО-503 | 1 |
| Автомашина ассенизационная КАМАЗ | КО-505 | 1 |
| Водовоз | ЗИЛ-130 | 1 |
| Грузовик | ЗИЛ-130 | 1 |
| Погрузчик |  | 1 |
| Экскаватор | ЭО-262Р | 1 |
| Трактор | ЗТМ-60 | 1 |

Базы уборочных машин располагаются на площадках предприятий, занимающихся санитарной очисткой территории.

Сбор жидких бытовых отходов в неканализованной части жилого сектора Шерловогорского городского поселения происходит в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизационным транспортом на очистные сооружения.

Кроме полигона ТБО на рассматриваемой территории размещаются два полигона промотходов, шламонакопитель Шерловогорской ТЭЦ и хвостохранилище закрытого ГОКа.

Для обеззараживания трупов животных имеются два скотомогильника. Скотомогильник «Сибирская язва», располагается в районе садоводства «Металлург» , S тер. = 0,014 га. Скотомогильник общего захоронения скота расположен в 1,7 км северо-западнее п. Шерловая гора, Sтер.=0,14 га.

Вблизи южной окраины п. Шерловая гора расположено действующее кладбище, Sтер.=9.2 га. Небольшое закрытое кладбище существует в районе ст. Шерловая.

2. Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района в соответствии с документами планирования развития территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Забайкальского края

Схемой территориального планирования Забайкальского края строительства новых и реконструкции существующих объектов санитарной очистки территории не предусматривается.

3.  Проектное предложение

В связи с проектируемым жилищным строительством, расширением и строительством объектов общественного назначения, предполагается увеличение объёмов ТБО (из расчёта 1,1 м куб. на чел. в год) и ориентировочно составит 16,8 тыс. м куб. на I очередь и 18,9 тыс. м3 на расчётный срок.

Организация работ по очистке территории предусматривается планово-регулярная от всех жилых и общественных зданий независимо от степени их благоустройства. Сбор бытовых отходов производится в соответствии с санитарными требованиями. Для сбора и удаления ТБО предусматривается применение системы несменяемых сборников, позволяющих наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и предохранять почву от загрязнения отбросами. Контейнеры ёмкостью 0,75 м3 устанавливаются на специально оборудованных площадках, имеющих твёрдое покрытие на уровне с землёй. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений и т.п. на расстояние не менее 20 м. но не более 100 м, примыкать непосредственно к сквозным проездам, что обеспечивает лёгкий доступ к ним как жильцов, так и мусоровозного транспорта. Ориентировочная потребность в контейнерах на расчётный срок составит 80 шт. ёмк. 0.75 м3. (74 шт. для объектов жилого фонда и 14 шт. для объектов общественного назначения).

Таблица 5.6.38

| Планировочные районы | Население тыс. чел. | Нормы накопления ТБО м3 | Объём образования ТБО м3 | Потребность в контейнерах шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Шерловая Гора | 7,4 | 1,1 | 8140 | 38 |
| Шерловая 1 | 6,6 | 1,1 | 7260 | 34 |
| ст. Шерловая | 0,3 | 1,1 | 330 | 1 |
| Вершина | 0,2 | 1,1 | 220 | 1 |
| Всего | 14,5 |  | 15950 | 74 |

Сбор, транспортировка и утилизация ТБО на полигоне осуществляется силами  МУП «Эксплуатационник-ремонтник» и ООО «Харанорское ЖКХ». Вывоз отходов намечается специализированным мусоровозным транспортом. Существующий парк машин полностью удовлетворяет потребность в спецавтотранспорте, необходимом, для своевременного удаления бытовых отходов с территории поселения. Складирование ТБО предполагается на существующем полигоне с необходимой его реконструкцией и обустройством в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. Кроме того на 1 очередь проекта генплана предусматривается размещение нового полигона. Площадка под размещение полигона расположена в 3.5 км в северо-западном направлении от границ застройки посёлка. Площадь территории полигона 1,4 га. Все несанкционированные свалки на перспективу подлежат ликвидации. Очистка территории от жидких стоков (ЖБО) не канализованной застройки предусматривается путём вывоза нечистот ассенизационным транспортом и сбросом через сливную станцию на очистные сооружения. Обезвреживание трупов животных предусматривается на существующем скотомогильнике.

Для обезвреживания больничных и других специфичных отходов лечебных учреждений следует предусмотреть на территории ЛПУ размещение малогабаритной установки – инсенератора серии ИН-50(Мед.) для термического уничтожения  медицинских отходов класса Б и В (рискованные и опасные отходы).

В связи с недостатком земель для захоронения на территории существующего кладбища, на 1 очередь проекта предусматривается его расширение на 4.6 га. Кроме того предусматривается обустройство нового кладбища в этом же районе S= 2,5 га, в юго-восточном направлении от границ застройки посёлка.

Раздел 6 Оценка влияния объектов на комплексное развитие        территории поселения

6.1 Экологическое состояние окружающей среды

6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов

На территории городского поселения «Шерловогорское» имеется ряд действующих промышленных и коммунально-складских объектов. В их числе:

- ОАО «Разрез Харанорский».

- Шерловогорская ТЭЦ;

- МУП «Эксппуатационник-ремонтник»;

- складская база «Азия-импорт»;

- шламоотстойник Шерловогорской ТЭЦ;

- очистные сооружения пос. Шерловая-1;

- подстанция Южных электрических сетей;

- ООО «Харанорское ЖКХ»;

- малые предприятия (ООО «Хлебушко», СТО, АЗС).

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха поселка дают два предприятия: Шерловогорская ТЭЦ и ОАО «Разрез Харанорский».

Тепловая мощность Шерловогорской ТЭЦ составляет 35,0 Гкал, топливо – уголь.

Харанорский разрез является крупным добытчиком бурового угля.

Предприятия-загрязнители ежегодно сдают отчет по форме 2-ТП (воздух), в котором указывается количество выбрасываемых загрязняющих веществ.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу из формы 2ТП-(воздух) за 2008 год для Шерловогорской ТЭЦ приведены в таблице 6.2, для ОАО «Разрез Харанорский» – в таблице 6.3.

Перечень предприятий, расположенных на территории Шерловогорского поселения, представлен в таблице 6.1.

Для источников, оказывающих негативное влияние на атмосферный воздух различного вида деятельности, представленные в таблице 6.1, установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями).

Таблица 6.1 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения Шерловогорского муниципального образования

| Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Численность работающих (чел.) | Площадь занимаемой территории (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОАО «Разрез Харанорский» | Горнодобывающая | 1130 | 3693 |
| Шерловогорская ТЭЦ | Теплоэнергетика | 201 | 7,9 |
| Площадка обогатительной фабрики бывшего Шерловогорского ГОКА | Горнодобывающая |  | 12 |
| ИП (складская база) «Азия импорт» | Склады | - | 3,9 |
| МУП «Эксплуатационник–ремонтник» -площадка №1 -площадка №2 | Коммунальное хозяйство | 92 | 4,1 |
| База Шерловогорской методической экспедиции | Горнодобывающая | - | 0,5 |
| ОАО «Разрез Харанорский» (площадка бывшего завода ЖБК) |  | - | 3,2 |
| Очистные сооружения пос. Шерловая Гора | Коммунальное хозяйство |  | 3,5 |
| СТО (площадка бывшей базы артели «Топаз») | Обслуживание автотранспорта | - | 4,0 |
| Шерловогорский ССК |  |  | 24,06 |
| Гараж Шерловогорской а/к ТСО «Забайкалстрой» |  |  | 1,6 |
| База ОТ ТОО ПМК-2 |  |  | 0,35 |
| База Шерловогорской ПМК |  |  | 2,03 |
| База ТОО «Аргунь» |  |  | 2,7 |
| ПМК-2 ПАКО «Забайкалстрой» |  |  | 5,7 |
| ТОО «Забайкалье» |  |  | 0,6 |
| Шерловогорская мехколонна № 78 ОАО «Забайкалсельэлектросеть-строй» |  |  | 4,1 |
| Площадка бывшего кирзавода |  | - | 2,1 |
| ООО «Хлебушко» | Пищевая | 23 | 0,5 |
| База ООО Харанорское ЖКХ (площадка бывшей базы геологоразведочной партии) | Коммунальное хозяйство | 90 | 2,2 |
| Площадка временного хранения транспорта (Площадка бывшей пилорамы) | Транспорт | - | 3,3 |
| Очистные сооружения пос. Шерловая-1 | Водоотведение | - | 1,9 |
| Шламоотстойник Шерловогорской ТЭЦ |  | - | 14,2 |
| АЗС | Обслуживание автотранспорта | - |  |
| Склады ВМ |  |  | 160 |
| Склады ГСМ |  |  | 44 |
| АО «Аквамарин» ( отвод) | Горнодобывающая |  | 17,5 |
| Хвостохранилище Шерловогорского ГОКА | Горнодобывающая |  | 28 |

Таблица 6.2 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Шерловогорской ТЭЦ

| Загрязняющие вещества | Выброс без очистки, т/год | Поставлено на очистку, т/год | Уловлено и обезврежено, т/год | Выброс в атмосферу, т/год | Выброс за предыдущий год, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 321,0219779 | 8849,820 | 7230,30 | 1940,5419779 | 1387,4708273 |
| В том числе: твердые | 0,3435435 | 8849,820 | 7230,30 | 1619,8635435 | 1203,3546337 |
| газообразные и жидкие | 320,6784344 | - | - | 320,6784344 | 184,1161936 |
| из них: диоксид серы | 133,6490 | - | - | 133,6490 | 57,50530 |
| оксид углерода | 60,9090 | - | - | 60,9090 | 18,518859 |
| диоксид азота | 125,479286 | - | - | 125,479286 | 107,53030 |
| углеводороды без ЛОС | 0,11110 | - | - | 0,11110 | 0,0240 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0,5294298 | - | - | 0,5294298 | 0,5371160 |
| Прочие газообразные и жидкие | 0,0006186 | - | - | 0,0006186 | 0,0006186 |

Таблица 6.3 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу «Разреза Харанорский»

| Загрязняющие вещества | Выброс без очистки, т/год | Поставлено на очистку, т/год | Уловлено и обезврежено, т/год | Выброс в атмосферу, т/год | Выброс за предыдущий год, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 587,6672990 | 314,5744478 | 238,8777082 | 663,3640386 | 707,0466604 |
| В том числе: твердые | 276,71380 | 314,5744478 | 238,8777082 | 352,4105396 | 317,9480731 |
| газообразные и жидкие | 310,9534990 | - | - | 310,9534990 | 389,0985873 |
| из них: диоксид серы | 55,09960 | - | - | 55,09960 | 67,000880 |
| оксид углерода | 149,64920 | - | - | 149,64920 | 188,4342485 |
| диоксид азота | 88,0732324 | - | - | 88,0732324 | 109,002394 |
| углеводороды без ЛОС | 0,0000715 | - | - | 0,0000715 | 0,0000898 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 18,1144271 | - | - | 18,1144271 | 24,6603720 |
| Прочие газообразные и жидкие | 0,0169680 | - | - | 0,0169680 | 0,0006030 |

Суммарные выбросы загрязняющих веществ приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.4 - Выбросы в атмосферу специфических веществ в целом по ГП

| Код вещества | Загрязняющее вещество | Выбросы загрязняющих веществ, т/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «Разрез Харанорский» | Шерловогорская ТЭЦ | Всего |
| 0123 | Железо и его соединения | 0,3112400 | 0,1264470 | 0,437687 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,0114228 | 0,0013717 | 0,0127945 |
| 0150 | Гидроксид натрия | 0,0000084 | - | 0,0000084 |
| 0166 | Сульфат никеля | 0,0002780 | - | 0,000278 |
| 0168 | Оксид олова | 0,0000050 | - | 0,000005 |
| 0184 | Свинец и его соединения | 0,0000480 | - | 0,000048 |
| 0203 | Оксид хрома | 0,0000940 | - | 0,000094 |
| 0301 | Диоксид азота | 71,696500 | 100,42700 | 172,1235 |
| 0304 | Оксид азота | 10,682800 | 16,342000 | 27,0248 |
| 0322 | Серная кислота | 0,0000110 | 0,0001007 | 0,0001117 |
| 0323 | Диоксид кремния аморфный | 0,0030000 | - | 0,003 |
| 0328 | Сажа | 39,854340 | 79,649000 | 119,50334 |
| 0330 | Диоксид серы | 55,099600 | 133,64900 | 188,7486 |
| 0333 | Сероводород | 0,0005500 | 0,0000020 | 0,000552 |
| 0337 | Оксид углерода | 149,64920 | 60,909000 | 210,5582 |
| 0342 | Фтористый водород | 0,0059990 | 0,0005159 | 0,0065149 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 0,0080575 | - | 0,0080575 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0096600 | 0,3840000 | 0,39366 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0378000 | 0,0936000 | 0,1314 |
| 0501 | Амилены (смесь изомеров) | 0,0053600 | - | 0,00536 |
| 0602 | Бензол | 0,0049600 | 0,0102000 | 0,01516 |
| 0616 | Ксилол | 0,0003100 | 0,0007600 | 0,00107 |
| 0621 | Толуол | 0,0030900 | 0,0073800 | 0,01047 |
| 0627 | Этилбензол | 0,0001071 | 0,0002500 | 0,0003571 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,0000326 | 0,1111000 | 0,1111326 |
| 2704 | Бензин нефтяной | 0,0518000 | 0,0123386 | 0,0641386 |
| 2732 | Керосин | 17,769000 | 0,0066000 | 17,7756 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0000389 | - | 0,0000389 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,2023400 | 0,0139560 | 0,216296 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 163,71600 | - | 163,716 |
| 2904 | Мазутная зола | - | 0,0088498 | 0,0088498 |
| 2908 | Пыль неорганическая содержание SiO2>20% до 70% | - | 0,0002150 | 0,000215 |
| 2909 | Пыль неорганическая содержание SiO2<20% | 15,752000 | 0,1726400 | 15,92464 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,0762000 | 0,0340200 | 0,11022 |
| 3714 | Зола углей содержание SiO2>20% до 70% | 37,208500 | 1449,7700 | 1486,9785 |

По информации, полученной от администрации ОАО «Разрез Харанорский», размеры СЗЗ Харанорского разреза различны по направлениям, и варьирует от 300 м до 1000 м. Жилая зона не попадает в СЗЗ разреза.

Для определения размера санитарно-защитной зоны Шерловогорской ТЭЦ необходима разработка проекта организации СЗЗ.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха также являются автомобильный и железнодорожный транспорт, небольшие котельные предприятий и печное отопление частного сектора.

Протяженность дорог в черте городского поселения – 52,3 км, в том числе улиц – 47,5 км. Протяженность улиц с твердым покрытием – 20,6 км, из них с асфальтовым покрытием – 13,2 км.

Через городское поселение (станции Шерловая)  проходит железнодорожная линия на тепловозной тяге Карымская – Борзя. Оценить вклад автомобильного и железнодорожного транспорта в загрязнение атмосферы не представляется возможным из-за отсутствия необходимых данных: интенсивности движения, состава транспортного потока, состояния дорожного покрытия и др.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Поселок Шерловая Гора расположен в 26,3 км от районного центра г. Борзя и 360 км от краевого центра г. Чита, поэтому воздействие выбросов загрязняющих веществ промышленно развитых населенных пунктов будет незначительным.

В настоящее время стационарный пост регулярного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городском поселении отсутствует.

По данным ГУ «Читинский ЦГМС-Р» фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе пос. Шерловая Гора, рассчитанные в соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013 гг.» следует принять следующими:

- взвешенные вещества (пыль) – 0,190 мг/м3;

- диоксид серы – 0,024 мг/м3;

- оксид углерода – 2,2 мг/м3;

- диоксид азота – 0,066 мг/м3.

Из представленных данных следует, что фоновые концентрации по всем загрязняющим веществам ниже предельно допустимых значений. По взвешенным веществам фон составляет 33 % от ПДК, по диоксиду серы – около 5 % от ПДК, по оксиду углерода – 44 % от ПДК; по диоксиду азота – 33 % от ПДК.

Анализируя фоновые концентрации можно заключить, что обстановка в поселке по уровню загрязнения атмосферного воздуха вполне благоприятная.

Однако, в случае наращивания мощности производства действующих предприятий и образования новых производств, возможно ухудшение качества атмосферного воздуха.

- мониторинг качества атмосферного воздуха;

- планомерное уменьшение выбросов загрязняющих веществ на источниках теплоснабжения с переходом на альтернативные виды топлива (мазут, газ);

- оценить влияние передвижных источников вредных выбросов в загрязнение атмосферы.

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

- осуществлять надзор и контроль за организацией и благоустройством СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- активизировать деятельность по разработке, санитарно-эпидемиологической экспертизе проектов и обоснованию, установлению границ санитарно-защитных зон вокруг предприятий и переселению из них населения.

- установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями).

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.1 реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Шерловогорского поселения Борзинского района.

6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов

Территория городского поселения «Шерловогорское» расположена в границах муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края в междуречье рек Борзя и Онон и удалена от них на расстояние 8 км от р. Борзя и 15 км от р. Онон.

На территории поселения производится добыча бурого угля на разрезе «Харанорский», ранее действовал Шерловогорский горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению оловянной руды. Основные водные объекты городского поселения «Шерловогорское» представлены озерами предположительно техногенного происхождения, которые образовались в результате отработки рудников и разрезов полезных ископаемых. Наиболее крупным озером является оз. Харанор, расположенное в степной равнине у подошвы хребта Адун-Челона, площадь его достигает 1 377 га. Вода в озере горько-соленого вкуса. В настоящее время озеро служит приемником всех сточных вод поселения.

Интенсивность загрязнения сточных вод по микробиологическим показателям представлена в таблице 6.5.

Таблица 6.5

| Вид сточных вод | Микробиологические показатели |
| --- | --- |
|  | Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | Колифаги. БОЕ/100 мл | Вирусы, БОЕ/100 мл | Сальмонеллы, КОЕ/100 мл | Туберкулезная палочка |
| Хозбытовые сточные воды | 10-10 | 10-10 | До 10 | 10-10 | + |

В соответствии с санитарными правилами по охране поверхностных вод от загрязнения, сточные воды, опасные в эпидемическом отношении, должны подвергаться обеззараживанию.

Качество воды озера, определенное методом комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по данным химического анализа проб воды относят к 5 классу качества и оценивают как «экстремально грязные». Так как в озере присутствуют хлориды, органические вещества по величине ХПК превышающие критические показатели, органические вещества, превышающие критические показатели по БПК5, фосфаты, железо, медь, цинк, нефтепродукты, фториды -  девять критических показателей. В таком состоянии водный объект может служить объектом вредных выделений, как в атмосферу, так и проникновения в почвы.

Озера Холво с водной поверхностью 37 га, Провал (10 га) и группа озер, расположенных с восточной стороны поселка Шерловая 1 общей площадью 3,9 га, - преимущественно соленые и на данный момент детально не изучены. Из п. Вершина вытекает ручей Заводской, протекает по территории поселения на протяжении более 10 км, образуя на своем пути небольшие водохранилища и запруды, и впадает в озеро Харанор. Воды ручья не изучены.

На территории в границах поселения заболачиванию подвержены участки шахтных выработок угольной промышленности, карьеров и отвалов открытых горных разработок, другие земли, нарушенные горными работами. Подземные воды, заполняющие выработки, застаиваются и превращаются в болота со свойственной им растительностью.

Здесь выделяются горы, плоские возвышенности с волнисто-равнинными пологими водоразделами, пади, ложбины и понижения. Абсолютные высоты местности изменяются от 653 в южной части до 1013 м в северной части района.

На территории городского поселения «Шерловогорское» имеется два участка с подсчитанными запасами подземных вод хорошего качества. Участок Центральный в 4 км на ВСВ от поселения и участок Восточный в 5,3 км на ВЮВ.

Месторождений подземных минеральных вод на территории городского поселения «Шерловогорское» не обнаружено.

Для обеспечения поселения водой разведаны и лицензированы 13 скважин с пресной водой. В настоящее время используются 4 артезианские скважины, которые полностью обеспечивают потребление в питьевой воде и в воде для хозяйственных нужд.

Холодная вода добывается из 2-х артезианских скважин Харанорского водозабора, расположенного в 10 км юго-западнее ст. Шерловая и 2-х артезианских скважин «Северного водовода», расположенных на расстоянии 2 км севернее ст. Шерловая. На каждом водозаборе имеется по одной резервной скважине. Вода расходуется на питьевые и технологические нужды.

Качественные показатели воды такие как,

- цветность – 15; сухой остаток – 220 мг/дм³;

- мутность – 0,12 мг/дм³; общая жесткость – 3,1 мг/дм³;

- хлориды – 11,3 мг/дм³; азот нитраты – 0,04 мг/дм³;

- железо – 0,18 мг/дм³; сульфаты – 76,8 мг/дм³;

- молибден – 0,03 мг/дм³; медь – 0,07 мг/дм³;

- фтор – 0,85 мг/дм³; полифосфат – 0,11 мг/дм³;

- кальций – 18,03 мг/дм³; магний – 10,9 мг/дм³ с отсутствием запаха, что говорит о том, что она соответствует оптимальным требованиям питьевого качества в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-21.

Использование подземных вод, имеющих стабильное гидрохимическое состояние и не подверженных промышленному загрязнению, положительно сказывается  на состоянии здоровья проживающего населения.

Поверхностный водоем оз. Харанор, в южной части территории является приемником сточных вод и расположено ниже по рельефу артезианских скважин, отрицательного влияния на подземные воды не оказывает, однако качество воды в озере отнесено по данным Читинского ЦГМС-Р к экстремально грязным, что говорит о том что этому озеру необходимо применить другой статус, например как отстойников сточных вод с соответствующим обустройством.

Источниками загрязнения подземных вод могут быть не санкционированные свалки, вблизи источников водозаборов, несоблюдение зон санитарной охраны мест водозаборов и режима хозяйственной деятельности в них.

Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников

На территории Шерловогорского поселения расположены несколько скважин водоснабжения:

- ул. Гастелло,1;

- ул. Линейная,36;

- м/р - II, 9А;

- ул. Степная,2Б;

- ул. Учанина,3Б.

Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, захват которых осуществляется путем устройства и специального оборудования водозаборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и индивидуального пользования.

С этих позиций, место расположения водозаборных сооружений следует располагать по требованиям СанПиН на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

И что важно, водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации, а также ближе 30 м от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству и оборудованию наиболее распространенных водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения, к которым относятся шахтные и трубчатые колодцы. Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, а трубчатые (скважины) – из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине – до 8 м (мелкие) и до 100 м и более (глубокие).

Оголовок (надземная часть колодца) шахтного колодца должен быть не менее чем на 0,7 – 0,8 м выше поверхности земли, а трубчатого колодца – на 0,8 – 1,0 м над поверхностью земли.

По периметру оголовка любого вида колодца, должен быть сделан «Замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной  глины или жирного суглинка глубиной 2 м и шириной 1 м, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устанавливается скамья для ведер.

Чистка колодца, согласно требований СанПиН 2.1.4.1175-02, должна проводиться не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления с последующей дезинфекцией водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующей их промывкой.

В радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

В целом, правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды нецентрализованного водоснабжения.

Выводы:

Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников в поселении, являются:

- источниками загрязнения водных объектов являются организованные канализационные стоки и неорганизованные поверхностные ливневые стоки со всего водосбора территории поселка, а также грунтовые воды промышленных площадок, коммунально–складских объектов и т.п;

Причинами загрязнения являются:

- отсутствие контроля загрязнения грунтовых вод на промышленных и коммунально–складских объектах;

- отсутствие очистки дождевых и талых вод с территории поселка;

- отсутствие промышленно-ливневой канализации на промпредприятиях и коммунально–складских объектах;

- питьевая вода из подземных источников имеет качество соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и пригодна для использования населением;

- требуется соблюдать режим пользования артезианских скважин и осуществлять периодический контроль качества подземных вод, используя резервные скважины.

Рекомендации:

Для улучшения водоснабжения территории поселения необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. К первоочередным мероприятиям по степени важности и затратности можно отнести следующие:

- установить зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса РФ № 93-ФЗ от 25.06.2012 г;

- принять во внимание пункт 15 и 16 статьи 65 Водного кодекса РФ № 93-ФЗ от 25.06.2012 г;

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.2 реализация проекта окажет положительное влияние на поверхностные и подземные воды, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Шерловогорского муниципального образования Борзинского района.

6.1.3 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

1. Электромагнитное загрязнение

Источники электромагнитного излучения

Суммарная напряженность электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, по сравнению с естественным фоном, с каждым годом увеличивается за счет роста числа источников – независимых станций радио и телевидения, увеличения числа персональных компьютеров и другой офисной техники, внедрения разнообразных систем мобильной связи (сотовой телефонной, транковой, спутниковой, радиорелейной) с различными частотными диапазонами, расширения сети воздушных линий электропередач. В связи с этим возрастает и влияние ЭМП на организм человека, что может проявляться в функциональных изменениях нервной и сердечно–сосудистой систем, угнетении иммунитета.

Источниками электромагнитных полей в поселении могут являться центры телевидения (телеретранслятор), мобильной связи, системы радионавигационной и сотовой телефонной связи, высоковольтные линии электропередач (ЛЭП).

По территории поселения через жилой массив проходят линии электропередач напряжением 35, 110 и 220 кВ.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ЛЭП, устанавливаются санитарные разрывы, размеры которых по обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов при напряжении 35, 110, 220 кВ составляют соответственно 15, 20 и 25 м, что в натуре выдержано не повсеместно.

Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи согласно ГОСТ 12.1.051-90 устанавливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1 м от крайних кабелей.

На территории городского поселения «Шерловогорское» электроснабжение осуществляется от центров питания: ПС «Шерловогорская» 220/110/10 кВ, ТЭЦ 110/35/6 кВ, ПС «Поселковая» 35/6 кВ, ПС «Шерловская в/ч» 35/6 кВ, ПС «Центральная» 110/35 кВ, ПС «Карьерная» 36/6 кВ, ПС «Карьерная-2» 36/6 кВ, ПС «Карьерная-3» 35/6 кВ.

Информация о замерах напряженности электрического поля вокруг подстанций отсутствует.

На территории поселения нет объектов, которые могут служить источником электромагнитных полей. Замеры электромагнитных полей на территории не проводились.

Базовые станции сотовых телефонов проходят при сдаче в эксплуатацию экспертизу по соблюдению зоны ограничения застройки.

Выводы:

Воздушные линии электропередачи напряжением 35, 110, 220 кВ не окажут электромагнитного воздействия на здоровье населения муниципального образования, из-за значительного расстояния до жилой застройки.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля от воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ на территории Шерловогорского поселения следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (в ред. постановления правительства РФ от 05.06.2013 № 476).

Необходимо отметить, что при соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984 г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

2. Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Источники шумового загрязнения

Причиной шума в населенных пунктах могут служить предприятия различных отраслей промышленности, но основным источником шума является транспорт. Его доля составляет до 80 % общего фонового шума, передающегося через атмосферу.

Источниками шумового загрязнения на селитебной территории поселения являются автомобильный и железнодорожный транспорт.

Железнодорожная ветка Чита-Забайкальск проходит с восточной стороны п. Шерловая 1, и с юго-восточной стороны от нее имеется ст. Шерловая с малоэтажной, в значительной степени изношенной, усадебной  застройкой.

Железная дорога удалена от одноэтажной жилой застройки на расстояние не менее 100 м. Уровни звука от проходящих поездов при скорости 50 – 60 км/час составляют 90 – 95 дБА., что естественно превышает гигиенические нормы. Для снижения шума движения поездов необходимо предусмотреть вдоль железной дороги загущенные лесополосы из смешанных деревьев, шириной не менее 25 м, которые позволят снизить уровень шума до требуемых нормативов.

Параллельно железной дороге проходит и автомобильная дорога А-166 «Чита-Забайкальск» Транзитный транспортный поток проходит по ст. Шерловая. Уровень шумового воздействия на территории жилья, расположенного ближе 100 м. превышает допустимые величины воздействия для населенных мест 55 дБА в дневное время и 45 дБА – в ночное. Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в т.ч. железнодорожного, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА в дневное время и 45 дБА– в ночное.

Расстояние от бровки земляного полотна внутренних автомобильных дорог поселения до жилой застройки следует принимать не менее 50 м (СНиП 2.05.02–85). Для защиты жилья от шума и выхлопных газов следует предусматривать вдоль дороги полосу лесонасаждений шириной не менее 10 м, либо устройство шумозащитных экранов.

В существующих условиях защитная зона железной дороги озеленена слабо. Шумовая карта для поселения не разрабатывалась. Измерения шума в районе жилой застройки, прилегающей к автодорогам и железной дороге, не проводились. Отсутствие вдоль автомобильных дорог полос зеленых насаждений, способствует свободному распространению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, оказывает акустический дискомфорт на население.

Практически все жилые дома, которые расположены вдоль улиц и дорог, по которым предусмотрено движение автомобильного транспорта с интенсивностью более 10 авт./час, находятся в зоне акустического дискомфорта.

Неблагоприятно действуют на людей и вибрационные нагрузки. Колебания частотой менее 20 Гц могут явиться причиной сердечных приступов, провоцировать явление резонанса системы кровообращения, вызывать ощущение усталости, головокружения, нарушение зрения. Источником вибрации служит транспорт, особенно рельсовый. Железнодорожные составы оказывают вибрационное воздействие в радиусе 50–70 м от путей, однако на проживающее население вибрационное воздействие железнодорожного транспорта не оказывает, ввиду достаточного удаления его от железнодорожных путей.

Кроме того, население может испытывать неблагоприятное влияние шума и вибрации в случаях нарушения правил расположения и монтажа холодильного и технологического оборудования предприятий торговли и общественного питания, которые встроены в жилые здания.

Для борьбы с шумом эффективно строительство шумозащитных экранов, и посадок деревьев, снижающих уровень шума. При невозможности использования таких мер наиболее приемлемыми решениями является снижение потока транспортных средств, особенно грузовых, снижение собственных шумов транспортных средств, применение в зданиях, выходящих на наиболее оживленные улицы, шумопоглощающих материалов, применение в них стеклопакетов.

Выводы:

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты жилой застройки населенных пунктов от шума железнодорожного транспорта и выхлопных газов автотранспорта со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м и отделять жилую застройку от железной дороги санитарно-защитной зоной не менее 100 м в границах населенных пунктов, считая от оси крайнего железнодорожного пути (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

3. Радиационное загрязнение

Источники радиационного загрязнения

Радиационная обстановка на территории поселения обусловлена естественной радиоактивностью. Содержание естественных радионуклидов в природных средах варьирует в широких пределах.

Основным источником радиоактивного загрязнения атмосферы являются естественные радионуклиды: уран, радий, торий и продукты их распада. Кроме того, в приземную атмосферу постоянно поступают естественные радионуклиды, образующиеся в воздухе под воздействием космических лучей.

Установлено, что на загрязнение приземной атмосферы оказывает деятельность тепловых электростанций, в том числе золо- и шлакоотвалы, выбросы местных котельных, домовых печей. Такое загрязнение носит в основном локальный характер и распространяется  в пределах объектов–загрязнителей.

В настоящее время не выявлено загрязнение природных компонентов окружающей среды радионуклидами техногенного происхождения выше фоновых значений и радиационно–гигиенических нормативов.

Вклад техногенных радионуклидов в мощность экспозиционной дозы внешнего гамма–излучения менее одного мкР/ч.

Исследование проб местных строительных материалов по удельной активности радионуклидов показало, что они относятся к первому классу. Следовательно, по своему радиационному качеству материалы могут использоваться без ограничений.

Природные источники ионизирующего излучения вносят основной (72,6 %) вклад в коллективную годовую эффективную дозу облучения населения, 27,1 % вносят медицинские рентгенорадиологические процедуры: флюорография, рентгенография, рентгеноскопия, радионуклидные методы диагностики, компьютерная томография.

Отмечается возрастание по годам среднегодовой дозы медицинского облучения на одного человека, что  связано с более широким использованием рентгенорадиологической аппаратуры и привлечением все новых радиодиагностических методов исследования. Вместе с тем среднегодовая доза медицинского облучения на одного жителя находится на уровне средних цифр по Российской Федерации, и оцениваются как приемлемые.

Выводы:

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории Шерловогорского муниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо совершенствование работы по радиационно-гигиенической паспортизации и развитие Единой государственной системы учета и контроля индивидуальных доз облучения граждан, для чего необходимо:

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- обеспечить полный охват паспортизацией всех организаций, использующих ИИИ;

- совершенствовать методы контроля доз облучения населения и персонала;

- обеспечить инструментальный контроль доз облучения пациентов при проведении медицинских диагностических рентгенорадиологических исследований.

С целью снижения доз медицинского облучения населения необходимо:

- обеспечивать лечебно-профилактические учреждения современными диагностическими аппаратами (малодозовыми и цифровыми аппаратами, визиографами), высокочувствительной рентгеновской пленкой, приборами индивидуального дозиметрического контроля пациентов;

- ограничивать проведение профилактических рентгенорадиологических исследований для снижения вклада в коллективную дозу облучения населения;

- обеспечивать проведение медицинских рентгенорадиологических исследований строго по показаниям.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Шерловогорского муниципального образования Борзинского района.

6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

В связи со значительным увеличением в последние годы объема образующихся бытовых отходов и изменением их структуры вопрос хранения и утилизации приобрел большую актуальность.

На территории Шерловогорского поселения несанкционированная свалка ТБО расположена в 800 м в юго-западном направлении от жилой застройки п. Шерловая Гора. Для обеззараживания трупов животных имеются два скотомогильника. Вблизи южной окраины п. Шерловая гора расположено действующее кладбище. Небольшое закрытое кладбище существует в районе ст. Шерловая.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

С ростом потребления товаров, увеличения их количества и ассортимента, количество бытовых отходов ежегодно растёт. Все большую долю занимают отходы из синтетических материалов, которые практически не разлагаются естественным путем.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ организация сбора и вывоза бытовых отходов, относится к полномочиям администраций сельских поселений.

Размещение бытовых отходов производится на несанкционированной свалке ТБО. Существующая свалка не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, не организована санитарно-защитная зона. В соответствии с СанПиН 2.2.1,/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона от свалки составляет 300 м.

В поселении отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части.

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). Источником образования твердых бытовых или коммунальных отходов является жизнедеятельность населения.

По морфологическому составу ТБО подразделяются на компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, кожу, резину, полимерные материалы, уличный смет и прочие. В последние годы происходит постоянное увеличение доли упаковочных материалов и различных видов тары (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклотара, алюминиевые банки) в составе ТБО.

Ежегодно на территории Шерловогорского поселения по данным администрации образуется около 14,68 тыс. м3 ТБО.

Сбором и доставкой отходов на полигон занимаются два предприятия: МУП «Эксплуатационник - ремонтник» и ООО «Харанорское ЖКХ».

Кроме свалки ТБО на рассматриваемой территории размещаются два полигона промотходов: шламонакопитель Шерловогорской ТЭЦ и хвостохранилище закрытого ГОКа.

Для обеззараживания трупов животных имеются два скотомогильника. Скотомогильник «Сибирская язва», располагается в районе садоводства «Металлург», площадь территории - 0,014 га. Скотомогильник общего захоронения скота расположен в 1,7 км северо-западнее п. Шерловая гора, площадь территории - 0,14 га.

ЖБО от неканализованной жилой и общественной застройки собираются в выгребные ямы. Часть ЖБО от общественной застройки вывозятся на рельеф местности и огороды. Большая часть отходов представлена твёрдыми и жидкими бытовыми отходами IV-V класса опасности: упаковкой, пластиком, стеклом и крупногабаритной составляющей (старая мебель, телевизоры, упаковочные материалы, деревянная тара и др.). Все большую долю занимают отходы из синтетических материалов, которые практически не разлагаются естественным путем.

Кроме бытовых отходов, на территории поселения образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей поселений, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу.

На сегодняшний день, в Шерловогорском поселении имеется ряд проблем в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами, среди них:

- в поселении отсутствует схема обращения с отходами производства и потребления;

- отсутствие в поселении полигона ТБО, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям в полном объёме;

- имеют место нарушения санитарного законодательства, в том числе нарушения в содержании и эксплуатации санкционированных свалок;

- в поселении отсутствует селективный сбор ТБО;

- переработка ТБО не осуществляется.

На территории частных домовладений размещаются дворовые уборные. Расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется домовладельцами. Дворовые уборные имеют надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружены из плотно пригнанных материалов. Объемы выгребов рассчитаны с учетом численности населения домовладения.

Уборка улиц, кюветов, съездов, площадок, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам, в летний период года проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как: конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

На территории поселения отсутствуют предприятия по сортировке, переработке, сжиганию мусора.

Для обеззараживания трупов животных имеются два скотомогильника. Скотомогильник «Сибирская язва», располагается в районе садоводства «Металлург». Скотомогильник общего захоронения скота расположен в 1,7 км северо-западнее п.г.т. Шерловая гора.

Выводы:

- отсутствие полигона ТБО соответствующего действующим санитарным нормам и правилам;

на территории Шерловогорского поселения;

- несанкционированная свалка ТБО в поселении, расположена за границами населенного пункта

Рекомендации:

- обеспечить санкционирование мест складирования ТБО на территории поселения;

- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, предприятий, лесных и водоохранных зон;

- складирование ТБО предполагается на существующем полигоне с необходимой его реконструкцией и обустройством в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;

- проводить мероприятия по рекультивации нарушенных территорий (несанкционированные, стихийные свалки) лесокультурными методами;

- Администрации Шерловогорского муниципального образования принять меры по недопущению возникновения несанкционированных, стихийных свалок ТБО на территории поселения.

Следует отметить, что при строительстве новых, расширении и рекультивации существующих объектов размещения отходов, проектная документация, связанная с размещением и обезвреживанием отходов, подлежит государственной экологической экспертизе согласно ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ статья 11.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Шерловогорского муниципального образования Борзинского района.

6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов и оценка влияния планируемых объектов

Зеленые насаждения общего пользования

В границах Шерловогорского муниципального образования зеленые насаждения общего пользования представлены:

- участки озеленения территорий общего пользования – 14,4 га.

Кроме того, необходимо оборудовать площадки для отдыха населения мусоросборными урнами.

Зеленые насаждения специального назначения

Зеленые насаждения специального назначения - территории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

На территории Шерловогорского поселения зеленые насаждения специального назначения отсутствуют.

На перспективу проектом планируется размещение зеленых насаждений специального насаджения – 615 га.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

6.2 Охрана окружающей среды

6.2.1 Охрана атмосферного воздуха

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

- перевод котельных на сжигание альтернативных видов топлива (газ, мазут);

- внедрение прогрессивных более экологических совершенных технологий;

- перевод автомобилей на использование газового топлива;

- техническое обновление транспортного парка;

- рациональная схема движения  автотранспорта  по улицам и дорогам;

- усовершенствование  покрытий дорог общегородского назначения;

- установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями).

6.2.2 Охрана подземных и поверхностных вод

Для подземных источников водоснабжения (скважин) необходимо установить зоны санитарной охраны. Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния поверхностных и подземных вод и качества питьевого водоснабжения:

- повышение эффективности очистки сточных вод;

- разработка проекта капитального ремонта (либо реконструкции) канализационных очистных сооружений;

- замена изношенных сетей канализации;

- организация локальных очистных сооружений на промышленно-коммунальных объектах  поселения;

- организация сети ливневой канализации на всей территории  поселения,  включая промышленные объекты, с обязательной очисткой стоков;

- установление и организация поясов санитарной защиты  водозаборных сооружений подземных вод;

- организация контроля качества и соблюдения режима пользования подземными водами;

- соблюдение санитарно-технических и санитарно-гигиенических правил эксплуатации водозаборных и водоразборных сооружений питьевого водоснабжения;

- организация контроля загрязнения грунтовых вод путем создания сети контрольных наблюдательных скважин на промплощадках, золонакопителях, полигонах ТБО, коммунально-складских объектах, АЗС и ведение контроля загрязнения грунтовых вод;

- подключение всего частного сектора к централизованному водоснабжению;

- реконструкция старого и строительство нового водопровода.

6.2.3 Физические факторы окружающей среды

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды:

Электромагнитное загрязнение

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи напряжением 220, 110 и 35 кВ, установить охранные зоны 25, 20 и 15 м соответственно, согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (в ред. постановления правительства РФ от 05.06.2013 № 476).

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Шумовое загрязнение

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты жилой застройки населенных пунктов от шума железнодорожного транспорта и выхлопных газов автотранспорта со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м и отделять жилую застройку от железной дороги санитарно-защитной зоной не менее 100 м в границах населенных пунктов, считая от оси крайнего железнодорожного пути (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

6.2.4 Охрана почв

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, в том числе золошлаковых отвалов от котельных, с последующей рекультивацией этих территорий на территории частного сектора;

- реконструкция полигона ТБО: разработка проекта, экспертиза, согласование с ТО ТУ Роспотребнадзора;

- организация сбора и вывоза твердых отходов от  жилого частного сектора, торговых предприятий, других производственных объектов.

К медицинским отходам, в зависимости от класса, применяются различные требования по сбору, временному хранению и транспортированию. Не разрешается смешивать медицинские отходы разных классов на любой из стадий сбора и хранения. Утилизация и транспортировка медицинских отходов так же определяется исходя из класса их опасности.

Медицинские учреждения должны быть оборудованы специализированными площадками для сбора и временного хранения медицинских отходов. Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» от 9.12.2010 г. № 163 отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) и В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы) должны быть подвергнуты обязательному термическому обезвреживанию. Отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТБО могут быть захоронены на обычных полигонах ТБО.

6.2.5 Охрана зеленого фонда

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрипоселковых систем озеленения общего пользования и специального назначения.

Проектное решение

Проектом Генерального плана Шерловогорского муниципального образования предусматривается см. таблицу 6.6.

Таблица 6.6 - Планируемые к размещению, закрытию территории и объекты

| Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Размещение |  |  |  |
| Предприятие | Проектом предусматривается на расчетный срок строительство предприятия по переработке бурых углей для производства параксилола. Размещение предприятия предусматривается на двух площадках (17,8 га и 55,6 га) II класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | II | 500 |
| Предприятие | Проектом предусматривается на первую очередь строительство предприятия для размещения предприятия по переработке и утилизации твёрдых техногенных отходов оловополиметаллического месторождения. Площадь территории 34,8 га; в районе площадки обогатительной фабрики бывшего Шерловогорского ГОКА. II класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | II | 500 |
| Участок компостирования ТБО | Проектом предусматривается на первую очередь размещение участка компостирования ТБО (полигон ТБО). Площадка под размещение полигона расположена в 3,5 км в северо-западном направлении от границ застройки посёлка. Площадь территории полигона 1,4 га. II класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | II | 500 |
| Автостанция | Проектом предусматривается на расчетный срок строительство двух автостанций, в п.г.т. Шерловая Гора на пересечении ул. Ленина и Кошевого, единовременной вместимости 25 мест (каждая) с учетом требований Ведомственные строительные нормы ВСН АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции). | IV | 100** |
| АЗС | Проектом предусматривается строительство трех АЗС, в п.г.т. Шерловая Гора на двух автозаправочных комплексов по Федеральной автодороге в районе железнодорожных станций Шахтерская и Шерловая. На расчетный срок генерального плана предусмотрено строительство третьей АЗС по ул. Шевченко. V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| Площадки 17,5 га и 2 га | На расчётный срок на территории МО Шерловогорское предусматривается размещение двух предприятий. В районе п. Вершина произведён отвод под размещение предприятия по добыче полудрагоценных камней. С юго-западной стороны оз. Харанор намечается размещение карьера по добыче гравийно-песчаной смеси IV класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | IV | 100 |
| Кладбище | Проектом предусматривается расширение существующего кладбища на 4,6 га V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| Кладбище | Проектом предусматривается размещение нового кладбища на 2,5 га в юго-восточном направлении от границ застройки поселка. V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| Реконструкция |  |  |  |
| КОС |  | - | 200 |
| Закрытие |  |  |  |
| Шерловогорский ССК | пгт. Шерловая гора ул. Промышленная |  |  |
| База Шерловогорской ПМК |  |  |  |
| Шерловогорская мехколонна №78 ОАО «Забайкалсельэлектросетьстрой» |  |  |  |
| Площадка временного хранения транспорта (бывшая пилорама) | Шерловая 1 ул. Железнодорожная |  |  |

Примечание:

**- в соответствии с Ведомственными строительными нормами ВСН АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции) пункт 8.1.

6.3 Особо охраняемые территории и объекты

6.3.1 Особо охраняемые природные территории

1. Существующие особо охраняемые природные территории

В соответствии с проектом «Схема развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае на период до 2021 года» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 27.07.2011 г. № 275) на территории Шерловогорского муниципального образования, существующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2. Планируемые особо охраняемые природные территории

В период до 2021 года «Схемой…» предусматривается организация новых ООПТ регионального значения. Это позволит увеличить площадь территорий с особым режимом природопользования в регионе до 5-6 % (без учета ООПТ федерального значения) территории края. В связи с тем, что ООПТ федерального и регионального значения являются функциональными звеньями единой сети ООПТ Забайкальского края, в настоящую «Схему…» включены сведения о планируемых к организации ООПТ федерального значения. Кроме того, согласно действующему законодательству, национальные парки, относящиеся к ООПТ федерального значения, учреждаются Правительством Российской Федерации по представлению исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Перечень первоочередных ООПТ, включенных в «Схему…», подготовлен исходя из предложений ученых и экспертов заповедного дела, с учетом потенциальных организационных и финансовых возможностей Минприроды Забайкальского края по созданию и управлению новыми ООПТ.

Схема реализуется в два этапа: I этап – 2011–2016 годы; II этап – 2017–2021 годы.

В числе планируемых к организации ООПТ в период с 2017 по 2021 годы на территории Шерловогорского поселения находится природный парк регионального значения - «Адун-Челон».

Создание большинства указанных ООПТ будет осуществляться без изъятия земельных участков, на которых они расположены, у пользователей, владельцев и собственников этих земель.

В соответствии с проектом «Схема развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае на период до 2021 года» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 27.07.2011 г. № 275) планируемые особо охраняемые природные территории в границах Шерловогорского муниципального образования приведены в таблице 6.7, 6.8.

Таблица 6.7 - Планируемые особо охраняемые природные территории регионального значения до 2021 года

| № п.п. | Название планируемой ООПТ | Природоохранное значение | Площадь, га | Административный район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II этап. 2017–2021 годы |
| Природные парки |
| 12 | Природный парк «Адун-Челон» | Организация и развитие регламентированного туризма и устойчивого природопользования; сохранение комплекса геологических, минералогических, петрографических, биологических, культурных достопримечательностей (месторождения самоцветов; гранитные останцы выветривания; коренные растительные сообщества; культовый памятник северного буддизма). | 20 | Борзинский |

Таблица 6.8 – Создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения

| Название ООПТ, административный район | Наименование мероприятия | Содержание и последовательность выполнения мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II этап. 2017–2021 годы |
| Природные парки |
| «Адун-Челон» (Борзинский район) | 1. Разработка эколого-экономического обоснования организации природного парка «Адун-Челон» (далее – природный парк) | 1. Подготовка материалов комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории статуса природного парка, в т.ч. включающих описание географического положения территории, комплексную оценку современного состояния территории, обоснование оптимальных границ, географические координаты основных поворотных точек, карту-схему территории с указанием состава земель всех пользователей и собственников, а также границ планируемых функциональных зон. 2. Согласование с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления материалов комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории статуса природного парка. 3. Проведение общественных слушаний по факту создания природного парка. | 2017 г. | Минприроды Забайкальского края (заказчик) Организация, выигравшая конкурс (далее – организация-исполнитель) Организация-исполнитель совместно с Минприроды Забайкальского края |
|  | 2. Государственная экологическая экспертиза материалов комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории статуса природного парка | 1. Представление материалов эколого-экономического обоснования организации природного парка на государственную экологическую экспертизу. 2. Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы материалов эколого-экономического обоснования организации природного парка либо, в случае необходимости, доработка указанных материалов и повторное представление их на государственную экологическую экспертизу. | 2017 г. | Организация-исполнитель |
|  | 3. Принятие Правительством Забайкальского края постановления о создании природного парка | 1. Подготовка проекта постановления Правительства Забайкальского края о создании природного парка, а также подготовка необходимых сопутствующих материалов. 2. Согласование указанного проекта постановления Правительства Забайкальского края с органами государственной власти. 3. Внесение проекта постановления о создании природного парка в Правительство Забайкальского края в установленном порядке. | 2018 г. | Минприроды Забайкальского края |

В целях обеспечения сохранности памятников природы в соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями) устанавливается режим, таблица 6.9.

Таблица 6.9 – Режимы особо охраняемых природных территории

| Наименование ООПТ | Режим ООПТ |
| --- | --- |
| Природные парки | На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. Исходя из этого на территориях природных парков могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов. На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры. В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий. С природными парками согласовываются вопросы социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на территориях природных парков и их охранных зон, а также проекты развития населенных пунктов. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления. |

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изм) на особо охраняемых природных территориях регионального значения государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении ими регионального государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

В материалы Генерального плана Шерловогорского поселения необходимо внести изменения и дополнения после включения объектов ООПТ в государственный кадастр в порядке, установленном действующим законодательством и утверждения проекта зон охраны ООПТ.

6.3.2 Территории и объекты культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия представлена Государственным учреждением культуры «Центр по сохранению историко-культурного наследия Читинской области» от 7.12. 2009 г № 310.

На учете в государственном учреждении культуры «Центр по сохранению историко-культурного наследия Читинской области» Борзинского района в пределах Шерловогорского поселения состоят:

- 1 объект археологического наследия;

- 2 памятника истории.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ зоны охраны разрабатываются с целью обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде.

Объект археологического наследия, расположенный на территории Шерловогорского поселения Борзинского района Забайкальского края – стоянка позднего неолита и бронзы, обнаруженный Читинским отделением Всероссийского общества охраны памятников, под руководством д.и.н. И.И. Кириллова.

Объект расположен на западном берегу оз. Хара-Нор, на 4-6 метровой озерной террасе.

Границы территории объекта:

- северная граница проходит по водораздельной линии мысовидной возвышенности;

- восточная граница проходит по линии уреза воды западного берега оз. Хара-Нор;

- южная граница проходит по пойме оз. Хара-Нор и полевой дороги;

- западная граница проходит по линии электропередач и полевой дороге на п. Приозерный.

Предмет охраны: территория объекта культурного наследия, культуросодержащие отложения (три культурных слоя стоянки залегают в иловатых прослоях озерных отложений, разделенных прослойками песка).

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Шерловогорского поселения Борзинского района Забайкальского края:

- Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Адрес: Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора. Памятник установлен в 1979 г, находится на ул. Ленина, напротив Дома Культуры. Представляет собой бюст, установленный на высоком четырёхгранном постаменте. На лицевой (северной) грани надпись «В.И. Ленин». Под постаментом – основание с карнизом. Основание сверху облицовано бетонными плитами (80 х 60см). Основание 6х6 м, высота постамента 242 см., сечение I х I. Бюст (высотой 75 см) выполнен из алюминия. Бюст установлен на цоколе высотой 15 см. из полосового железа. Постамент из бетона серого цвета. С западной и восточной стороны к основанию примыкают газоны прямоугольной формы (3 х 15 м). С южной стороны – сквер.

- Памятник в честь воинов – земляков, павших на фронтах в Великой Отечественной войне. Адрес: Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора. Памятник установлен в 1975 г., находится с западной стороны от Дома культуры шахтеров, на ул. Ленина. Представляет собой кубический объем в плане – неправильный четырехугольник, поставленный на плоском бетонном основании. На южной грани обелиска – рельефное изображение воина в позе скорби. На западной грани надпись: «Воинам - землякам, ушедшим в бессмертие». На восточной грани – прорезное изображение момента боя. На северной грани цифры «1941-1945». Участок вокруг памятника асфальтирован. С восточной стороны от памятника посажены деревья. Высота обелиска -2,1 м, площадки – 30 см. В плане площадка имеет размеры 7,5 х 7,6 м.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. от 30 ноября 2011 г.) устанавливается режим, таблица 6.10.

В соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, в том числе и объектов археологического наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий на первую очередь:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населенных пунктов);

- популяризировать культурное наследие путем установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

- согласование решений о предоставлении и изменении категорий и разрешения использования земельных участков в пределах территорий объектов культурного наследия с органами охраны.

Таблица 6.10 - Таблица режимов территории муниципального образования в границах объектов культурного наследия

| Условное обозначение на картах | Наименование объекта культурного наследия | Режим территорий объектов культурного наследия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Памятники истории и архитектуры | Запрещены все землеустроительные, земляные, строительные, хозяйственные и другие работы, кроме работ по сохранению памятника |
|  | Памятники археологии | Запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности до выполнения спасательных археологических работ |

В соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 года объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий, также законом установлен режим использования земель:

- для памятников археологии на основании ст. 35 ФЗ-73 запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных видов работ, в исключительных случаях допускается проведение спасательных археологических работ (ст.40 ФЗ-73);

- в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение;

- в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

В материалы Генерального плана необходимо внести изменения и дополнения после утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия. До включения данных объектов в реестр в порядке, установленном действующим законодательством, утверждения границ территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территорий при определении или изменении существующего использования территории администрации Шерловогорского поселения требуется получение согласования органа по охране объектов культурного наследия.

6.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территории

6.4.1 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранные зоны линий электропередачи

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов (согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160).

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

На территории Шерловогорского муниципального образования проходят воздушные линии электропередачи с охранными зонами:

- ВЛ – 220 кВ – 25 м;

- ВЛ – 110 кВ – 20 м;

- ВЛ – 35 кВ – 15 м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горючесмазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и определяет придорожную полосу автодороги см. таблицу 6.11.

Таблица 6.11 – Характеристики существующих автомобильных дорог

| Наименование автодорог | Местоположение (адрес) | Категория | Характеристики автодорог |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность км (в границах муниципального образования) | Ширина земляного полотна м | Интенсивность движения прив. авт./сут. средне годовая | Придорожная полоса | Тип покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автодороги федерально значения |
| 1.А-350 "Улан-Удэ – Чита - Забайкальск" | в границах Шерловогорского городского поселения | III | 19,4 | 12 |  | 50 | асфальтобетонное |
| Автодороги местного значения |
| Подъезд к п.г.т Шерловая Гора | От а\д "Улан-Удэ – Чита - Забайкальск" до границы населенного пункта | IV | 5 | 8-6 | 3982 | 50 | асфальтобетонное |

6.4.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:

1. Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых определяется расчетным путем.

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют:

акустической вредности от автомобильных дорог региональных,

акустической вредности от поселковых улиц.

2. Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на территории Шерловогорского поселения представлены в таблице 6.12.

Таблица 6.12 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения Шерловогорского поселения

| Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Численность работающих (чел.) | Площадь занимаемой территории (га) | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «Разрез Харанорский» | Горнодобывающая | 1130 | 3693 | 1 000 |
| Шерловогорская ТЭЦ | Теплоэнергетика | 201 | 7,9 | 300 |
| Площадка обогатительной фабрики бывшего Шерловогорского ГОКА | Горнодобывающая |  | 12 | 300 |
| ИП (складская база) «Азия импорт» | Склады | - | 3,9 | 50 |
| МУП «Эксплуатационник–ремонтник» -площадка №1 -площадка №2 | Коммунальное хозяйство | 92 | 4,1 | 50 |
| База Шерловогорской методической экспедиции | Горнодобывающая | - | 0,5 | 50 |
| ОАО «Разрез Харанорский» (площадка бывшего завода ЖБК) | Горнодобывающая | - | 3,2 | 100 |
| Очистные сооружения пос. Шерловая Гора | Коммунальное хозяйство |  | 3,5 | 200 |
| СТО (площадка бывшей базы артели «Топаз») | Обслуживание автотранспорта | - | 4,0 | 50 |
| Шерловогорский ССК |  |  | 24,06 | 100 |
| Гараж Шерловогорской а/к ТСО «Забайкалстрой» | транспорт |  | 1,6 | 100 |
| База ОТ ТОО ПМК-2 |  |  | 0,35 | 50 |
| База Шерловогорской ПМК |  |  | 2,03 | 100 |
| База ТОО «Аргунь» |  |  | 2,7 | 50 |
| ПМК-2 ПАКО «Забайкалстрой» |  |  | 5,7 | 100 |
| ТОО «Забайкалье» |  |  | 0,6 | 50 |
| Шерловогорская мехколонна № 78 ОАО «Забайкалсельэлектросеть-строй» |  |  | 4,1 | 100 |
| Площадка бывшего кирзавода |  | - | 2,1 | 50 |
| ООО «Хлебушко» | Пищевая | 23 | 0,5 | 50 |
| База ООО Харанорское ЖКХ (площадка бывшей базы геологоразведочной партии) | Коммунальное хозяйство | 90 | 2,2 | 50 |
| Площадка временного хранения транспорта (Площадка бывшей пилорамы) | Транспорт | - | 3,3 | 50 |
| Очистные сооружения пос. Шерловая-1 | Водоотведение | - | 1,9 | 200 |
| Шламоотстойник Шерловогорской ТЭЦ |  | - | 14,2 | 300 |
| АЗС | Обслуживание автотранспорта | - |  | 50 |
| Склады ВМ | Коммунальное хозяйство |  | 160 | 1 000 |
| Склады ГСМ | Коммунальное хозяйство |  | 44 | 100 |
| АО «Аквамарин» ( отвод) | Горнодобывающая |  | 17,5 | 300 |
| Хвостохранилище Шерловогорского ГОКА | Горнодобывающая |  | 28 | 500 |

6.4.3. Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- береговые полосы;

Зоны охраны наиболее крупных водоемов, расположенные на территории Шерловогорского поселения см. таблицу 6.13.

Таблица 6.13 - Зоны охраны водных объектов, протекающие на территории Шерловогорского поселения

| Наименование водного объекта | Длина водотока, км/площадь, км2 | Береговая полоса, м | Прибрежно-защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| оз. Хара-Нор | /137700 | 20 | 40 | 50 |
| оз. Хол Во | /3700 | 20 | 40 | 50 |
| оз. Провал | /1000 | 20 | 40 | 50 |
| руч. Заводской | 10,3/ | 20 | 40 | 100 |
| Водохранилище (на руч. Заводском) | /190 | 5 | 40 | 50 |

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На водных объектах общего пользования (береговые полосы) могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

6.4.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).

Водоснабжение в населённых пунктах Шерловогорского поселения централизованное, осуществляется от подземных источников – скважин и колодцев.

Установить первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны (ЗСО), существующих водозаборных скважин, в радиусе 50 метров от скважины. Цель ( охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие мероприятия: территория должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов; запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на запорные устройства.

Границы зон второго и третьего пояса ЗСО определяются расчетным путем и для одиночных скважин их можно не устанавливать, согласно «Методических рекомендаций ГИДЭК» от 2001 г.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002 г. № 10.

При организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, необходимо соблюдать мероприятия на территории ЗСО (зона санитарной охраны источников водоснабжения) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 3.2 «Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения».

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002 г. № 10 пунктом 2.4.2:

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шламохранилища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шламохранилищ, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.).

Раздел 7 Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в установленных границах | га м2/чел | 27 727,2 19 201,6 | 27 727,2 19 122,2 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 546,8 2,0 | 734,5 2,6 |
| 3-5-этажная застройка | га % | 32,0 0,1 | 35,0 0,1 |
| малоэтажная застройка | га % | 451,7 1,6 | 699,5 2,5 |
| в т.ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 407,2 1,5 | 649,9 2,3 |
| прочие малоэтажные жилые дома | га % | 44,5 0,1 | 49,6 0,2 |
| прочие жилые территории | га % | 63,1 0,3 | - - |
| общественно-деловых зон | га % | 17,8 0,1 | 33,5 0,1 |
| производственных зон | га % | 5226,9 18,8 | 8973,6 32,4 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 399,5 1,4 | 541,9 1,9 |
| рекреационных зон | га % | 14 286,8 51,5 | 7 380,0 26,7 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 6 676,8 24,1 | 9 663,2 34,9 |
| режимных зон | га % | 474,2 1,7 | 295,8 1,1 |
| зон специального назначения | га % | 76,1 0,3 | 30,4 0,1 |
| 1.2 из общей площади земель озелененные территории общего пользования | га % | 17,7 0,1 | 61,0 0,2 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения | тыс. чел. | 14,44 | 14,5 |
| 2.2 Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,17 | 0,2 |
| убыль | тыс. чел. | 0,19 | 0,2 |
| 2.3 Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,42 | 0,3 |
| убыль | тыс. чел. | 0,53 | 0,2 |
| 2.4 Возрастная структура населения: |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 2,64 18,3 | 2,9 20,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 7,90 54,6 | 7,7 53,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 3,90 27,0 | 3,9 27,0 |
| 2.5 Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 3,47 | 4,2 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 1,92 55,3 | 2,1 50,0 |
| в т. ч. промышленность | то же | 1,09 31,4 | 1,3 30,9 |
| внешний транспорт | то же | 0,09 2,6 | 0,2 4,8 |
| прочие | то же | 0,74 21,3 | 0,6 14,3 |
| в обслуживающей сфере | то же | 1,50 43,2 | 2,0 47,6 |
| индивидуальная трудовая деятельность | то же | 0,05 1,5 | 0,1 2,4 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общей площади | 288,5 | 348,0 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади/ % к общему объему жилищного фонда | 83,6 29,0 | 83,6 24,0 |
| частной собственности | то же | 204,9 71,0 | 264,4 76,0 |
| 3.2 из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в 4-5-этажных домах | то же | 111,7 38,7 | 145,1 41,7 |
| в малоэтажных домах | то же | 176,8 61,3 | 202,9 58,3 |
| в т. ч. в секционных малоэтажных жилых домах | то же | 66,7 23,1 | 63,4 18,2 |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | то же | 110,1 38,2 | 139,5 40,1 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 16,1 5,6 | - - |
| в т.ч. государственный и муниципальный фонд | то же | 16,1 5,6 | - - |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 27,8 8,0 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | то же | - - | 16,1 4,6 |
| частной собственности | то же | - - | 11,7 3,4 |
| 3.5 из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м2 общей площади/ % к объему убыли жилищного фонда | - - | 16,1 57,9 |
| организации санитарно-защитных зон | то же | - - | 11,7 42,1 |
| 3.6 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 288,5 | 260,7 |
| 3.7 Новое жилищное строительство – всего | то же | 0,74 | 87,3 |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади/ % к общему объему нового жилищного строительства | - - | 22,3 25,5 |
| за счет средств населения | то же | 0,74 100,0 | 65,0 74,5 |
| 3.8 Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
| малоэтажное | то же | 0,74 100,0 | 53,9 61,7 |
| секционные малоэтажные жилые дома | то же | - - | 9,0 10,3 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | 0,74 100,0 | 44,9 51,4 |
| 4-5-этажное | то же | - - | 33,4 38,3 |
| 3.9 из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | 0,74 100,0 | 60,0 68,7 |
| на реконструируемых территориях | то же | - - | 27,3 31,3 |
| 3.10 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 83,8 | 90,1 |
| канализацией | то же | 82,7 | 89,1 |
| напольными электроплитами | то же | 83,2 | 89,6 |
| центральным отоплением | то же | 84,4 | 90,6 |
| ваннами (душем) | то же | 81,5 | 88,2 |
| горячей водой | то же | 83,6 | 89,9 |
| 3.11 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 20,0 | 24,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 Дошкольные образовательные учреждения – всего на 1000 чел | место | 555 28 | 730 50 |
| 4.2 Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел | место | 2 180 151 | 2 195 151 |
| 4.3 Больницы – всего на 1000 чел | койка | 157 10,9 | 197 13,6 |
| 4.4 Поликлиники – всего на 1000 чел | посещений в смену | 245 17,0 | 265 18,3 |
| 4.5 Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 3 260,6 226 | 4 060,6 280 |
| 4.6 Предприятия общепита – всего на 1000 чел | место | 140 10 | 580 40 |
| 4.7 Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 чел | рабочее место | 7 0,5 | 72 5 |
| 4.8 Клубные учреждения – всего на 1000 чел | зрительское место | 340 24 | 1 040 72 |
| 4.9 Библиотеки – всего на 1000 чел | тыс. ед. хранения | 49,3 3,4 | 72,5 5 |
| 4.10 Спортивные залы – всего на 1000 чел | м2 площади пола | 1 020 71 | 1 020 70 |
| 4.11 Бассейны крытые – всего на 1000 чел | м2 зеркала воды | - - | 300 21 |
| 4.12 Гостиницы – всего на 1000 чел | место | - - | 100 7 |
| 4.13 Бани – всего на 1000 чел | место | 30 2,1 | 75 5 |
| 4.14 Отделения связи | объект | 2 | 2 |
| 4.15 Отделения банков, операционная касса | объект | 2 | 2 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | 27,0 |
| 5.2 Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 8,7 | 43,3 |
| в т. ч. магистральных улиц общепоселкового значения регулируемого движения | км | 8,7 | 20,9 |
| магистральных улиц районного значения | км | - | 22,4 |
| 5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 124,3 | 126,6 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 21,3 | 126,6 |
| 5.4 Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий | км/км2 | - | 0,21 |
| 5.5 Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | нет | нет |
| 5.6 Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | минут | 30 | 30 |
| 5.7 Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 78 | 180 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 6,33 | 6,75 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 5,79 | 6,14 |
| на производственные нужды | то же | 0,54 | 0,61 |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений | то же | 12,0 | 12,0 |
| в т. ч. водозаборов подземных вод | то же | 12,0 | 12,0 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | 457 | 470 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | 416 | 428 |
| 6.1.4 Протяженность магистральных сетей | км | 13,0 | 22,3 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | 6,33 | 6,75 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | то же | 5,79 | 6,14 |
| производственные сточные воды | то же | 0,54 | 0,61 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | то же | 8,6 | 8,6 |
| 6.2.3 Протяженность магистральных сетей | км | 9,6 | 17,0 |
| 6.2.4 Производительность очистных сооружений ливневой канализации | тыс. м3/сут. | - | - |
| 6.2.5 Протяженность магистральных сетей ливневой канализации | км | - | 14,2 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт-ч/год | 165,5 | 187,9 |
| 6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс. кВт-ч | 11,5 | 13,0 |
| 6.3.3 Протяженность магистральных сетей | км | 84,7 | 84,7 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 125,4 | 169,7 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 125,4 | 169,7 |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 125,4 | 168,7 |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 1,0 |
| 6.4.4 Протяженность магистральных сетей | км | 7,5 | 7,5 |
| 6.5 Связь |  |  |  |
| 6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 60 | 70 |
| 6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % населения | 30 | 45 |
| 6.6 Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 Защита территории от подтопления: протяженность водоотводных каналов | км | 15,4 | 24,9 |
| 6.6.2 Нагорные канавы | км | - | 1,0 |
| 6.6.3 Рекультивация свалок | Тыс. м2 | - | 495 |
| 6.6.4 Рекультивация карьеров | Тыс. м3 | - | 280 |
| 6.7 Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 15,1 | 18,9 |
| 6.7.2 Общая площадь свалок | га | 11,4 | 11,4 |
| в т. ч. стихийных | га | - | - |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 10,8 | 15,4 |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 2,60 | 3,65 |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/год | 2,03 | - |
| 8.3 Рекультивация нарушенных земель | га | - | 58,8 |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | 24,85 | 12,50 |
| 8.5 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,6 | - |

Раздел 8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций и мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера и минимизации их последствий

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов  концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- повышение устойчивости функционирования проектируемого территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво и пожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие систем связи и оповещения;

- возможность эвакуации населения при ЧС.

8.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования территории. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, проектируемая территория, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г), отнесена к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а так же при строительстве новых и эксплуатации  существующих объектов.

8.1.1. Перечень возможных ЧС техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей на территории поселения, относятся, аварии на потенциально-опасных объектах (ПОО) коммунально-энергетических сетях, а так же дорожно-транспортные происшествия.

Аварии на потенциально опасных объектах (ПОО)

На территории городского поселения «Шерловогорское» объектов экономики, аварии на которых могут привести к значительным поражениям рабочих, служащих и близлежащих территорий - нет.

На территории поселения расположено 2 потенциально-опасных объекта, относящиеся к категории пожароопасных – это склад ГСМ и автозаправочная станция. Пожары (взрывы) с воспламенением пожароопасных веществ на ПОО (АЗС) будут иметь, как правило, локальный характер.

На данных пожароопасных, исходя из технологии работы, в процессе эксплуатации и технического обслуживания агрегатов и коммуникаций, возможны следующие аварийные ситуации:

- возгорание топлива в резервуарном парке;

- возгорание топлива в АЦ или его пролив;

- взрыв паровоздушной смеси, образовавшейся при проливе топлива.

Кроме того, на территории городского поселения «Шерловогорское» расположен 1 потенциально-опасных объект, относящиеся к категории взрывоопасных – это склад взрывчатых веществ (ВВ) ОАО «Разрез Харанорский». Этот склад предназначен для хранения взрывчатых материалов с последующей выдачей их для производства взрывных работ. Жилые дома в СЗЗ от данного объекта не попадают. Размер зоны вероятной чрезвычайной ситуации составляет 0,4 км2.

Характеристики ПОО, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», а так же санитарно-защитные зоны (СЗЗ) этих объектов представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Перечень потенциально опасных объектов, распложенных на территории городского поселения «Шерловогорское»

| Наименование ПОО объекта | Место расположения | Наименование нефтепродуктов | Количество опасных веществ | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пожароопасные объекты |
| АЗС | ул. 50 лет Октября (на въезде в п. Шерловая 1) | Бензин, ДТ | -* | 50 |
| Склад ГСМ | Городского поселение «Шерловогорское» | Бензин, ДТ | -* | 100 |
| Взрывоопасные объекты |
| Склад взрывчатых веществ ОАО «Разрез Харанорский» | 1,2 км от поселка Шерловая, 1 | Взрывчатые вещества | 5 тыс. тонн | 1000 |

* На момент внесения изменений в генеральный план городского поселения «Шерловогорское» данные по количеству опасных веществ – отсутствуют.

Так как информация о характеристиках взрывоопасного объекта: склад взрывчатых веществ ОАО «Разрез Харанорский» предоставлена не была, отразить её в данном разделе не представляется возможным.

Вероятность возникновения аварии, связанной с попыткой проведения террористического акта, оценить не представляется возможным ввиду отсутствия необходимой информации.

На первую очередь генерального плана проектом предлагается строительство двух автозаправочных комплексов по Федеральной автодороге в районе железнодорожных станций Шахтерская и Шерловая. На расчетный срок генерального плана предусмотрено строительство третьей АЗС по ул. Шевченко.

Основными причинами, которые могут вызвать возникновение аварии на ПОО, являются:

− нарушение требований безопасности;

− неритмичность работы предприятий;

− отступление от установленных технологий и регламентов;

− неудовлетворительное состояние оборудования, эксплуатируемого свыше нормативного срока;

− отсутствие или неработоспособность КИП, систем автоматики и противоаварийной защиты;

− отсутствие или неисправность необходимых приборных средств наблюдения за состоянием трубопроводов, фланцевых соединений;

− диверсия.

Аварии на коммунально-энергетических сетях

Аварии на коммунально-энергетических сетях городского поселения «Шерловогорское» могут возникнуть вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании горюче-смазочных материалов и т.п.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

ЧС на коммунально-энергетических сетях поселения будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Согласно статистических данных на территории городского поселения «Шерловогорское» возможно возникновение локальных аварий 1-4 раза в год.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения возможно в результате:

- аномальных метеорологических явлений;

- общей изношенности и выработки проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённости значительной части технологического оборудования;

- невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования;

- общего снижения уровня технологической дисциплины.

Дорожно-транспортные происшествия

Через городское поселение "Шерловогорское" проходит автодорога федерального значения А-350 "Улан-Удэ – Чита - Забайкальск".

В состав Шерловогорского городского поселения входят: Шерловая Гора, Шерловая 1 (Харанор), станция Шерловая и Вершина.

Поселок Шерловая Гора имеет преимущественно прямоугольную структуру улично-дорожной сети, сформированную вдоль основной транспортной оси, проходящей по улицам Ленина и Кошевого. Общегородскими магистральными улицами являются ул. Шевченко, Ленина и Кошевого, обеспечивающими въезд в поселок, выход на Федеральную трассу и связь с промышленной территорией бывшего ГОКа.

Улично-дорожная сеть Шерловая 1 (Харанор) сформирована квартальной застройкой вдоль основной планировочной оси, проходящей с севера на юг по ул. 50 лет Октября. Улица 50 лет Октября выполняет функцию магистральной улицы общегородского значения, обеспечивая въезд в поселок и основную транспортную связь с территорией Харанорского угольного разреза.

На станции Шерловая территория разделена железнодорожной магистралью и Федеральной автодорогой на две части. Основной массив жилой застройки расположен в западной части поселка. Жилые кварталы сформированы с севера на юг вдоль магистральной улицы – ул. Линейной. В восточной части поселка жилье рассредоточено по обособленным кварталам, перемежающимся с территориями режимных объектов, в связи с чем, улично-дорожная сеть не имеет определенной структуры.

Структура улично-дорожной сети в п. Вершина обусловлена сложным пересеченным рельефом. Дороги в поселке проложены в основном вдоль горизонталей для обеспечения допустимых уклонов.

Существующие технические параметры значительной части улиц и дорог не удовлетворяют нормативным показателям. Капитальное покрытие проезжей части имеется только на улицах Ленина, Кошевого и 50 лет Октября. На остальных улицах гравийное покрытие. Улицы в основном не имеют благоустройства – отсутствуют тротуары, освещение, озеленение.

В результате анализа существующей улично-дорожной сети Шерловогорского городского поселения выявлены следующие ее недостатки:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц;

- технические параметры значительной части улиц и дорог не удовлетворяют нормативным показателям;

- пропуск грузовых потоков через селитебные территории;

- отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах частичное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц.

Автомобильный транспорт – это самый опасный вид транспорта. Причины дорожно-транспортных происшествий могут быть самые различные.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств;

- человеческий фактор;

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом лицами в нетрезвом состоянии.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Аварии при перевозке опасных грузов

Автомобильная дорога федерального значения А-350 имеет III техническую категорию.

Дорога проходит параллельно железнодорожной магистрали "Карымская – Забайкальск", имеет III техническую категорию с шириной проезжей части – 7 метров и асфальтобетонным покрытием.

Расстояние по автодороге до г. Борзя составляет 20 км. Интенсивность движения по Федеральной автодороге неуклонно растет в связи с увеличением объемов перевозок между Россией и Китаем.

К Федеральной автодороге примыкает дорога местного значения – подъезд к п.г.т Шерловая Гора. Дорога IV технической категории с шириной проезжей части – 6 метров, с асфальтобетонным покрытием. Протяженность дороги составляет 5 км. Интенсивность движения на дороге на 2006 год составила 3982 приведенных автомобилей в сутки.

Пересечение подъездной автодороги к Харанорскому угольному разрезу с Федеральной автодорогой выполнено в двух уровнях с устройством путепровода на автодороге А-350. Пересечения автодорог с железнодорожной магистралью осуществляется в одном уровне, за исключением существующего прокола под железнодорожным полотном в районе станции Шерловая на расстоянии 1,3 км южнее вокзала. Здесь проходит грунтовая дорога.

Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии близком к аварийному.

Основные недостатки сети автомобильных дорог:

- неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;

- не развита система сервисного обслуживания автодорог;

- несоответствие параметров автодорог размерам существующих транспортных потоков и возможностям пропуска транзитных крупногабаритных транспортных средств.

Основные маршруты движения грузового транспорта на территории городского поселения «Шерловогорское» проходят по улицам – Ленина, Кошевого и 50 лет Октября.

Автомобильный транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего вблизи транспортных магистралей, потому как по ним осуществляется транспортировка легковоспламеняющихся, химических, горючих и других веществ.

Самой распространенной является транспортировка пожаро-взрывоопасных веществ (бензина) в автоцистернах (СУГ).

Развитие аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ возможно по следующим схемам:

- розлив топлива;

- воспламенение разлитого топлива и пожар с последующим вовлечением транспортных средств;

- образование облака топливовоздушной смеси в цистерне с последующим взрывом, образование воздушной ударной волны, разрушение окружающих транспортных средств.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги.

Аварии на железнодорожном транспорте

С севера на юг по территории Шерловогорского городского поселения проходит железная дорога "Карымская – Забайкальск" (Южный ход) Читинского отделения Забайкальской железной дороги ОАО "РЖД". Дорога имеет два главных пути, тип тяги – тепловозная. Протяженность железной дороги в границах поселения составляет 19,85 км. Расстояние до районного центра г. Борзя – 17 км.

На территории Шерловогорского городского поселения имеются две железнодорожные станции – Шахтерская и Шерловая.

Станции обслуживают междугородние и пригородные пассажирские перевозки. Пригородные перевозки осуществляются в направлении Оловянная – Борзя, ежедневно, 1 раз в сутки.

Для обслуживания промышленных предприятий в поселке Шерловая Гора построена железнодорожная ветка, которая примыкает к железнодорожной магистрали "Карымская – Забайкальск" в районе станции Шахтерская. Железнодорожная ветка имеет сеть подъездных путей, многие из которых на сегодняшний день не эксплуатируются в связи с закрытием предприятий.

Причинами возникновения железнодорожных происшествий могут являться:

- Сход и опрокидывание подвижного состава с рельсов;

- Столкновение поездов;

- Повреждение устройств энергоснабжения железной дороги;

- Наложение на путь посторонних предметов и умышленное разрушение рельсового пути и путевых сооружений;

- Ошибка и халатность дежурно-диспетчерских служб станций;

- Снежные заносы и другие неблагоприятные природные явления и процессы.

К наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям на ж/д транспорте относятся сход вагонов с рельсов, пассажирских или грузовых поездов. В этом случае пострадавшими могут оказаться до 80 человек и будет затруднено движение по железной дороге на срок до 60 часов. Для ликвидаций последствий ЧС привлекаются спасательные отряды Борзинского и соседних районов.

Наиболее опасные участки: железнодорожные мосты, стрелочные переходы, переезды и подъездные пути к промышленным предприятиям.

8.1.2. Перечень возможных ЧС природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории городского поселения «Шерловогорское» являются: геологические (землетрясения), метеорологические (атмосферные осадки, сильные ветры) явления, а так же природные пожары.

Землетрясения

Территория городского поселения «Шерловогорское» относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в баллах.

- Шерловая Гора - А(10 %) - 6, В(5 %) - 7, С(1 %) - 8 баллов.

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» проектируемая территория относится к опасной зоне действия землетрясений.  В связи с этим при строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать сейсмоустойчивость зданий, рассчитанную на 8 баллов.

Сильные ветры (ураганы)

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория городского поселения «Шерловогорское» относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может достигать 32 м/с, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 100%.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора - вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его расположения.

Шквалистый и сильный ветер характерен для территории городского поселения «Шерловогорское» с начала весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;

- возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной застройкой;

- усугубление обстановки в лесопожарный период.

Атмосферные осадки

Основное количество осадков на проектируемой территории выпадает с апреля по октябрь.

В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. Наибольшую опасность в летний период представляют осадки в виде града. Интенсивность природного явления может достигать 20 – 31 мм за одно проявление.

В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов.

Наиболее вероятно возникновение сильных снегопадов с декабря по февраль. При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 мм и более в сутки для территории района составляет очень средний риск более 0,01-0,1  в год.

В результате выпадения сильных осадков как в летний так и в зимний период возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- создание аварийной остановки на дорогах;

- затруднение обеспечения населения основными видами услуг.

Лесные (ландшафтные) пожары

В составе степной растительности преобладают: из злаков - ковыль, змеевка, типчак, мятлик, тонконог, вострец, беломятлик, овсец и др., из разнотравья - пижма, лапчатка бесстебельная, остролодочник, астрагал, прострелы, эдельвейс, осочка твердоватая, полынь холодная, карагана, тимьян, василистник, кровохлебка и др. Также выделяются злаково - разнотравные, злаково-полынные и полынные степи.

Степень покрытия травостоем в данной местности составляет 60-70 %, небольшой высоты и низкой продуктивности. Наибольшая продуктивность степной растительности наблюдается в июле. Основная масса корней степных растений сосредоточена в верхнем 10-20 см слое, простираясь параллельно поверхности почвы, с расчетом на улавливание выпадающих осадков с возможно большей площади.

Пожароопасный период длиться с апреля по ноябрь.  Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются апрель – май - июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию горючих материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости приходится на середину мая – начало июня.

Наиболее вероятно на территории городского поселения «Шерловогорское» возникновение степных пожаров. Скорость движения огня может достигает до 25 км/час.

Горимыми являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводствам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

В случае приближения природного пожара к границам населенных пунктов  возможно перекидывания огня на объекты соцкультбыта и жилые постройки. Кроме того в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов.

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, необходимых для нормального функционирования района.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих  материалов,  линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения природных пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, проведение неконтролируемых палов травы, сильный ветер в сочетании со сложным рельефом, несвоевременное обнаружение и недостаточная оперативность наращивания сил и средств пожаротушения.

Вероятность перехода природного пожара существует на территорию п.г.т. Шерловая Гора.

8.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера и минимизации их последствий

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных), особо охраняемых природных территорий и объектов археологического наследия в городском поселении «Шерловогорское» устанавливается целый ряд ограничений на градостроительное использование территории, в том числе: водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, округ санитарной охраны источников минеральных вод, особо охраняемые природные территории, зоны залегания полезных ископаемых, зоны охраны объектов архитектурного наследия.

Раздел ИТМ по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту территории от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

По сумме характеристик и степени опасности, согласно СП 11-112-2001 (приложения Г), территория поселения относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения «Шерловогорское» будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований,  базирующихся на территории как самого поселения, так и всего Муниципального района "Борзинский район" Забайкальского края.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наиболее благоприятные для движения.

8.2.1. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера

Предупреждение и минимизация последствий аварий на ПОО

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на АЗС, проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

При возникновении аварий на АЗС необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

- устранение источника розлива;

- выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

- тушение пожара, оказание медицинской помощи;

- проведение восстановительных работ.

Для данных ПОО (согласно приказа МЧС РФ от 04.11.2004 №506) разработаны паспорта безопасности.

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:

− определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;

− определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;

− оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» на АЗС должна быть создана локальная система оповещения (ЛСО), которая предназначена для оповещения работников предприятия, а также населения, проживающего вблизи потенциально опасного объекта.

Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов производится в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131"Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов".

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

Эвакуация людей попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения  на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить)  проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных  автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

− устранение источника розлива;

− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

− тушение пожара, оказание медицинской помощи;

− проведение восстановительных работ.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи районов городского поселения и выходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.).

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах муниципального образования.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепло-магистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:

− заглубление в грунт всех линий водопровода;

− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Сетей и объектов теплоснабжения:

− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:

− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосисемы на сбалансированные независимо работающие части.

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

8.2.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов района.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений

При проектировании объектов на территории поселения необходимо учитывать геологические условия района.

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах» (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.10 г. № 779).

Так же необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических явлений (согласно ГОСТ Р22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»).

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности населения и объектов экономики.

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а так же автомобильного и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок;

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Меры пожарной безопасности включают в себя:

- предупреждение природных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения природных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов и природного ландшафта осуществляется наземным способом, и воздушным способами.

Для предотвращения возникновения природных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на территории муниципального образования;

- проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Тушение природных пожаров на территории городского поселения «Шерловогорское» осуществляется силами пожарного депо ПЧ-15, расположенной в п.г.т. Шерловая Гора, а так же силами добровольной пожарной дружины (ДПД) поселения, в которую входят работники ЖКХ, ТЭЦ и ОАО «Разрез Харанорский».

8.2.3. Пункты разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное информирование населения. Для проведения организационно-информационных мероприятий предусматриваются пункты сбора (ПС).

Для временного размещения пострадавшего населения и оказания необходимой помощи необходимы приемные пункты временного размещения (ППВР). ППВР должны разворачиваться на период проживания в них от 3 до 30 суток, в зависимости от типа и масштабов последствий ЧС.

Пункты сбора населения и приемные пункты временного размещения предусматриваются в зданиях школ, детских садов, спортивных сооружений, зданиях клубов и кинотеатров для размещения пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

1. Существующее состояние

Пункты сбора при ЧС

При возникновении ЧС природного или техногенного характера, необходимо своевременное информирование населения. Для проведения организационно-информационных мероприятий на территории городского поселения «Шерловогорское» муниципального образования предусмотрены пункты сбора (ПС) таблица 8.2.

Таблица 8.2 - Перечень пунктов сбора, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское»

| № ПС | Адрес ПС | Наименование организации | Состояние ПС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС №1 | п.г.т. Шерлова Гора, ул. Торговая, 34 | МОУ "Харанорская средняя общеобразовательная школа № 40" | Существующий |
| ПС №2 | п.Шерловая Гора, ул.Ленина, 14 | МОУ Шерловогорская средняя общеобразовательная школа № 47 | Существующий |
| ПС №3 | п.Шерловая Гора, ул.Ленина, 4 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 42 | Существующий |

Приемные пункты временного размещения

На территории поселения существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для эвакуации пострадавшего населения при ЧС, задействуются приемные пункты временного (ППВР). Перечень ППВР расположенных на проектируемой территории представлен в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - Перечень ППВР расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское»

| № ППВР | Адрес ППВР | Наименование организации | Вместимость ППВР, чел | Состояние ППВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ППВР №1 | п.г.т. Шерлова Гора, ул. Торговая, 34 | МОУ "Харанорская средняя общеобразовательная школа № 40" | 750 | Существующий |
| ППВР №2 | п.Шерловая Гора, ул.Ленина, 14 | МОУ Шерловогорская средняя общеобразовательная школа № 47 | 750 | Существующий |
| ППВР №3 | п.Шерловая Гора, ул.Ленина, 4 | МОУ средняя общеобразовательная школа № 42 | 750 | Существующий |
| Итого |  | 2250 |  |

2. Проектные предложения

Пункты сбора при ЧС

Существующих ПС, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», не достаточно.

На первую очередь генерального плана необходимо развертывание дополнительных ПС, таблица 8.4.

Таблица 8.4 - Перечень пунктов сбора, планируемых к размещению на территории городского поселения «Шерловогорское»

| № ПС | Адрес ПС | Наименование организации | Состояние ПС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС №1 | п.г.т. Шерловая Гора, 2 микрорайон, 5 | Детский сад «Полянка» | Планируемый на первую очередь |
| ПС №2 | ст. Шерловая | Планируемое клубное учреждение на 100 мест | Планируемый на первую очередь |
| ПС №3 | Шерловая Гора | Планируемый детский сад на 160 мест | Планируемый на первую очередь |
| ПС №4 | Вершина | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | Планируемый на первую очередь |

Приемные пункты временного размещения

Существующих ППВР, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», не достаточно.

На первую очередь и расчетный срок генерального плана необходимо развертывание дополнительных ППВР, таблица 8.5.

Таблица 8.5 - Перечень ППВР планируемых к развертыванию на территории городского поселения «Шерловогорское»

| № ППВР | Адрес ППВР | Наименование организации | Вместимость ППВР, чел | Состояние ППВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ППВР №1 | п.г.т. Шерловая Гора | Дом культуры «Шахтер» | 200 | Планируемый на первую очередь |
| ППВР №2 | п.г.т. Шерловая Гора | Спортивный зал на 1020 м2 площади пола | 400 | Планируемый на первую очередь |
| ППВР №3 | ст. Шерловая | Планируемое клубное учреждение на 100 мест | 60 | Планируемый на первую очередь |
| ППВР №4 | Шерловая Гора | Планируемое клубное учреждение на 600 мест | 450 | Планируемый на расчетный срок |
| ППВР №5 | Шерловая Гора | Планируемый детский сад на 160 мест | 90 | Планируемый на первую очередь |
| Итого |  | 1200 |  |

Так же для населения могут быть развернуты палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское».

8.2.4. Обеспечение пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении пожара, средствами пожаротушения.

Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами пожарных депо.

1. Существующее состояние

Пожарные депо

Пожарную безопасность на территории городского поселения «Шерловогорское» обеспечивает пожарное депо ПЧ-15 расположенное в п.г.т. Шерловая Гора, таблица 8.6.

Место дислокации ПЧ-66 соответствует требованиям НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Таблица 8.6 – Данные по пожарным частям, обеспечивающим пожарную безопасность на территории городского поселения «Шерловогорское»

| Наименование подразделения | Место положения | Кол-во машин, ед | Личный состав, чел. | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПЧ-15 | п.г.т. Шерловая Гора, ул. Промышленная, 15 | 3 | 21 | 1 |

Забор воды на пожаротушение

На территории городского поселения «Шерловогорское» забор воды на пожаротушение осуществляется из специализированные места забора воды – пожарных гидрантов, присоединенных к системе холодного водоснабжения.

2. Проектные предложения

Пожарные депо

# Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на расчетный срок генерального плана на территории п.г.т. Шерловая Гора необходимо строительство 1 пожарного депо, таблица 8.7.

Таблица 8.7 – Данные по пожарным депо, размещаемым на территории городского поселения «Шерловогорское»

| Наименование | Место положения | Кол-во планируемых машин, ед | Площадь планируемого пожарного депо, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарное депо | п.г.т. Шерловая Гора, ул. Профсоюзная | 2 | 0,8 |

Так же на расчетный срок необходимо произвести реконструкцию существующего пожарного депо ПЧ-15 с закупкой 1 дополнительной пожарной машины.

В соответствии с планами развития поселения на расчетный срок генерального плана, в случае необходимости, рекомендуется провести:

- Укомплектование существующей пожарной части новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревающей.

Забор воды на пожаротушение

Проектом генерального плана городского поселения «Шерловогорское» предусматривается  создание дополнительных источников противопожарного водоснабжения.

Так как на территории городского поселения «Шерловогорское» на первую очередь и расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и прокладка новых магистральных сетей водоснабжения, на последующих этапах проектирования на этих сетях необходимо размещение пожарных гидрантов.

Кроме этого на проектируемой территории необходимо оборудование мест забора воды на пожаротушение из естественных водоисточников. К таким водоемам нужно предусмотреть подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей. Размер  таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров (согласно СП 42.13330.2011).

8.2.5. Оповещение при возникновении ЧС

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера,  заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются химически опасные или взрывоопасные вещества.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации № 422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории города, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, районов и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Оповещение (информирование) населения городского поселения «Шерловогорское» возможно:

- Посредством массовой информации (телевидение, радио);

- По средствам станций сотовой связи;

- Подвижными автомобилями, оборудованными СГУ. Для этих целей задействованы экипажи ОВД, автомобили ОФПС, а так же автомобили администрации муниципального образования;

- Специализированными объектами оповещения.

Система централизованного оповещения организована позволяет:

− осуществлять одновременный запуск всех электросирен системы;

− осуществлять оповещение населения о произошедшей ЧС по радиотрансляционной сети в реальном масштабе времени оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы;

− оповещать по сигналу «Объявлен сбор» руководящий состав администраций и руководителей основных предприятий, подключенных к СЦВ.

Оповещение населения о начале эвакуации в жилых секторах района производится путем подачи электросиренами в течение 20 минут прерывистого звукового сигнала «Внимание всем!» по радиотрансляционным и телевизионным сетям речевого сообщения. Приказы, распоряжения и информацию до исполнителей доводится лично по телефону, радио, факсом, телеграммой или нарочным в соответствии с планом службы связи и оповещения района.

Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через спутниковую, телефонную и сотовую связь.

Объекты оповещения населения

1. Существующее состояние

На территории городского поселения «Шерловогорское», для информирования населения во время возникновения чрезвычайных ситуаций имеется 1 объект оповещения - электросирена, таблица 8.8.

Таблица 8.8 – Перечень объектов оповещения населения, имеющихся на территории городского поселения «Шерловогорское»

| Адрес | Место установки объекта оповещения | Наименование объекта | Тип объекта оповещения | Радиус слышимости, м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п.г.т. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, 12 | Администрация городского поселения "Шерловогорское" | Электросирена | С-40 | 1500 | Удовлетворительное |

2. Проектные предложения

На территории городского поселения «Шерловогорское» на первую очередь генерального плана необходима установка дополнительных объектов оповещения, таблица 8.9.

Таблица 8.9 – Перечень объектов оповещения населения, устанавливаемых на территории городского поселения «Шерловогорское»

| Место установки объекта оповещения | Наименование объекта | Тип объекта оповещения | Количество объектов оповещения, ед | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п.г.т. Шерловая Гора | Участковая больница | Электросирена | 1 | Проектируемый на первую очередь |
| Вершина | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | Электросирена | 1 | Планируемый на первую очередь |
| ст. Шерловая | Планируемое клубное учреждение на 100 мест | Электросирена | 1 | Планируемый на первую очередь |
| п.г.т. Шерловая Гора | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Электросирена | 1 | Планируемый на расчетный срок |
| Итого |  | 4 |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1